Specifikace pro realizaci upgradu a rozšíření grafické bezpečnostní nadstavby C4

Podmínky pro realizaci upgradu a rozšíření grafické bezpečnostní nadstavby C4 pro integraci a vizualizaci bezpečnostních systémů objektů

Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je upgrade licencí systémů a driverů bezpečnostní nadstavby C4, doplnění nových licencí a hardware PZTS ústředen s provedením migrace dat a vizualizované grafiky provozovaných ústředen a následnou vizualizací. Cílem je provedení níže uvedených částí:

  - Upgrade licencí a driverů systémů C4 na aktuální verze. Zadavatel požaduje upgrade na verze aktuální ke dni dokončení plnění veřejné zakázky, tak jak budou uvolněny ze strany společnosti Gamanet a.s., jejíž produkty zadavatel využívá.

K dnešnímu dni jsou VŠB-TUO provozovány tři verze systémů s licencemi, jejichž provozovatelem je zadavatel. Jedná se o systémy:

- systém C4 ve verzi z roku 2015 SP1

- EPS Bosch FPA5000 – budovy A, B, C, D, E, F, G, H, NK, J, K

  - budova A, 11. podlaží

  - budova B, 2. podlaží

  - budova C, 3. podlaží

  - budova E, 5. podlaží

  - budova F. 5. podlaží

  - budova G. 5. podlaží

  - budova H, 5. podlaží

  - budova NK. 6. podlaží

  - budova J, 4. podlaží

  - budova K, 3. podlaží

- PZTS Dominus millenium – budova Univerzitní auly, 4. podlaží

- PZTS Dominus millenium – budova Geologického pavilónu, 4. podlaží

- PZTS Dominus millenium – místnosti v budovách G, E, H – fakulta strojní

  - budova E, 5. podlaží

  - budova G, 5. podlaží

  - budova H, 5. podlaží

- PZTS Dominus millenium – budova CPIT1, 3. podlaží

- PZTS Dominus millenium – budova CPIT2-PI, 3. podlaží

- PZTS Dominus millenium – budova objektu IET, 3, podlaží

- PZTS Dominus millenium – budova Univerzitní mateřské školky, 1 podlaží

- PZTS Dominus millenium – budova sportovní haly, 2. podlaží

- PZTS Dominus millenium – budova areálu Krásnopolská, 2. podlaží

- PZTS Dominus millenium – budova Planetária, 3. podlaží

- VSS Hikvision – budova Univerzitní auly, 15 kamer

- VSS Hikvision – budova Planetária, 16 kamer

- VSS Hikvision – areál Krásnopolská, 13. kamer

- VSS Hikvision – budova FAST, 19. kamer

- VSS ATEAS – budova A, 3. kamery

- systém C4 ve verzi z roku 2015

- EPS Zettler Expert – areál FBI, pavilony A, B, D, E, F, G, H, 3. podlaží

- PZTS Dominus millenium – areál FBI, pavilony A, B, D, E, F, G, H, 3. podlaží

- VSS Digifort – areál FBI, 38 kamer

- systém C4 ve verzi z roku 2019 OEM

- EPS Esser – areál FEI, 6. podlaží

- PZTS Dominus millenium – areál FEI, 6. podlaží

- PZTS Dominus 3 – budova Těžké laboratoře, 2. podlaží

- PZTS Dominus 3 – budova Menzy, 2. podlaží

- VSS Hikvision – budova Menzy, 13. kamer

  - dodání nových licencí

V rámci plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje dodat licence a nově integrovat níže uvedené systémy:

- PZTS Dominus millenium – budova A, 3./4.NP

- PZTS (DM MU3N) - objekt FAST PVP, 7. podlaží

- PZTS Ksenia Lares – serverovna 1 PP budovy A

  - doplnění a výměna hardwarové konfigurace PZTS ústředen s úpravou konfigurace

V rámci této části plnění požaduje zadavatel provést doplnění hardware a úpravu konfigurace za účelem integrace systémů uvedených v podkapitole 1.2 do dodaného systému. Uvedené systémy nebyly nikdy integrovány a při jejich výstavbě nebylo s integrací počítáno. Pro integraci je třeba systémy PZTS doplnit komunikačním rozhraním a nastavit parametry pro komunikaci se serverem s bezpečnostní nástavbou.

  - kompletní migrace všech databází a nastavení provozovaných systémů

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje provedení kompletní migrace dat z databází provozovaných nástaveb C4 uvedených v podkapitole 1.1 a vytvoření všech nových prvků u systému uvedených v podkapitole 1.2. do společného nově vytvořeného prostředí nástavby C4.  Provozované automatické akce nebudou migrovány do nového systému.

  - tvorba mapových podkladů a vytvoření všech nových prvků

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje provedení migrace dat z databází nástaveb provozovaných nástaveb C4 do společného nově vytvořeného prostředí nástavby C4.

- Výchozí podklady pro vypracování

Pro vypracování mapových podkladů bude vítěznému dodavateli poskytnuty půdorysy budov v listinné nebo elektronické podobě.