Technická specifikace

Laditelný zdroj světla v C +L pásmu

Výrobce přístroje:	……………(doplní dodavatel),

Přesné typové označení přístroje:	……………(doplní dodavatel),

Počet kusů: 	 1

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Ladění vlnové délky C - pásmo |
| Pracovní vlnový rozsah minimálně | 1528 nm – 1568 nm | doplní dodavatel |
| Pracovní frekvenční rozsah minimálně | 191.500 THz – 196.000 THz | doplní dodavatel |
| Ladění vlnové délky L - pásmo |
| Pracovní vlnový rozsah | 1568 nm – 1611 nm | doplní dodavatel |
| Pracovní frekvenční rozsah | 186.000 THz – 191.500 THz | doplní dodavatel |
| Typ laseru – teplotně laditelná laserová dioda s externí dutinou (ECDL) |
| Rozlišení ladění frekvence (vlnové délky) | 100 MHz (1 pm) | doplní dodavatel |
| Čas ladění | < 30 s | doplní dodavatel |
| Spektrální charakteristika |
| Šířka spektrální čáry (FWHM), okamžitá | < 100 kHz | doplní dodavatel |
| Poměr potlačení postranních módů | 40 dB (55 dB typicky) | doplní dodavatel |
| Nepřesnost frekvence (vlnové délky) | ± 2.5 GHz (± 22 pm) | doplní dodavatel |
| Stabilita frekvence (vlnové délky) | ± 0.3 GHz (± 3 pm) přes 24 hod | doplní dodavatel |
| Optický výkon |
| Maximální výstupní optický výkon S | ≥ 12.5 dBm (pouze C-pásmo) | doplní dodavatel |
| Minimální výstupní optický výkon S | ≤ 8 dBm (pouze C-pásmo) | doplní dodavatel |
| Nejistota optického výkonu po kalibraci e | ± 0.6 dB | doplní dodavatel |
| Stabilita výkonu | ± 0.1 dB přes 24 hod (2 σ) | doplní dodavatel |
| Rozlišení nastavení výstupního výkonu | 0.01 dB | doplní dodavatel |
| Plochost výkonu, špička-špička | 0.5 dB v celém rozsahu vlnových délek | doplní dodavatel |
| Polarizační extinkční poměr | > 18 dB na výstupu vlákna zachovávajícího polarizaci | doplní dodavatel |
| Intenzita relativního šumu RIN | (for 13 dBm) -140 dB/Hz (10 MHz - 40 GHz) | doplní dodavatel |
| Vestavěný monitoring výkonu |  | doplní dodavatel |
| Základní vlastnosti |
| Rozměry maximálně | 250 x 300 x 70 mm | doplní dodavatel |
| Hmotnost maximálně | 3,5 kg | doplní dodavatel |
| Rozsah pracovních teplot minimálně | 0 - 40 °C | doplní dodavatel |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.