Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Jednodeskové integrované počítače pro specializované aplikace vč. příslušenství

Předmětem dodávky jsou následující jednodeskové integrované počítače pro specializované aplikace a jejich uvedené příslušenství.

Jednotlivé níže uvedené prvky musí tvořit vzájemně propojitelný systém, tedy jednotlivé moduly, paměťové karty a zdroje musí být kompatibilní s modulárními jednodeskovými počítači v bodě 1) a 2).

- Modulární jednodeskový počítač (typ 1):

Výrobce modulárního jednodeskového počítače (typ 1):	uvede účastník

Přesné typové označení modulárního jednodeskového počítače (typ 1):uvede účastník

Počet kusů: 	30 ks

Modulární jednodeskový počítač (typ 1) musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Procesor - Schopnost paralelního zpracování až 4 softwarových vláken, instrukční sada typu RISC, 64 bitová architektura | ano | uvede účastník |
| Paměť RAM | 8 GB | uvede účastník |
| Paměť Flash (neodpojitelná) | 0 GB | uvede účastník |
| Bezdrátová komunikace | WiFi, Bluetooth | uvede účastník |
| Signály vyvedené na konektor pro připojení k vstupně-výstupnímu modulu | HDMI, Ethernet, USB, SD, PCIe | uvede účastník |
| Maximální rozměry | 60x50 mm | uvede účastník |

- Modulární jednodeskový počítač (typ 2):

Výrobce modulárního jednodeskového počítače (typ 2):		uvede účastník

Přesné typové označení modulárního jednodeskového počítače (typ 2):uvede účastník

Počet kusů: 	10 ks

Modulární jednodeskový počítač (typ 2) musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Procesor - Schopnost paralelního zpracování až 4 softwarových vláken, instrukční sada typu RISC, 64 bitová architektura | ano | uvede účastník |
| Paměť RAM | 8 GB | uvede účastník |
| Paměť Flash (neodpojitelná) | 8 GB | uvede účastník |
| Bezdrátová komunikace | WiFi, Bluetooth | uvede účastník |
| Signály vyvedené na konektor pro připojení k vstupně-výstupnímu modulu | HDMI, Ethernet, USB, PCIe | uvede účastník |
| Maximální rozměry | 60x50 mm | uvede účastník |

- Rozšiřující modul pro modulární jednodeskový počítač:

Výrobce rozšiřujícího modulu:		uvede účastník

Přesné typové označení rozšiř. modulu:	uvede účastník

Počet kusů: 	60 ks

Rozšiřující modul pro mod. jednodesk. počítač musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Vizuální indikátory | RGB LED, celkem 64, organizace ve čtverci 8 x 8 LED. | uvede účastník |
| Uživatelský vstup | 4-směrný joystick | uvede účastník |
| Senzory - gyroskop, akcelerometr, magnetometr, barometr, teploměr, vlhkoměr | ano | uvede účastník |
| Připojení - konektor pro modulární jednodeskový počítač | ano | uvede účastník |

- Vstupně-výstupního modul pro modulární jednodeskový počítač:

Výrobce vst.-výst. modulu:		uvede účastník

Přesné typové označení vst.-výst. modulu:	uvede účastník

Počet kusů: 	45 ks

Vst.-výst. modul pro mod. jednodesk. počítač musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Konektor HDMI | min. 2x | uvede účastník |
| Konektor Ethernet | min. 1x | uvede účastník |
| Konektor USB-A 2.0 | min. 2x | uvede účastník |
| Konektor SD | min. 1x | uvede účastník |
| Obvod RTC s baterií | min. 1x | uvede účastník |
| Konektor PCIe | min. 1x | uvede účastník |
| Konektor pro modulární jednodeskový počítač | min. 1x | uvede účastník |

- Paměťová karta pro modulární jednodeskový počítač:

Výrobce paměťové karty:		uvede účastník

Přesné typové označení paměť. karty:	uvede účastník

Počet kusů: 	60 ks

Paměťová karta pro mod. jednodesk. počítač musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Typ karty | micro SD class 10 | uvede účastník |
| Kapacita | 16 GB | uvede účastník |
| Příslušenství | Adaptér SD na micro SD | uvede účastník |
| Jiné vlastnosti - Paměťová karta obsahuje výrobcem karty nahraný operační systém pro modulární jednodeskový počítač. | ano | uvede účastník |

- Napájecí zdroj pro modulární jednodeskový počítač:

Výrobce napájecího zdroje:		uvede účastník

Přesné typové označení napájecího zdroje:	uvede účastník

Počet kusů: 	50 ks

Napájecí zdroj pro mod. jednodesk. počítač musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Vstupní napětí | 90 – 264 V AC | uvede účastník |
| Výstupní napětí | 12 V DC | uvede účastník |
| Maximální výstupní proud | 5 A | uvede účastník |
| Maximální výstupní výkon | 60 W | uvede účastník |
| Maximální rozměry | 120 x 55 x 40 mm | uvede účastník |
| Maximální hmotnost bez kabelu | 330 g | uvede účastník |
| Výstupní konektor - Standardní souosý konektor "jack" r=2,1 mm, kladný pól na vnitřní elektrodě | ano | uvede účastník |
| Vstupní konektor | IEC320 | uvede účastník |
| Certifikace | 60950-1 a 62368-1 | uvede účastník |
| Příslušenství - Napájecí kabel AC 230V, konektory EU a IEC320, délka maximálně 600 mm | ano | uvede účastník |

- Komunikační modul s LoRa modemem:

Výrobce komunikačního modulu:		uvede účastník

Přesné typové označení komunikačního modulu:	uvede účastník

Počet kusů: 	100 ks

Komunikační modul s LoRa modemem musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Vlastnosti modemu | Rozhraní SPI, modulace LoRa a FSK, maximální RF výkon 15 dBm | uvede účastník |
| Komunikační frekvence | 868 MHz | uvede účastník |
| Anténa | Odnímatelná, konektor SMA, anténa je součástí balení. | uvede účastník |
| Konektor | Systém arduino/mbed. | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.