Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Korozní komora

Závazné technické parametry pro dodávku korozní komory: Základní požadavky na komoru: truhlový typ komory zkoušky solnou mlhou v souladu s ČSN EN ISO 9227 cyklické zkoušky solnou mlhou vnitřní objem komory min. 1900 litrů sada držáků/tyčí pro držení testovaných vzorků hodinový čítač (zaznamenávání počtu hodin běhu programu) součástí komory je vlastní nádrž na solný roztok automatické odsávání par před otevřením komory Technická specifikace demineralizační stanice Základní požadavky na stanici: výroba demivody z klasické vody napojení na korozní komoru automatická spolupráce obou zařízení objem min. 200 L demivody

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V   Ostravě                           dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby