Příloha č. 2 – Technická specifikace VZ Dodávka AV techniky 18/2019

- Aktivní studiové monitory+ subwoofer 250W

Výrobce přístroje:

Přesné typové označení přístroje:

Počet setů: 1

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Studiový set 2.1 pro přesný referenční poslech | set |  |
| Aktivní studiové monitory |  |  |
| Nízkotónový / vysokotónový reproduktor | 5" LF / 1" HF |  |
| Výkon (bi-amp) | 45+35W |  |
| Frekvenční rozsah | 53 Hz až 22 kHz |  |
| Symetrické vstupní konektory | XLR + 6,3 TRS (jack) |  |
| Lo shelving (100Hz) | 0dB, +2 dB, -4 dB |  |
| Hi-pass filter | 80/100Hz |  |
| Mid/Hi korekce | -6dB až +6dB |  |
| Subwoofer |  |  |
| Aktivní studiový subwoofer, , , crossover |  |  |
| Reproduktor | 10" |  |
| Výkon | 250W |  |
| crossover | 50-130 Hz |  |
| Frekvenční rozsah | 20-200 Hz |  |
| Symetrické výstupy | XLR / TRS |  |
| Výstup pro další subwoofer T10 | XLR |  |
| Bypass pedál |  |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Technická specifikace

- Bezdrátové ozvučení pro kameru s klop. mikrofonem

Výrobce přístroje:

Přesné typové označení přístroje:

Počet kusů: 2

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet kanálů | 8 |  |
| Frekvence | 2,4 GHz |  |
| Frekvenční rozsah | 35 Hz – 22 kHz |  |
| Systém | 2,4 GHz |  |
| Výstupy | Jack 3,5 mm TRS |  |
| Napájení vysílače | AA baterie, micro USB |  |
| Napájení přijímače | AA baterie, micro USB |  |
| Šifrování | 128-bitové |  |
| Dosah | Až 100 m |  |
| Součást setu | klopový mikrofon Lavalier |  |
| Bonus: | AA baterie (4ks) |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Technická specifikace

- Bezdrátové ozvučení pro kameru s všesměr. mikrofonem

Výrobce přístroje:

Přesné typové označení přístroje:

Počet kusů: 1

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet kanálů | 8 |  |
| Frekvence | 2,4 GHz |  |
| Frekvenční rozsah | 35 Hz – 22 kHz |  |
| Systém | 2,4 GHz |  |
| Výstupy | Jack 3,5 mm TRS |  |
| Napájení vysílače | AA baterie, micro USB |  |
| Napájení přijímače | AA baterie, micro USB |  |
| Šifrování | 128-bitové |  |
| Dosah | Až 100 m |  |
| Bonus: | AA baterie (4ks) |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Technická specifikace

- Všesměrový dynamický reportážní mikrofon

Výrobce přístroje:

Přesné typové označení přístroje:

Počet kusů: 1

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Mikrofonní měnič | dynamický |  |
| charakteristika | všesměrová |  |
| frekvenční rozsah | 70Hz - 15kHz |  |
| frekvenční průběh | zdůraznění lidského hlasu |  |
| Prodloužené tělo 270mm z odolné hlinikové slitiny s matným černým povrchem | 270mm |  |
| Odnímatelný štítek pro umístnění loga |  |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Technická specifikace

- Studiový set pro tvorbu audia

Výrobce přístroje:

Přesné typové označení přístroje:

Počet setů: 1

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Kompletní Sada audio vybavení zahrnující USB zvukovou kartu s podporou 96kHz, kondenzátorový mikrofon, uzavřená sluchátka, poslechové monitory, DAW software |  |  |
| USB zvuková karta |  |  |
| Vstupy a výstupy audio | 2x in, 2xout, |  |
| Rozhraní | MIDI, USB |  |
| Podpora samplovací frekvence | 96 kHz |  |
| Kondenzátorový mikrofon |  |  |
| Velkomembránový kondenzátorový mikrofon |  |  |
| Charakteristika | kardioidní |  |
| rozsah | 40 Hz - 18 kHz |  |
| Citlivost | -39 dBV/pa (12.2 mV/pa) |  |
| Max SPL | 136 dB SPL |  |
| Sluchátka |  |  |
| Sestava | dynamická , polo-otevřená |  |
|  | 50 mm repro, neodym |  |
| Frekvenční rozsah | 10 Hz - 30 kHz |  |
| SPL | 98dB (1mW) |  |
| Výkon: | 300 mW |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Technická specifikace

- Uzavřená sluchátka plné velikosti

Výrobce přístroje:

Přesné typové označení přístroje:

Počet kusů: 2

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| dynamická , polo-otevřená sluchátka | dynamická , polo-otevřená |  |
| měnič | 50 mm, neodym |  |
| Frekvenční rozsah | 10 Hz - 30 kHz |  |
| SPL | 98dB (1mW) |  |
| Výkon: | 300 mW |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Technická specifikace

- Kompaktní aktivní monitory

Výrobce přístroje:

Přesné typové označení přístroje:

Počet párů: 1

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Sestava Reproduktorů | pár |  |
| Nízko/vysokotónový reproduktor | 3/1“ |  |
| Výkon | 10W |  |
| Vstup / výstup | line-aux in / phones out |  |
| USB zvukové rozhraní pro PC | 2x vstup, 2x výstup |  |
| Magnetické stínění pro zabránění rušení při umístění blízko monitoru počítače |  |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Technická specifikace

- Zařízení pro NLE střižnu (notebook)

Výrobce přístroje:

Přesné typové označení přístroje:

Počet kusů: 1

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Velikost obrazovky | min. 15" |  |
| Rozlišení obrazovky | min. 1920 x 1080 FHD |  |
| Úprava povrchu obrazovky | matné / lesklé, LED podsvícení |  |
| Procesor | x86-64 kompatibilní, min. 4 jádra / 8 vláken |  |
| Výkon procesoru | PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 8800 dle http://www.cpubenchmark.net na konci lhůty pro podání nabídek |  |
| Grafická karta | dedikovaná, s pamětí min. 4 GB |  |
| Výkon grafické karty | PassMark Average G3D Mark minimální hodnota 4680 dle https://www.videocardbenchmark.net/ na konci lhůty pro podání nabídek |  |
| Paměť RAM | min. 8 GB min. DDR4 |  |
| Pevný disk SSD | min. 128 GB |  |
| Uložiště HDD | min. 1 TB |  |
| Optická mechanika | ne |  |
| Wifi | ano, 802.11 ac |  |
| BlueTooth | ano |  |
| Vstupní a výstupní porty | min. USB 3.0 |  |
| Výstup pro externí monitor | min. 1 x |  |
| Interní reproduktory / Interní mikrofon | ano /ano |  |
| Webová kamera | ano |  |
| Čtečka pamětových karet | ano |  |
| Hmotnost vč. baterie | max. 2,7 kg |  |
| Operační systém | Zákl. OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM Win 10) |  |
| Požadavky na servis | Záruční servisní zásah v místě instalace do 5 prac. dnů od nahlášení závady |  |
| Záruční doba | min. 2 roky |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Technická specifikace

- Zobrazovací zařízení (monitor)

Výrobce přístroje:

Přesné typové označení přístroje:

Počet kusů: 2

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Velikost obrazovky | min. 23" |  |
| Rozlišení obrazovky | min. 1920 x 1080 FHD |  |
| Úprava povrchu obrazovky | matné / lesklé |  |
| Podporované barvy [Miliónů]: | min. 16,7 |  |
| Doba odezvy [ms]: | max. 4 |  |
| Rozteč bodů [mm]: | 0,274 |  |
| Jas [cd/m2]: | min. 250 |  |
| Frekvence [Hz]: | min. 60 |  |
| Poměr stran: | 16:9 |  |
| Výstupní výkon reproduktorů [W]: | min. 4 |  |
| Spotřeba [W]: | max. 24 |  |
| Vstupy / výstupy | HDMI, DVI |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

V  dne (datum v elektronickém podpisu)

Za dodavatele/prodávajícího:

elektronický podpis (po převedení do PDF)