TECHNICKÁ SPECIFIKACE – CHLADÍCÍ DESKA (2 kusy)

Požadované zařízení musí splňovat následující kritéria:

Popis zařízení:

Samostatně stojící chladící jednotka určená pro chlazení parafinových bločků při zalévání nebo krájení.

Parametry:

Kapacita chladící desky je na min. 60 standardních kazet

Pracovní teplota chladící desky regulovatelná v minimálním rozmezí od -10 do 0 °C

Digitální ovládání

Napájení: 230 V / 60 Hz

Technické parametry:

Maximální rozměry (š, h, v): 500 x 500 x 500 mm

Minimální rozměry pracovní plochy (š, h): 300 x 200 mm

Maximální hmotnost: 25 kg

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: 	80 000 Kč bez DPH za kus, celkem 160 000 Kč bez DPH