Technická specifikace – Vytvoření virtuálního prostředí „Lahvárna“

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření virtuálního prostředí „Lahvárny“ za účelem výuky studentů z hlediska problematiky BOZP, včetně obslužného software (dále EDITOR a PROHLÍŽEČ).

Prostor – místnost, která má být převedená do virtuální podoby je zobrazená na fotografiích v příloze č. 4 – prostorové rozmístění. Vzhledem k plánovanému využití prostoru pro výuku je předpokládáno převedení 1:1, s přesností na min. 0,5 cm. Jednotlivé objekty musí být zpracovány samostatně, s možností jejich pozdější výměny vzhledem k potřebám výuky.

| Minimální technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného řešení |
| --- | --- | --- |
| Vytvořeno pomocí engine UNITY, BLENDER nebo jiném podobném prostředí. | ANO | uvede účastník |
| Spustitelné na počítačích s Windows 10 a grafickou kartou podporující DX v.11 | ANO | uvede účastník |
| Provozované v lokální počítačové síti | ANO | uvede účastník |
| Možnost spuštění na více počítačích najednou v jeden okamžik | ANO | uvede účastník |
| Možnost vkládání vlastních 3D objektů vytvořené v prostředí např. BLENDER | ANO | uvede účastník |
| Pohyb v prostředí bude realizován minimálně pomocí myší a klávesnice. | ANO | uvede účastník |
| Podpora dalších periferií pro ovládání např. JOYSTICK a GAMEPAD. | ANO | uvede účastník |
| Prostředí musí obsahovat minimálně 2 režimy. Editační režim a režim pro prohlížení (Prohlížeč). | ANO | uvede účastník |
| Editační režim: bude určen pro použití školitelem bez pokročilé znalosti práce s 3D grafickými nástroji. umožní tvorbu, uložení a úpravu scénářů. Ty bude následně možné zobrazit v režimu pro prohlížení. scénář se bude zpravidla skládat z jedné místnosti a volitelného počtu předmětů, které budou volně umístitelné v prostoru místnosti k vytvoření scénáře se bude využívat katalog místností a předmětů. Ty budou reprezentovány 3D grafickými objekty v běžných formátech, s možností dodatečného rozšiřování o další objety ze strany uživatele (uživatelsky otevřený systém) scénáře a katalogy budou softwarovým řešením automaticky aktualizovány, tak aby mezi jednotlivými spuštěnými zůstával obsah aplikace stále aktuální | ANO | uvede účastník |
| Režim pro prohlížení (Prohlížeč): bude určen pro použití studentem – vyžaduje se intuitivní obsluha, s minimem specifických funkcí vyžadující předchozí proškolení uživatelů. musí umožnit volbu konkrétního scénáře Virtuální prostředí je v prohlížeči zobrazeno z pohledu první osoby | ANO | uvede účastník |
| Nasazení řešení na 9 počítačích v učebně objednavatele | ANO | uvede účastník |
| Možnost pozdějšího nasazení řešení na další počítače IT pracovníkem objednavatele | ANO | uvede účastník |
| Proškolení pověřených osob objednavatele k užívání produktu | ANO | uvede účastník |
| Trvalá licence k užívání | ANO | uvede účastník |
| V rámci dodávky budou zadavateli poskytnuty soubory pro případ přeinstalace havarovaného počítače nebo pro pozdější nasazení IT pracovníkem objednavatele. | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

……………………………………………………...

Podpis oprávněné osoby za dodavatele