Příloha č. 1 – Technická specifikace

Veřejná zakázka: Laserové zařízení pro značení kovových a plastových komponentů - opakovaná

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Laserové zařízení pro značení kovových a plastových komponentů

Přesné typové označení laserového zařízení pro značení kovových a plastových komponentů: uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Zařízení musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnoty nabízené účastníkem |
| --- | --- | --- |
| a) Technické parametry stroje + vybavení |
| Výstupní výkon laseru | min. 20 W | hodnotu uvede účastník |
| Vlnová délka pevnolátkového vláknového laseru | 1064 nm | hodnotu uvede účastník |
| Bezpečnostní třída laseru | 1 | hodnotu uvede účastník |
| Kvalita paprsku M2 | < 1,6 | hodnotu uvede účastník |
| Energie v pulzaci (pulzace paprsku laseru) | ANO | hodnotu uvede účastník |
| Energie v pulsu | >1,25 mJ | hodnotu uvede účastník |
| Frekvenční rozsah při zachování max. průměrného výkonu | 20 - 1000 kHz | hodnotu uvede účastník |
| Frekvenční rozsah | 1 - 2 000 kHz | hodnotu uvede účastník |
| Možnost nastavení délky pulzu | 3 - 480 ns | hodnotu uvede účastník |
| Dodání vstupních parametrů pro nastavení značení kovových a plastových materiálů, | ANO | uvede účastník |
| Naváděcí paprsek (pilot pointer | ANO | uvede účastník |
| Příprava na možnost provádět tzv. 3D gravírování | ANO | uvede účastník |
| Minimální výška značeného dílu | 200 mm | hodnotu uvede účastník |
| Možnost značení dílu od 0,5 do 200 mm s využitím pohybu osy z v celém rozsahu | ANO | uvede účastník |
| Typ laserová hlavice s vychylovací hlavou | ANO | uvede účastník |
| Umístění elektrorozvaděče a ostatních řídících prvků uvnitř konstrukce stroje | ANO | uvede účastník |
| Odsávací zařízení s filtrací pro odsávání laserových spalin | ANO | uvede účastník |
| Automatická osa Z (pro automatické nastavení ohniskové vzdálenosti) | ANO | uvede účastník |
| Naváděcí paprsek (pilot pointer) | ANO | uvede účastník |
| Minimální rozměry popisovacího pole | 160 x 160 mm | hodnotu uvede účastník |
| Povolená velikost obrobku | min. 350 x 200 mm | hodnotu uvede účastník |
| Povolené zatížení pracovního stolu (maximální hmotnost obrobku) | min. 50 kg | hodnotu uvede účastník |
| Zakrytování stroje | ANO | uvede účastník |
| Přesnost popisu | ± 0,01 mm | hodnotu uvede účastník |
| Osvětlení pracovního prostoru | ANO | uvede účastník |
| b) Řídicí systém |
| Zařízení v sestavě obsahuje PC (s výkonným vícejádrovým procesorem, pevný disk: min. SSD 256 GB, paměť: min. 8 GB. | ANO | uvede účastník |
| Zařízení v sestavě obsahuje Full HD barevný monitor s min. velikostí 23“. | ANO | uvede účastník |
| Řídicí systém s volitelným jazykovým prostředím (CZ/EN) | ANO | uvede účastník |
| Ovládací software s volitelným jazykovým prostředím (CZ/EN) | ANO | uvede účastník |
| c) Obecné |
| Záruka min. 24 měsíců po předání zařízení | ANO | uvede účastník |
| Záruka na zdroj laseru 36 měsíců | ANO | uvede účastník |
| Dodávka a instalace zařízení na místo určené zákazníkem (areál VŠB-TU Ostrava) | ANO | uvede účastník |
| Uvedení stroje do provozu, školení obsluhy min. 8 hod | ANO | uvede účastník |
| Pozáruční servis a garance náhradních dílů min. 8 let | ANO | uvede účastník |
| Servisní zásah do 48 hodin (prac. dny) od nahlášení závady | ANO | uvede účastník |
| Technická podpora po telefonu, | ANO | uvede účastník |
| Servisní komunikace v českém jazyce | ANO | uvede účastník |
| Oprava nebo výměna poškozeného dílu do 72 hodin | ANO | uvede účastník |
| Sada nářadí k obsluze a údržbě | ANO | uvede účastník |
| Průvodní dokumentace a manuál stroje a softwaru v češtině | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby