Technická specifikace

- Popis aktuálního stavu, seznam provozovaných komunikačních systémů VŠB-TUO

Komunikační síť VŠB-TUO je tvořena TDM a IP komunikačními systémy Unify / Atos, dříve dodávanými pod značkou Siemens. Jedná se o kombinaci systémů HiPath 4000 v různých SW verzích, které mají zachovánu jednotnou správu a dostupnost služeb napříč celou sítí. Tyto komunikační systémy jsou dále doplněny rozšiřujícími aplikacemi od výrobce Unify / Atos.

- Systémy, aplikace, verze, počty licencí

V současnosti využívané systémy a aplikace VŠB-TUO lze tedy rozdělit do 3 kategorií:

- Kategorie 1

Hybridní starší systémy typu HiPath 4000 s HW a SW licencemi. Do této kategorie spadají následující systémy

|  | Lokalita | L-číslo | Verze | Licence celkem | Licence volné | úč. porty | IP rozhraní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H292 | VŠB Aula | L31906Q1156A | V6 | 222 | 36 | 192 |  |
| H299 | VŠB EKF | L31906Q 277A | V6 | 509 | 43 | 336 | 2x STMI2 |
|  | VŠB EKF – IPDA |  |  |  |  | 136 |  |
| H300 | VŠB Budova N | L31906Q 275A | V6 | 268 | 84 | 184 |  |
| H301 | VŠB HARD | L31906Q 276A | V2 | 141 | 58 | 88 | 1x STMI2 |
| H302 | VŠB Krásnopolská | L31906Q 279A | V2 | 126 | 32 | 88 | 1x STMI1 |
| H303 | VŠB FAST – L. Podéště | L31906Q 278A | V6 | 252 | 33 | 216 |  |
| H384 | VŠB CPIT 2 | L31908Q 121A | V6 | 385 | 147 | 264 |  |
| H398 | VŠB CPIT 1 | L31908Q 755A | V6 | 306 | 113 | 240 | 1x STMI4 |
| H470 | VŠB FEI | L31912Q1247A | V6 | 490 | 80 | 384 | 2x STMI4 |
| H484 | VŠB FBI | L31914Q 450A | V6 | 219 | 36 | 284 | 1x STMI2 |

- Kategorie 2

Jedná se o nové nebo již modernizované systémy OpenScape 4000 V10.

|  | Lokalita | L-číslo | Verze | Licence celkem | TDM úč. porty | IP rozhraní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H513 | VŠB Koleje | L31921Q3088A | V10 | 428 | 408 | 1x STMIX |
| H298 | VŠB Rektorát | L31906Q 274A | V10 | 2126 | 1920 | 2x STMI4 2x STMIX |

- Kategorie 3

Doplňkové aplikace pro celou komunikační infrastrukturu VŠB

|  | Systém / Aplikace | L-číslo / SIEL ID | Verze | Licence celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OpenScape UC | SID:1328899437661 | V10 | 435 + 39 Audio konf. |
|  | OpenScape Deployment Server | SID:1423992000523 | V10 | 500 |
|  | OpenScape Xpressions | L31912H 696A | V7 | 480 + 135 |
|  | OpenScape Contact center | L31919D3165A | V10 | 10 |
|  | OpenScape Session Border Controler | SID:1421378736190 | V10 | 270 |

- b) Stávající topologie systémů

- 2) Předmět zakázky, zdůvodnění nutnosti její realizace a očekávání zadavatele

Předmětem této zakázky je modernizace komunikačních systémů, uvedených výše v Kategorii 1.  Konkrétně se jedná o následující lokality:

- Aula

- Budova N

- FAST

- CPIT2

- CPIT1

- FEI

- FBI

- Krásnopolská

Důvodem je, že se jedná o systémy komplexní hlasové infrastruktury a tyto systémy ve V6 a V2 jsou již mimo jakoukoliv podporu výrobce. Komunikační systémy již není možné aktualizovat o nové patche a verze, které implementují nové funkce, opravují případné chyby v SW a řeší odolnost provozovaných systémů i celé infrastruktury rovněž z pohledu kybernetické bezpečnosti.

Rovněž nejstarší typy IP telefonů (řady OptiPoint 400) s OS VxWorks již nejsou prodávány od roku 2010 a servisně nejsou podporovány od roku 2012, což mj. znamená, že na ně nejsou vydávány opravné a bezpečnostní patche. Proto tyto přístroje jsou zranitelné bezpečnostními hrozbami a jsou potencionálním rizikem pro celou hlasovou i datovou infrastrukturu zadavatele.

Zadavatel předpokládá, že modernizací uvedených komunikačních systémů přinese nové funkcionality pro vyšší zabezpečení systému a komfort uživatelů.

- Zadavatel požaduje nový model licencování systému – Licencování pouze účastnických portů, zatímco kanály na trunky k operátorům nebo na jiné komunikační systémy již nadále licencované nebudou (Alespoň tímto způsobem funguje V10, kterou zadavatel předpokládá, že bude provozovat po modernizaci, pokud by tomu takto nebylo, musel by se přepočítat počet licencí. Nicméně dodavatel jiného řešení by musel garantovat plnou interoperabilitu funkcí v síti, viz. Kapitola 1 a projít akceptačním testem.)

- Integrované rozhraní CSTA pro připojení rozšiřujících komunikačních aplikací

- Integrovaná aplikace iDTB pro službu telefonních seznamů na koncových přístrojích, nebo služba OpenScape 4000 Phone Services, napojená přes LDAP rozhraní na seznamy VŠB-TUO

- Poskytování licencí na nové verze systému, aktualizace systému a bezpečnostních patchů od výrobce (po dobu platného kontraktu Software support – SSP)

- Podpora aktuálních bezpečnostních protokolů – např. TLS V1.2, SNMP V3

- Šifrování hlasového IP provozu, a to na úrovni signalizace i vlastních hovorových dat, TLS protokol (Transport Layer Security) pro HFA telephony, případně IP Trunking (SIP-Q and Cornet IP) a PEP protokol (Proprietary Encryption Protocol) pro vzdálené boxy IPDA, pro šifrování hlasu SRTP protokol (Secure Real-Time Transport Protocol) vč. protokolu MIKEY pro aktualizaci klíčů během sestavené relace.

- Zadavatel požaduje integraci do PKI (Public Key Infrastructure). Certifikáty veřejného klíče (X.509) CA (certifikační autorita) budou využity jak pro úlohy autentizace, tak pro sestavení klíčů.

- Podpora nové řady IP telefonů OpenScape CPxxx případně ekvivalentních.

- Připojení externích uživatelů přes modul SBC na centrální systém a jejich začlenění do infrastruktury

- 2) Požadavky na realizaci modernizace komunikačních systémů VŠB-TUO

Modernizované systémy, jejich realizace a dodavatel musí splňovat a akceptovat následující požadavky zadání:

- Obecné požadavky na dodavatele a technologii

Technická kvalifikace dodavatele – je uvedená ve výzvě k podání nabídky – pro prokázání splnění použije dodavatel přílohu č. 4

Dodavatel v případě zájmu musí splňovat i všechny následující požadavky (pro prokázání splnění použije dodavatel přílohu č. 4):

- Dodaná technologie musí být homologována pro ČR

- Nově dodávané HW prvky musí být nové, nepoužité, v aktuální verzi

- Modernizovaný komunikační systém musí obsahovat všechny potřebné SW licence, které budou počtem odpovídat počtu nabízených portů. Nabízené řešení musí obsahovat takové množství licencí, aby byla technologie plně funkční

- SW licence v počtech uváděných dále musí být univerzální, tzn. kdykoliv použitelné a zaměnitelné bez jakýchkoliv nákladů pro všechny typy účastníků (analogové, digitální a IP) - pokud by licence nebyly univerzální, musí uchazeč nabídnout a v ceně kalkulovat počet licencí tak, aby bylo kdykoliv možno změnit typ koncových účastníků na plně analogové, plně digitální či plně IP

- Požadované konfigurace

Zadavatel požaduje modernizaci stávajících systémů na moderní konvergované systémy s možností implementace analogových, digitálních i IP koncových účastníků. Tyto modernizované centrální komunikační systémy musí být tvořeny jedním systémem bez využití externích modulů. Síťování více menších komunikačních systémů na jednotlivých lokalitách není přípustné.

Rozsah uživatelských funkcí na digitálních účastnických portech i IP musí být shodný.

Modernizované komunikační systémy budou instalovány na jejich stávajících lokalitách. Komunikační systémy musí být začleněny do komunikační infrastruktury VŠB-TUO shodně jako stávající systémy, tzn. napojení na ostatní lokality bude realizováno po IP příčkách, případně po optických příčkách ISDN PRI. Kapacity příček musí být shodné se stávajícím stavem. Požadovaný komunikační protokol na příčkách musí být SIP-Q/Cornet-NQ z důvodu podpory požadovaných síťových služeb.

Na lokalitě Rektorát zůstane centrální odchod do veřejné telefonní sítě i pro ostatní lokality sítě VŠB-TUO.

Kapacitní požadavky pro jednotlivé lokality, které jsou součástí tohoto výběrového řízení:

| Lokalita | Aula |
| --- | --- |
| Stávající kapacita (stávající kapacita systému se nebude měnit) | 96 digitálních účastnických portů 96 analogových účastnických portů 2 rozhraní ISDN PRI |
| Požadovaná modernizace HW | Nové řízení systému – 1x EcoServer 2 v 19" provedení Záložní SSD disk |
| Požadované licence | 1x Base licenci systému OpenScape 4000 V10 177x Flex licence V10 |
| Požadovaný software support | 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Flex licence 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Base Software |

| Lokalita | N |
| --- | --- |
| Stávající kapacita (stávající kapacita systému se nebude měnit) | 48 +16 digitálních účastnických portů (kombinované s kartou STHC) 120 analogových účastnických portů 4 rozhraní ISDN BRI (kombinované na kartě STHC) 2 rozhraní ISDN PRI |
| Požadovaná modernizace HW | Nové řízení systému – 1x EcoServer 2 v 19" provedení Záložní SSD disk Nový systém dobíjení akumulátorů UACD |
| Požadované licence | 1x Base licenci systému OpenScape 4000 V10 222x Flex licence V10 |
| Požadovaný software support | 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Flex licence 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Base Software |

| Lokalita | FAST |
| --- | --- |
| Stávající kapacita (stávající kapacita systému se nebude měnit) | 96 digitálních účastnických portů 120 analogových účastnických portů 8 rozhraní FXO 2 rozhraní ISDN PRI |
| Požadovaná modernizace HW | Nové řízení systému – 1x EcoServer 2 v 19" provedení Záložní SSD disk |
| Požadované licence | 1x Base licenci systému OpenScape 4000 V10 219x Flex licence V10 |
| Požadovaný software support | 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Flex licence 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Base Software |

| Lokalita | CPIT 2 |
| --- | --- |
| Stávající kapacita (stávající kapacita systému se nebude měnit) | 168 digitálních účastnických portů 96 analogových účastnických portů 2 rozhraní ISDN PRI |
| Požadovaná modernizace HW | Nové řízení systému – 1x EcoServer 2 v 19" provedení Záložní SSD disk |
| Požadované licence | 1x Base licenci systému OpenScape 4000 V10 335x Flex licence V10 |
| Požadovaný software support | 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Flex licence 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Base Software |

| Lokalita | CPIT 1 |
| --- | --- |
| Stávající kapacita (stávající kapacita systému se nebude měnit) | 168 digitálních účastnických portů 72 analogových účastnických portů Hardwarová kapacita pro registraci až 240 IP telefonů 2 rozhraní ISDN PRI |
| Požadovaná modernizace HW | Nové řízení systému – 1x EcoServer 2 v 19" provedení Záložní SSD disk |
| Požadované licence | 1x Base licenci systému OpenScape 4000 V10 256x Flex licence V10 |
| Požadovaný software support | 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Flex licence 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Base Software |

| Lokalita | FEI |
| --- | --- |
| Stávající kapacita (stávající kapacita systému se nebude měnit) | 216 digitálních účastnických portů 168 analogových účastnických portů Hardwarová kapacita pro registraci až 480 IP telefonů 16 rozhraní ISDN BRI 2 rozhraní ISDN PRI |
| Požadovaná modernizace HW | Nové řízení systému – 1x EcoServer 2 v 19" provedení Záložní SSD disk |
| Požadované licence | 1x Base licenci systému OpenScape 4000 V10 430x Flex licence V10 |
| Požadovaný software support | 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Flex licence 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Base Software |

| Lokalita | FBI |
| --- | --- |
| Stávající kapacita (stávající kapacita systému se nebude měnit) | 72+16 digitálních účastnických portů (kombinované s kartou STHC) 96 analogových účastnických portů Hardwarová kapacita pro registraci až 240 IP telefonů 4 rozhraní ISDN BRI (kombinované na kartě STHC) 2 rozhraní ISDN PRI |
| Požadovaná modernizace HW | Nové řízení systému – 1x EcoServer 2 v 19" provedení Záložní SSD disk Nová VoIP karta STMIX náhradou za kartu STMI2 |
| Požadované licence | 1x Base licenci systému OpenScape 4000 V10 185x Flex licence V10 1x SLES licence k VoIP kartě |
| Požadovaný software support | 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Flex licence 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Base Software |

| Lokalita | Krásnopolská |
| --- | --- |
| Stávající kapacita (stávající kapacita systému se nebude měnit) | 24+16 digitálních účastnických portů (kombinované s kartou STHC) 48 analogových účastnických portů Hardwarová kapacita pro registraci až 240 IP telefonů 4 rozhraní ISDN BRI (kombinované na kartě STHC) 2 rozhraní ISDN PRI |
| Požadovaná modernizace HW | Nové řízení systému – 1x EcoServer 2 v 19" provedení Záložní SSD disk Nová VoIP karta STMIX náhradou za kartu STMI |
| Požadované licence | 1x Base licenci systému OpenScape 4000 V10 96x Flex licence V10 1x SLES licence k VoIP kartě |
| Požadovaný software support | 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Flex licence 3letý SW support výrobce na Open Scape 4000 V10 Base Software |

- Podpora výrobce (Software support – SSP)

Do ceny nabízených systémů musí být zahrnuta podpora výrobce (SSP) na dobu minimálně 3 roky od data předání systému (viz. výše požadované počty). Toto SSP musí zahrnovat minimálně následující služby:

- Minoritní opravné a aktualizační patche komunikační aplikace a základního operačního systému

- Bezpečnostní patche na ochranu před útoky po datové infrastruktuře

- Možnost zadávat tikety na chyby v systému pro partnerskou servisní organizaci

- Možnost zadávat požadavky na změny ve funkcích systému, doplnění funkcí

- Upgrade licencí na novější major verzi systému, pokud bude uvolněna v průběhu trvání kontraktu

- Ostatní požadované komponenty

V rámci dodávky jsou požadovány ještě následující komponenty:

- Posílení stávající virtualizační platformy pro hlasové aplikace

2ks  RAM moduly 64GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v (UCS-MR-X64G2RT-H-OEM nebo jiné kompatibilní)

- Požadavky na komplexní služby dodavatele v rámci dodání nového systému

V rámci dodávky a implementace nového komunikačního systému musí být součástí dodávaných služeb níže vyjmenované úkony s uvedeným rozsahem.

Řízení projektu

• jeden komunikační partner pro zákazníka
• koordinace termínů workshopů, předání dat, termínů instalace
• řízení implementačních a integračních prací
• řešení nejasností a problémů v implementační fázi
• předání projektu do užívání

Zákaznický workshop

• definice odpovědných osob
• detailní definice požadovaného nastavení a funkčnosti systému
• definice a sběr dat nutných pro nastavení systému
• definice jednotlivých termínů realizace

Technická dokumentace řešení

• zpracování detailní technické dokumentace skutečného provedení, včetně začlenění do sítě VŠB-TUO

Instalace a zapojení dodávaných komponent systému

- demontáž stávajícího řízení jednotlivých systémů a následná instalace nových řídících serverů

- výměna nepodporovaných VoIP karet v systému za nové a jejich napojení do infrastruktury

- ekologická likvidace odpadů

Konfigurace systému a uživatelského nastavení

• nové generování systémů, konfigurace nových rozhraní, konfigurace jednotlivých lokalit dle kapitoly 1 připojených na modernizovaný centrální uzel sítě (rektorát)
• plná integrace do komunikační infrastruktury VŠB-TUO

Akceptační testy řešení

• zaškolení administrátorů na změny v konfiguraci nových systémů

- Technické požadavky a požadavky na funkcionalitu v rámci celé komunikační sítě VŠB-TUO

- Používání SIP-Q síťového protokolu pro hlasové funkce se stávajícími systémy (nutné pro zachování služeb v síti ústředen VŠB-TUO mezi všemi stávajícími i modernizovaným systémem – viz schéma, popis požadovaných funkcí, viz tabulka níže)

- Začlenění nových IP telefonů do systému centrální jednotné správy, a to pomocí jedné centrální aplikace, univerzální pro všechny používané IP telefony (management a licenční server)

- Začlenění nového systému do centrální aplikace správy komunikační infrastruktury VŠB-TUO, aktuálně je používána aplikace COMWIN.

- Kompatibilita se stávajícími centralizovanými aplikacemi VŠB-TUO s možností využití jejich služeb – Call centrum, OpenScape UC, OpenScape Xpressions

- Univerzální použitelnost a možná záměna všech typů koncových přístrojů (analogové, digitální i IP) v rámci celé komunikační infrastruktury VŠB-TUO

- Využití stávajících analogových a digitálních telefonů v počtu uvedených portů se zachováním všech funkcí

Modernizovaný komunikační systém musí bezpodmínečně splňovat všechny v současnosti používané a níže uvedené funkce dle Akceptačních testů, a to kompletně v rámci síťového prostředí a komunikace mezi všemi systémy komunikační infrastruktury VŠB-TUO.

f) Akceptační testy – seznam technických požadavků na funkcionalitu v rámci celé komunikační sítě VŠB-TUO, jež budou pověřené osoby zadavatele provádět v rámci předání předmětu díla.

| Hlasová funkce (EN) | Hlasová funkce (CZ) |
| --- | --- |
| Basic call | Základní volání |
| Callback on busy | Zpětné volání při obsazeno |
| Callback on RNA | Zpětné volání při neodpovídá |
| Override | Vynucené napojení do hovoru |
| Call waiting | Čekající volání |
| Second call | Druhé volání |
| Calling Line Identification Presentation (CLIP) | Zobrazení identifikace volající linky |
| Calling Line Identification Restriction (CLIR) | Zamezení zobrazení identifikace volající linky |
| Connected Line ID Presentation (COLP) | Zobrazení identifikace volané linky |
| Connected Line ID Restriction (COLR) | Zamezení zobrazení identifikace volané linky |
| Calling / Connected Name Identification Presentation (CNIP) | Přenos a zobrazení jména volajícího |
| Calling / Connected Name Identification Restriction (CNIR) | Zamezení přenosu a zobrazení jména volajícího |
| Do Not Disturb | Nerušit |
| Call forwarding | Přesměrování volání |
| Call Forwarding on Busy | Přesměrování volání při obsazeno |
| Call Forwarding on RNA | Přesměrování volání při neodpovídá |
| Call Deflection | Odklonění volání |
| Path optimization | Optimalizace propojení |
| Message Waiting Indication / Info | Informace o čekajícím volání |
| Trace call | Trasování hovoru |
| Hold | Přidržení volání |
| Toggle/Connect | Přepínání mezi hovory |
| Transfer | Přepojení hovoru |
| Conferencing | Konference |
| Automatic Recall | Opětovné automatické volání |
| Intercept | Napojení do hovoru |
| Hunt Group | Skupinová přípojka |
| Call Pickup | Převzetí hovoru |
| SPE - Signaling and Payload Encryption | Šifrování hovoru a signalizace |

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů.