TECHNICKÁ SPECIFIKACE – CENTRIFUGA

Požadované zařízení musí splňovat následující kritéria:

Popis zařízení

Multifunkční stolní centrifuga pro použití ve zdravotnictví, výzkumných a biologických laboratořích.

Parametry

Pamět na volby programů: min. 10

Maximální otáčky 	- výkyvný rotor: min. 4000 rpm, úhlový rotor: min. 14 000 rpm.

Maximální RCF 		- výkyvný rotor: min. 3000 xg, úhlový rotor: min.18 00 xg.

Maximální kapacita 	- výkyvný rotor: min. 4x200ml, úhlový rotor: min. 24x2ml.

Rozsah otáček:  	od max. 500 do min. 14 000 rpm (krok max. 10 rpm).

Časovač 		od max. 1 do min. 90 min. (krok max. 1 min.), trvalý chod.

Možnost volby zrychlení a brzdění:	min. 5 stupňů

Nerezový materiál komory

Zámek víka

Ventilační systém pro omezení zahřátí vzorků

Napájení 230 V, 50/60 Hz

Max. příkon 750 W

Rozměry (šxhxv) max. 600x600x600 mm

Hmotnost max. 100 kg

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: 	55 000 Kč bez DPH