Technická specifikace

„Klimatická komora pro pěstování rostlin“

Výrobce klimatické komory:				doplní účastník

Přesné typové označení klimatické komory:	doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Cena v Kč bez DPH:

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Klimatická komora pro pěstování rostlin | ANO | doplní účastník |
| Teplotní rozsah | 0–50 °C | doplní účastník |
| Rozsah vlhkosti | 30–90 % | doplní účastník |
| Osvětlení | Ve dveřích komory a na stěnách, denní světlo, simulace dne a noci | doplní účastník |
| Signalizace otevřených dveří | ANO | doplní účastník |
| Automatické odmrazování | ANO | doplní účastník |
| Nádoba na deionizovanou vodu | ANO | doplní účastník |
| Nádoba na odpadní vodu | ANO | doplní účastník |
| Cirkulace vzduchu | Vynucená | doplní účastník |
| Vnější rozměry komory | Minimálně 700 mm (šířka) X 2000 mm (výška) X 1000 mm (hloubka) | doplní účastník |
| Užitný objem komory | Minimálně 280 L | doplní účastník |
| Zátěž zařízení | Minimálně 100 kg | doplní účastník |
| Ovládání | PID ovladač s LCD obrazovkou | doplní účastník |
| Regulace teploty | Po 0,1 | doplní účastník |
| Regulace vlhkosti | Po 1 | doplní účastník |
| Ochrana proti přehřátí | Shodně s DIN 12880 | doplní účastník |
| Dveře | Dvojité (alespoň vnitřní skleněné) | doplní účastník |
| Materiál | Nerezová ocel (shodné s DIN 1.4301) | doplní účastník |
| Počet možných polic | Minimálně 5 | doplní účastník |
| Příkon | Do 2800 W | doplní účastník |
| Záruka | 24 měsíců | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.