Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Set studentských stanovišť pro testování ADAS systémů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 setů studentských stanovišť pro testování ADAS systémů pro výukové účely. Záměrem je pořízení menších a jednodušších HIL testovacích zařízení pro validaci ADAS systémů v automotive. Zařízení by mělo být schopno stimulovat analogové a digitální vstupy testované řídicí jednotky a zároveň monitorovat její výstupy. Testovací zařízení musí obsahovat testovací a simulační HW. Specifikace setů je uvedena níže:

1 kus/sestava musí obsahovat:

  - Skříň/box pro umístění na stůl

  - Real Time simulační modul

  - Modul/y analogových a digitálních I/O

  - Doplňková kabeláž

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet setů:					3

Set studentských stanovišť pro testování ADAS systémů musí splňovat tyto kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| a) Skříň / box pro umístění na stůl |
| Modulární řešení | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Počet slotů / modulů | min. 6 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napájecí napětí: 12 VDC / 230 VAC | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Provedení „na stůl“ | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| b) Real Time simulační modul |
| Real-Time CPU jednotka | Ano, min. 2,7 GHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet jader CPU jednotky | min. 6 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Paměť RAM | min. 32 GB | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| PCI Express rozhraní | Min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Ethernet rozhraní | Ano, 1 Gbit/s | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Aktivní chlazení CPU | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| USB rozhraní | Ano, USB 3.0 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| SSD disk | Ano, min. 64 GB | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Montáž do skříně a) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| c) Modul/y analogových a digitálních I/O |
| Výstupní analogové napětí | min. 0 ÷ 40 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupní analogový proud | 100 mA | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet analogových kanálů | min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah vnitřní odporové dekády | 10 ÷ 10000 Ω | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah generování PWM | 0,2 ÷ 25000 Hz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Měření výstupních veličin | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Měření hodnoty dostupné v simulačním SW | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní digitální napětí | min. -40 ÷ +40 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vstupní digitální proud | 0 ÷ 800 mA | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření PWM | 0,2 ÷ 200000 Hz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupní digitální napětí | 0 ÷ 25 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupní digitální proud | 0 ÷ 30 mA | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet digitálních kanálů | min. 16 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nastavitelný práh pro vzorkování vstupního sig. | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Vzorkovací interval | 50 µs | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| d) Doplňková kabeláž |
| Terminovací odpory pro CAN sběrnici | min. 30 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Kabel pro propojení OBDII zásuvky a CAN | min. 1 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozdvojení Y pro CAN | min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Gender changer male/male pro 9-pin d-Sub | min. 8 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Gender changer female/female pro 9-pin d-Sub | min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.