Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Granulometr s morfologií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka granulometru s morfologií, včetně dopravy do místa plnění.

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Princip měření: dynamická analýza obrazu (ISO 13322-2)

Možnosti měření: schopnost současně měřit velikost a tvar částic detekce nadrozměrných částic pro lepší rozlišení velikostního rozsahu využití více optických jednotek (min. dvě CCD kamery apod.) možnost poloautomatického nebo automatického režimu měření možnost automatického a také uživatelsky nastavitelného vyhodnocení naměřených dat jako je velikosti, tvaru a počet částic

Měřící rozsah: 20 µm - 30 mm

Typ analýzy: suchá analýza prášků, granulátů a sypkých materiálů

Doba měření: schopnost měřit v řádu minut (5 až 10 minut)

Optický záznam: 30 až 60 snímků za sekundu 1 snímek minimálně 1 mil. pixelů

Váha měřícího zařízení: do 80 kg

Ovládání měřícího zařízení: PC včetně operačního systému, monitor, klávesnice, myš, síťová karta a vyhodnocovací software

Další nároky: jednoduchá údržba minimální nároky na kalibraci přístroje software umožňuje export primárních dat software umožňuje ukládání výsledků analýz a jejich porovnávání mezi sebou součástí je příslušenství pro provoz jako jsou licence, kalibrační soubory a další pomůcky

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby