Specifikace pro realizaci rozšíření grafické bezpečnostní nadstavby C4

Předmětem veřejné zakázky je dodání licencí a driverů bezpečnostní nadstavby C4 ve verzi 2022, doplnění nových licencí a nutného hardwaru PZTS ústředen EPS a následné vizualizace bezpečnostních systémů objektů zadavatele.

Cílem je provedení níže uvedených částí:

  - Dodání nových licencí na provozovanou verzi C4 2020

V rámci zakázky požadujeme dodat licence a nově integrovat níže uvedené systémy:

- EPS Zettler Expert – budova Univerzitní auly, 4. podlaží

- EPS Zettler Expert – objekt FAST PVP, 7. podlaží

- EPS Zettler Expert – budova CPIT1, 3. podlaží

- EPS Zettler Expert – budova VEC III, 1. podlaží

- EPS Esser SEI (IQ8Control) – budova objektu IET, 3, podlaží

- EPS Esser SEI (IQ8Control) – budova Planetária, 3. podlaží

- EPS Esser SEI (IQ8Control) – dvě 13 podlažní budovy kolejí

  - doplnění a výměna hardwarové konfigurace PZTS ústředen s úpravou konfigurace

V rámci této části požadujeme provést doplnění hardwarů a úpravu konfigurace za účelem integrace systémů uvedených v podkapitole 1.1 do provozovaného systému C4. Uvedené systémy nebyly nikdy integrovány a pro výstavbě s integrací nebylo počítáno.

Minimální nutný hardware pro ústředny ESSER dle systémů uvedených v podkapitole 1.1:

- Mikromodul essernet

- Sériové rozhraní essernet

- Síťové rozhraní pro připojení k serveru C4

Minimální nutný hardware pro ústředny TYCO dle systémů uvedených v podkapitole 1.1:

- Síťová deska

- Rozhraní pro ústředny Zettler (C4)

  - tvorba mapových podkladů a vytvoření všech nových prvků

V rámci zakázky je požadováno vytvoření mapových podkladů, prvků ve stromu zařízení a na mapách objektů. Pro vypracování mapových podkladů budou vítěznému uchazeči poskytnuty půdorysy budov v listinné nebo elektronické podobě.