Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Práškový reometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka práškového reometru, včetně dopravy do místa plnění.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Principy a možnosti měření: Měření tokových vlastností prášků Charakterizace reologie Testování prášků Opakovatelnost a reprodukovatelnost Přímé měření vlivu provzdušňování Měření s aerací vzorku ASTM standard EN61000-3-2:2001, ASTM D7891 Měření a vyhodnocení vnitřního tření (efektivní a linearizovaný úhel) Měření smykového napětí, kohezní parametry, vyhodnocení pomocí Mohrových kružnic Možnost měření a vyhodnocení vnějšího tření (stěnového) Rozsah normálového zatížení alespoň 5-10 kPa

Charakteristika: užití v oblasti výzkumu a vývoje, QC, QA, formulace, výroby užití pro simulace procesů, optimalizace procesů a kvality produktů na základě naměřených dat přímé měření vlivu provzdušňování, konsolidace, vlhkosti, průtoku kvantifikace dopadu provzdušňování, konsolidace, vlhkosti, toku, tření a adheze u stěn

Ovládání měřícího zařízení: Ovládaní s pomocí PC Modifikovatelnost měřících metod uživatelem

Další nároky: Uživatelská kalibrace Jednoduchá údržba Automatizace vysoká citlivost Zařízení včetně PC, monitoru a softwarového řešení, dokumentace

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby