Rekonstrukce výtahů v menze

Poptáváme rekonstrukci 2 ks osobo – nákladních výtahů v menze se 4 stanicemi.

Stávající výtahy jsou s průchozí kabinou a již nevyhovující.

Nové výtahy požadujeme s neprůchozí kabinou. Což vyžaduje i stavební úpravy.

Zazdění zadní stanice v 3 a 4 podlaží u obou výtahů včetně stavební úpravy a výmalby

Zhotovit nový stavební otvor pro dveře ve 4 stanici, včetně stavebního zapravení kolem bouraného otvoru a výmalby

Požadujeme:

- Elektrický trakční s frekvenčním pohonem

- Minimální nosnost kabiny 750 kg 
Led osvětlení kabiny

- Rozměry vstupního otvoru (dveří) do kabiny minimálně 990 x 2000 mm

- Kabina o minimální velikosti 1200 x 1500 mm

- Nízká hlučnost v kabině max 60 dB

- Společné stanicové ovladače pro oba výtahy

- Spotřeba el. energie výtahu do 0,5 kW na jednu jízdu - v energetické třídě „A“ dle ISO 25745

- Při výpadku el. energie kabina sjede do nejbližší stanice

- Provedení kabiny v nerez brus, po stranách nárazová deska

- Rychlost 1 m/s

- Záruka minimálně 60 měsíců

| Popis položky | Cena |
| --- | --- |
| Demontáž a likvidace stávajícího zařízení |  |
| Dodávka a montáž 2 ks výtahů |  |
| Stavební práce |  |
| Doprava, zařízení staveniště |  |
| Cena celkem bez DPH |  |