Minimální technické požadavky

„Infračervený mikroskop do vzorkového prostoru Survey IR

a rozšíření FTIR spektrometru Nicolet iS50 do oblasti Far-IR“

1a.) Technická specifikace:

-	  IČ mikroskop do vzorkového prostoru Survey IR

- Základna pro zapojení do Nicolet iS50

- Příslušenství profukování

- Transmisní měření

- Reflexní měření

- Manuální 1 x3 ´´ x/y mikroskopický stolek

- Manuální posun zetové osy

- High resolution barevná videokamera

- Sofware eSpot videokamery (zobrazování, nahrávaní, úpravy obrazu)

- Clip-on Diamantové ATR s náhledem na vzorek skrz ATR krystal, měřící rozsah 4000 – 10 cm-1.

- Senzor kontaktu pro ATR

- Pokovené reflexní podložky pod vzorky

- Držáky 13mm okének/solných tablet

- české a anglické návody k obsluze

- certifikace výrobce dle normy ISO 9001:2015,

- certifikace dodavatele dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Rozšíření FTIR spektrometru Nicolet iS50 do oblasti Far-IR

- Solid Substrate Far-IR dělič paprsků (1800 – 50 cm-1)

- Detektor DLaTGS s polyethylenovým okénkem (spektrální rozsah 700-50 cm-1)

- Zlacené motorizované otočné zrcadlo pro výběr detektoru

- Standardní systém profukování

- české a anglické návody k obsluze

- certifikace výrobce dle normy ISO 9001:2015,

- certifikace dodavatele dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.