Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace Analyzátor obsahu C, H, N, S

Přístroj pro stanovení obsahu C, H, N, S:

Výrobce přístroje pro stanovení obsahu C, H, N, S:			uvede účastník

Přesné typové označení přístroje pro stanovení obsahu C, H, N, S:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Analyzátor obsahu C, H, N, S musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Přístroj umožnuje stanovení obsahu C, H, N, S | ANO / NE | uvede účastník |
| Pro každý prvek je samostatný detektor | ANO / NE | uvede účastník |
| Automatický podavač vzorků | ANO / NE | uvede účastník |
| Měřící rozsahy: Dusík: 0,02 – 300 mg N Uhlík: 0,02 – 175 mg C Vodík: 0,02 – 17 mg H Síra: 0,008 mg - 30 mg S | ANO / NE | uvede účastník |
| Doba analýzy max 5 min / vzorek | ANO / NE | uvede účastník |
| Vzniklé plyny před samotnou analýzou jsou zbaveny obsahu vody průchodem přes integrovanou vymrazovací jednotku | ANO / NE | uvede účastník |
| Možnost stanovení obsahu uhlíku a síry při teplotách vyšších než 1300 °C | ANO / NE | uvede účastník |
| Nosnými plyny mohou být helium, nebo argon | ANO / NE | uvede účastník |
| Analytická váha (přesnost 0.1 mg) je součástí dodávky přístroje | ANO / NE | uvede účastník |
| Rozsah navážek vzorku v rozmezí jednotek až stovek miligramů | ANO / NE | uvede účastník |
| Řídící počítač včetně LCD monitoru a ovládacího SW | ANO / NE | uvede účastník |
| Spotřební materiál pro analýzu vzorků | Hodnota počtu vzorků | uvede účastník |
| Autorizovaný servis v České republice poskytující záruční a pozáruční servis | ANO / NE | uvede účastník |
| Doba servisního zásahu do 3 dnů | ANO / NE | uvede účastník |
| Zaškolení 3 osob v délce 3 dny | ANO / NE | uvede účastník |
| Záruční doba minimálně 12 měsíců | Délka záruky | uvede účastník |
| Referenční zakázky (min. 3 reference o nákupu přístroje pro chemickou analýzu, každá v hodnotě min. 1 200 000 Kč) | Hodnota počtu referencí | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Žlutě označený parametr je součástí hodnocení nabídky a může být stanoven v rozmezí (1 000 – 5 000 ks)