Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Astronomický dalekohled

Primární zrcadlo: průměr 610 mm, eliptický tvar, materiál zrcadla - tavený oxid křemičitý s nízkou tepelnou roztažností.

Ohnisková vzdálenost: 3974 mm (f/6.5).

Typ: Corrected Dall-Kirkham bez komy a astigmatizmu s plochým obrazovým polem.

Sekundární zrcadlo: průměr 280 mm, sférický tvar, materiál tavený oxid křemičitý.

Možnost jednoduché kolimace sekundárního zrcadla díky pevnému primárnímu zrcadlu.

Konstrukce tubusu: otevřená Truss s důrazem na minimalizaci teplotní roztažnosti z uhlíkových vláken, vybaven stínící clonou Spandex k odrušení parazitního světla.

Hmotnost dalekohledu: méně než 110 kg.

Upínací lišta 8" a rybina pro montáž 10M GM-4000, úchyt hledáčku, dva úchyty PKL8 pro objímky druhého dalekohledu.

Sada protizávaží – 3 kusy á 20 kg

Ostření: Ruční/motorové ostření pro vizuální pozorování, redukce na okulárový výtah FTF, 2palcový precizní okulárový výtah FTF2025BR, motorizace okulárového výtahu včetně ovladače OPTEC 19771.

Druhý dalekohled refraktor TS APO průměr 125 mm, ohnisková vzdálenost 980 mm vybavený plně otočným 2.5” lineárním dvojrychlostním výtahem s několika skrytými závity pro připojení optického příslušenství - M68x1, M63x1, výstup na okuláry jak 2” tak 1.25”. Precizní vnitřní vyclonění. Výsuvná rosnice/clona, upínací lišta pro APO Refraktor

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby