Technická specifikace část 2

„Analýzy kvality podzemních vod vrtů VODAMIN II“

- Předmět řešení

analýza vybraných parametrů kvality vod ve vrtech realizovaných v rámci projektu VODAMIN II dle tohoto seznamu:

| Vrt číslo | Název vrtu | Hloubka v m | GPS souřadnice X | GPS souřadnice Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jaroslav *** | 121 | 973045 | 777924 |
| 2 | Jaroslav II | 107 |  |  |
| 3 | Wenzel | 50 | 975015 | 775767 |
| 4 | Barbora | 143 | 975264 | 782647 |
| 5 | Viktorin | 81,5 | 977399 | 783517 |
| 6 | Koněv * | 186 |  |  |
| 7 | Žižka | 90,5 | 993810 | 806321 |
| 8 | Nelson | 223 | 978085 | 784873 |
| 9 | Hus | 159 |  |  |
| 10 | Anna | 111 |  |  |
| 11 | Pluto | 347 |  |  |
| 12 | Emerán * | 147 | 983598 | 782309 |
| 13 | Julius | 199 |  |  |
| 14 | Julius J | 185 |  |  |
| 15 | Minerva | 250 |  |  |
| 16 | Vítězný únor | 334 |  |  |
| 17 | Kolumbus | 202 | 981992 | 793736 |
| 18 | Centrum I | 182 |  |  |
| 19 | Nejedlý | 120 |  |  |
| 20 | KP51 |  |  |  |

Pozn. přesné souřadnice GPS u plánovaných vrtů budou doplňovány dle jejich realizace

* aktivní dobývací prostor

*** vrt je situován v ploše využívané pro parkování osobních automobilů. Pro analýzu kvality vod z vrtu si dodavatel zajistí u MÚ Dubí uvolnění prostoru kolem vrtu rozmístěním mobilních zábran v době analýzy kvality vod.

Chemické a fyzikální ukazatele vod budou vycházet z Nařízení vlády č. 401/2015, Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Požadovaný rozsah parametrů bude obsahovat:

| Celkový dusík | Teplota | Rozp. O2 | Konduktivita | pH | TOC | CHSKCr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | KNK4,5 | KNK8,3 | RL 105 | RL 550 | NL 105 | ZNK4,5 |
| ZNK8,3 | N-NO2 | N-NO3 | N-NH4 | P | Norg | Cl |
| SO4 | Hg | Na | K | As | Al | Ca |
| Fe | Mg | Mn | Cd | Cr | Cu | Ni |
| Pb | Zn | koli bakt | fek. koli. | emterokoky | salmonella | chlorofyl-a |

Součástí analýzy budou následující práce:

- Pravidelný odběr vzorků vod z jednotlivých realizovaných vrtů, v minimální četnosti 1 odběr pro 1 vrt co dva měsíce.

- Odběr bude prováděn na úrovni stařinových vod, zadavatel poskytne informace o profilu (vystrojení) každého konkrétního vrtu před započetím prvního odběru z daného vrtu.

- Analýza kvalitativních parametrů vod v uvedených vrtech 1krát za dva měsíce po dobu trvání projektu VODAMIN II. Srovnání hodnot chemismu s Nařízením vlády č. 401/2015, Sb, v platném znění.

- Pravidelné předávání naměřených dat v elektronické podobě zadavateli.

- Účast na kontrolních jednáních dle požadavku zadavatele, min. jednou za čtvrtletí.

- Výsledky řešení a jejich předání zadavateli

- databáze kvalitativních parametrů podzemních vod v analyzovaných vrtech provedená v softwaru Microsoft Excel.

- Závěrečná zpráva o analýze kvality vod vrtů VODAMIN II, která bude sumarizovat průběh plnění analýzy kvality vod na jednotlivých vrtech. Zpráva bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a na datovém nosiči.

- Termíny řešení

Termín zahájení je do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy s plněním postupným podle vzniku vrtů a termín ukončení 30. 4. 2020. Závěrečná zpráva o analýze kvality vod vrtů VODAMIN II bude s objednatelem projednána cca 14 dní před ukončením zakázky. Hodnoty provedených analýz kvality vod budou předávány pravidelně co dva měsíce v elektronické podobě zadavateli.

Termín zahájení prací na analýzách:		do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín ukončení prací na analýzách:		15. 4. 2020

Termín předání závěrečné zprávy:			nejpozději do 30. dubna 2020

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn realizací analyzovaných vrtů. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na průběh realizace analyzovaných vrtů a s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení je v takovém případě povinen uzavřít smlouvu v co nejkratším možném termínu po odpadnutí takové překážky s tím, že smlouva nabude účinnosti v den její registrace v registru smluv. Stanovený termín dokončení plnění veřejné zakázky, je pevný, neměnný a zadavatel vyžaduje jeho bezpodmínečné akceptování.