Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Nízkoteplotní DRIFTS komora

Výrobce komory:

Přesné typové označení komory:

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- Nízkoteplotní DRIFTS komora je kompatibilní se stávajícím vybavením, které již objednatel vlastní a používá:

- DRIFTS modulem Praying Mantis (Harrick Scientific),

- FTIR spektrometrem VERTEX 70v (Bruker Optics).

- Komora umožňuje SW řízení teplot v rozsahu min. -150 – 600 °C.

- Komora umožňuje práci ve vakuu i vysokých tlacích rozsahu – min. v rozsahu 133 μPa - 133 kPa.

- Tělo komory je z chemicky odolné nerezové oceli S316.

- Komora disponuje napojení na zásobní Dewarovu nádobu na kapalný dusík pro chlazení na nízké teploty.

- Reakční komora disponuje vyměnitelnými KBr okénky.

- Součástí dodávky je napojení teplotního ovládání reakční komory do teplotního kontroleru ATK-024 (Harrick Scientific) a synchronizace teplotních ramp s měřením v SW OPUS (Bruker Optics), které již objednatel vlastní a používá.

- Součástí dodávky je instalace do stávajícího spektrometru servisním technikem, bez ztráty běžící záruky na stávající spektrometr a jeho komponenty.