Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zařízení pro odstředivé lití nízkotavitelných slitin neželezných kovů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro odstředivé lití nízkotavitelných slitin neželezných kovů umožňujícího zajištění celkového výrobního postupu odlitku z nízkotavitelných slitin neželezných kovů. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy v rozsahu 2 osoby, 4 hodiny.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 	Zařízení bude obsahovat:  jednotlivé přístroje po 1 ks + 2 ks vulkanizační formy + kompresor na stlačený vzduch + příslušenství

Zařízení pro odstředivé lití nízkotavitelných slitin neželezných kovů musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky na přístroj: |
| Zařízení musí umožňovat zajištění celkového výrobního postupu odlitku z nízkotavitelných slitin neželezných kovů | ANO | doplní účastník |
| Zařízení musí zajistit možnost výroby slévárenské formy pomocí tlaku, dále musí zajistit natavení kovu a následné odlévání pomocí odstředivé síly | ANO | doplní účastník |
| Předmětem dodávky musí být vulkanizační lis, odstředivý licí stroj s manuální injektáží, tavící pec. | ANO | doplní účastník |
| Zařízení musí obsahovat zmenšenou variantu každé části zařízení s možností přenášení a fungování na externích pracovištích kde probíhá ukázkové odlévání v souvislosti s popularizací oboru | ANO | doplní účastník |
| Zařízení musí obsahovat vlastní zdroj stlačeného vzduchu, který je nutný pro provoz zařízení | ANO | doplní účastník |
| Zařízení musí obsahovat 2 ks vulkanizační formy | ANO | doplní účastník |
| Požadavky na volně stojící části zařízení: |
| Vulkanizační lis |
| Vulkanizační teplota | min. 180 °C | doplní účastník |
| Možnost vyrobit jednu formu každých 30/60 minut | ANO | doplní účastník |
| Rozměry topných desek | min. 350 x 350 mm | doplní účastník |
| Elektronický termo-regulátor řízený mikročipem a vybavený dvojitým čtením vulkanizační teploty | ANO | doplní účastník |
| Displej se zobrazením nastavené teploty a skutečné teploty | ANO | doplní účastník |
| Elektronický časovač (99 hodin možnost) řízený mikročipem, vybavený automatickou deaktivací | ANO | doplní účastník |
| Všeobecný přepínač pro sekci, vybavený předispozicí pro západku, podle směrnic CEE | ANO | doplní účastník |
| Ruční čerpadlo vybavené vypouštěcím ventilem a konstantní pracovní kapacitou až 210 barů | ANO | doplní účastník |
| Píst s min. průměrem 80mm | ANO | doplní účastník |
| Rozměr | max. 1000 x 1000 x 1500 mm | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 400 kg | doplní účastník |
| Elektronický stroj s odstředivým litím, manuální injektáží a příslušenstvím |
| Elektronický odstředivý licí stroj pro výrobu malých, středních a velkých rozměrů odlitků | ANO | doplní účastník |
| Maximální pracovní teplota 500 °C | ANO | doplní účastník |
| Počet odlitků | min. 50 ks/hod. | doplní účastník |
| Použití silikonových forem až do maximálního průměru 350 mm a maximální celková tloušťka 120 mm | ANO | doplní účastník |
| Rychlost odstřeďování do 1000 ot/min řízená převodníkem | ANO | doplní účastník |
| Stroj musí mít volič alespoň se dvěma přednastavenými rychlostmi a jednu programovatelnou rychlost | ANO | doplní účastník |
| Elektronický systém musí umožňovat zvýšení zrychlení a brzdění což zabezpečí nižší hodnotu mechanického opotřebení a méně vibrací | ANO | doplní účastník |
| Pneumatické připojení s uzamykatelným kulovým kohoutem podle mezinárodních norem | ANO | doplní účastník |
| Kompletní uzavření pohyblivých částí, bezpečnostní spínač s elektrickým zámkem | ANO | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 250 kg | doplní účastník |
| Rozměr | max. 1000 x 1000 x 1500 mm | doplní účastník |
| Automatická elektrická tavící pec |
| Automatická elektrická tavicí pec pro slitiny s nízkou teplotou tání (pracovní teplota do 500 ° C) na bázi zinku | ANO | doplní účastník |
| Sonda termočlánku pro měření teploty složená z jediného prvku pro snadnou náhradu | ANO | doplní účastník |
| Elektronický termoregulátor řízený mikročipem a vybaven alarmem pro maximální teplotu a dvojitý odečet teploty | ANO | doplní účastník |
| Displej se zobrazením nastavené teploty a skutečné teploty | ANO | doplní účastník |
| Elektronický časovač řízený mikročipem musí být vybaven baterií pro nepřetržité odpočítávání i při výpadku elektřiny a má možnost nastavení až 99 hodin a 59 minut | ANO | doplní účastník |
| Izolační bezpečnostní kryt umístěný na kelímku za účelem konstantního udržování teploty v oblasti odlitku a dobrého úspory energie | ANO | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 200 kg | doplní účastník |
| Rozměr | max. 1000 x 1000 x 1500 mm | doplní účastník |
| Požadavky na přenosné mini zařízení: |
| Manuální vulkanizační lis |
| Určen pro vulkanizaci malého silikonu | ANO | doplní účastník |
| Po dosažení vulkanizační teploty 180 ° C vyrobení min. 1ks formy za 1h | ANO | doplní účastník |
| Napětí: standardní V230 jednofázové 50 Hz. | ANO | doplní účastník |
| Rozměry topných desek max. 250x265 mm pro lisovací krabici s maximálním Ø 230 mm s maximální tloušťkou 50/55 mm | ANO | doplní účastník |
| Elektronický termo-regulátor pro dokonalé ovládání teploty | ANO | doplní účastník |
| Automatický časovač až 120 minut | ANO | doplní účastník |
| Manuální hydraulické čerpadlo | ANO | doplní účastník |
| Spotřeba | max. 1,1 kW | doplní účastník |
| Píst s min. průměrem 80mm | ANO | doplní účastník |
| Rozměr | max. 350 x 350 x 750 mm | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 70 kg | doplní účastník |
| Manuální odstředivý licí stroj |
| Manuální odstředivý licí stroj používající slitiny s nízkou teplotou tání (max. pracovní teplota 350 °C) | ANO | doplní účastník |
| Produktivita | min. 40 odlitků za hodinu | doplní účastník |
| Napětí: V230 jednofázový 50Hz | ANO | doplní účastník |
| Možnost použití silikonových forem až do maximálního průměru 230 mm a maximální celkovou tloušťku 30 mm | ANO | doplní účastník |
| Pevná odstředivá rychlost | min. 600 ot/min | doplní účastník |
| Elektrická zařízení podle směrnic CEE s nouzovým tlačítkem pro okamžité zastavení stroje | ANO | doplní účastník |
| Bezpečnostní zastavení stroje v případě otevření krytu | ANO | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 40 kg | doplní účastník |
| Rozměr | max. 500 x 500 x 500 mm | doplní účastník |
| Automatická tavící pec |
| Elektrická tavicí pec do pracovní teploty 350 ° C (hlavně na bázi cínu) | ANO | doplní účastník |
| Napětí: standardní V230/400 třífázové 50Hz | ANO | doplní účastník |
| Elektronický termo-regulátor řízený mikročipem a displej se zobrazením nastavené teploty a skutečné teploty | ANO | doplní účastník |
| Kelímek s min. kapacitou 35 kg | ANO | doplní účastník |
| Bezpečnostní kryt vybavený rukojetí pro rychlé otevření, namontovaný na panty | ANO | doplní účastník |
| Spotřeba | max. 2,5 kW | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 50 kg | doplní účastník |
| Rozměr | max. 500 x 500 x 500 mm | doplní účastník |
| Požadavky na kompresor stlačeného vzduchu: |
| Dvouválcová kompresorová jednotka z šedé litiny a řemenový pohon s nízkými otáčkami | ANO | doplní účastník |
| Konstrukce bloku kompresorové jednotky z jednoho kusu | ANO | doplní účastník |
| Elektromotor s vysokým krouticím momentem a tepelnou ochranou a konstruovaný pro nepřetržitý provoz | ANO | doplní účastník |
| Tři odběrná místa tlakového vzduchu pro filtrovaný tlakový vzduch, filtrovaný a olejovaný tlakový vzduch a jeden přímý výstup tlakového vzduchu z tlakové nádoby | ANO | doplní účastník |
| Volitelné osazení koncovek na všech odběrných místech z kompresoru např. rychlospojky nebo bajonetové spojky. | ANO | doplní účastník |
| Tlak | min. 10 bar | doplní účastník |
| Sání | min. 400 l/min | doplní účastník |
| Vzdušník | min. 150 l | doplní účastník |
| Spotřeba | max. 4 kW | doplní účastník |
| Hlučnost | max. 80 dB | doplní účastník |
| Požadavky na vulkanizační formy: |
| Velikost vulkanizační formy: 1 ks - 230 x 70 mm a 1 ks - 300 x 100 mm | ANO | doplní účastník |
| Požadavky na příslušenství: |
| 4 ks silikonových forem pro prvotní testování | ANO | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.