Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace

„Multifunkční soustružnické obráběcí centrum s poháněnou horní 
frézovací hlavou v Y-ose“

Multifunkční soustružnické obráběcí centrum s poháněnou horní frézovací hlavou v Y-ose:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkčního soustružnického obráběcího centra s poháněnou horní frézovací hlavou v Y-ose a protivřetenem.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho plné zprovoznění včetně všech náplní zařízení (mimo provozní řezné kapaliny), ověření funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu 2 osoby v délce min. 3 pracovní dny.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Multifunkční soustružnické obráběcí centrum s poháněnou horní frézovací hlavou v Y-ose musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení a jeho příslušenství |
| --- | --- | --- |
| Multifunkční soustružnické obráběcí centrum s poháněnou horní frézovací hlavou v Y-ose a protivřetenem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řízené osy X (posun horní hlavy rovnoběžně na osu sklíčidla), Y (posun horní hlavy v rovině kolmo k ose sklíčidla a kolmo na osu X), Z1 (posun horní hlavy ve svislé rovině kolmo k osám X a Y), Z2 (posun protivřetene v ose sklíčidla), B (naklápění horní hlavy ve svislé rovině rovnoběžné s osou sklíčidla), C1 (natočení hlavního vřetene), C2 (natočení protivřetene). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální provozní rozměry zařízení | délka 6000 mm šířka 5000 mm výška 3000 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu rozměry nabízeného zařízení |
| Požadavky na řídicí systém: |
| Řídicí systém umožňující kontinuální řízení všech os X, Y, Z1, Z2, B, C1, C2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Souvislé řízení 5 os současně | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrovaná kontrola kolizí mezi komponenty stroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řídicí systém musí umožnovat vyrovnání obrobku pomocí dotykové obrobkové sondy umístěné v horní hlavě | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Do řídicího systému integrovaná kontrola a kalibrace kinematiky stroje pomocí dotykové sondy a kalibrační koule. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ethernet rozhraní pro připojení stroje do sítě a vzájemný přenos dat mezi PC a strojem (včetně případného SW) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Data server umožňující dálkovou diagnostiku stroje a zobrazení prostředí stroje na PC (PC není součástí předmětu plnění) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Načítání bloků předem pro souvislé vysokorychlostní obrábění s dostatečnou vnitřní pamětí min. 2GB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost nahrávání externích programů přes USB a Ethernet rozhraní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dotykové nebo tlačítkové ovládání na hlavním panelu řídicího systému | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Otevřený systém pro možnost aktivace opcí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Další požadavky: |
| Maximální soustružený průměr | nejméně 500 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální soustružená délka mezi sklíčidly | nejméně 1000 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Pojezd v ose X | min. 550 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Pojezd v ose Z | min. 1000 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Pojezd v ose Y | min. ±85mm na každou stranu od osy stroje | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Hlavní vřeteno s výkonem S1 min. 12 kW, min. 4500 ot/min | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Protivřeteno s výkonem S1 min. 12kW | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Hydraulické 3-čelisťové sklíčidlo v hlavním vřetenu min. 10“, včetně kalených a měkkých čelistí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hydraulické 3-čelisťové sklíčidlo v protivřetenu min. 8“, včetně kalených a měkkých čelistí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Horní vřeteno o výkonu S1 min. 10 kW, min. 12000 ot/min | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Horní vřeteno s upínáním HSK-T63(HSK-A63). Max. průměr nástroje nejméně D=90mm. | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Naklopení B-osy | min. ±100° na obě strany od svislé osy nástroje | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Při naklopení B=90° pojezd horního vřetene min. do osy soustružení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kontinuální polohování C-osy 360° s inkrementem min. 0,001° | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatická výměna nástrojů. Zásobník pro horní vřeteno min. 32 pozic. | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Vysokotlaké chlazení středem nástrojů horního vřetene o tlaku min. 60bar. Filtrace kapaliny pro vysokotlaké chlazení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost snížení tlaku chlazení pomocí M-funkce i tlačítka. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ofukovací a oplachovací pistole. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odsávání mlhoviny ze stroje s rekuperací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odlučovač oleje z řezné kapaliny. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dopravník třísek pro operace soustružení a frézování. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nástrojová laserová sonda pro nástroje v horním vřetenu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Obrobková sonda bezdrátová, s opakovatelnou přesnosti snímání max. 0,4 µm. | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Absolutní enkodéry na všech osách. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optická pravítka na osách X, Y, Z. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dálkové ovládání stroje „ruční kolečko k řídicímu systému“ v kabelovém nebo bezdrátovém provedení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Veškeré funkce stroje (licence) budou časově neomezené. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky stroje bude jeho CAD 3D model pro potřeby vytvoření postprocesoru a simulátoru NC kódu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CE certifikát | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství: |
| Otočný hrot vhodný do protivřetene. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Třetí hydraulické kleštinové sklíčidlo včetně sady kleštin D3-60 mm po 1mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní sada nástrojů obsahující (vyvážení nástrojů 16.000 ot/min G6,3): 1 ks upínač HSK-A63, vnitřní M10, L100, D18,5 + 1 ks fréza VBD, D20, M10, L35, z2(HSK-A63-EM10-100 + APMT20) + sada 10 ks + 10 ks destiček pro N-neželezné kovy a P-oceli 1 ks upínač HSK-A63, na čelní frézy s unášecí drážkou, L50, D50, d22h6 (HSK-A63-FMB(C)22-50) + hrubovací fréza D50, z=6 + sada 10 ks + 10 ks destiček pro N-neželezné kovy a P-oceli 2 ks upínač HSK-A63, ER16, L100 (HSK-A63-ER16-L100) 1 ks upínač HSK-A63, ER16, L150 (HSK-A63-ER16-L150) 2 ks upínač HSK-A63, ER32, L100 (HSK-A63-ER32-L100) 2 ks upínač HSK-A63, ER32, L150 (HSK-A63-ER32-L150) 1 ks vyvrtávací upínač HSK-T63, D1=28, D2=8, L1=65, M8 (HSK-T63-WH-B08-65) 1 ks vyvrtávací upínač HSK-T63, D1=62, D2=25, L1=83, M12 (HSK-T63-WH-B25-83) Držáky s hlavou (vždy držák včetně hlavy a břitových destiček): 1 ks držák soustružnického nože HSK-T63, C45, L85, MTJNR (HSK-T63-MTJNR-F16-DX) + sada 10 ks + 10 ks destiček pro N-neželezné kovy a P-oceli 2 ks držák soustružnického nože HSK-T63, C45, L80, PCLNR (HSK-T63-PCLNR-F12-DX) + sada 10 ks + 10 ks destiček pro N-neželezné kovy a P-oceli 2 ks Držák soustružnického nože HSK-T63, C3, L95, PCLNR (HSK-T63-PCLNR-GX12-CX) + sada 10 ks + 10 ks destiček pro N-neželezné kovy a P-oceli 1 ks držák soustružnického nože HSK-T63, C2, L95, PDQN (HSK-T63-DPQNR-GX15-DX) + sada 10 ks + 10 ks destiček pro N-neželezné kovy a P-oceli 1 ks držák soustružnického nože HSK-T63, D45, L150, PDPNN (HSK-T63-PDPNN-150) + sada 10 ks + 10 ks destiček pro N-neželezné kovy a P-oceli 1 ks držák soustružnického nože HSK-T63, C45, L100, WJCD (HSK-T63-DXCDB-40) + sada 10 ks + 10 ks destiček pro N-neželezné kovy a P 2 ks držák soustružnického nože HSK-T63, C45, L80, SER (HSK-T63-F16-DX) + sada 10 ks + 10 ks destiček pro N-neželezné kovy a P-oceli na metrické závity 1 ks držák soustružnického nože HSK-T63, C45, L80, SVJC (HSK-T63-SVJCR-FX16-DX) + sada 10 ks + 10 ks destiček pro N-neželezné kovy a P 1 ks trojitý držák těles soustružnických nožů, HSK-T63, L120, L1=75, H25, (HSK-T63-ETS2525R-120) 3 ks držák těles soustružnických nožů, HSK-T63,L125, L1=65, H25 (HSK-T63-ETV2525R-120) 3 ks CNC přesné vrtací sklíčidlo HSK-A63, L135, pro vrtáky 0,5-13mm (HSK-A63-KPU13) 1 x sada kleštin ER 32, 2-20mm, po 1mm, házivost max. 2µm, DIN 6499, v kazetě 1 x Sada kleštin ER 16, 2-10mm, po 1mm, házivost max. 2µm, DIN 6499, v kazetě | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Manipulační – instalační rozměry, podmínky instalace: |
| Stroj bude ustaven na železobetonovém základě (předpokládaný rozměr 6000 x 4000 mm, předpokládaná nostnost 15 tun) zhotoveném v režii zadavatele. Účastník musí v nabídce uvést požadavky pro základovou desku, elektrické a další připojení: účastník doplní požadavky pro základovou desku, elektrické a další připojení |
| Maximální rozměry stroje umožňující stěhování do budovy jsou (je možno dosáhnout demontáží komponent stroje): Délka 5100mm Šířka 2400mm Výška 2410mm |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.