Příloha č. 1) Technická specifikace

Technická specifikace „Vybavení k osazení a pájení DPS“

- Zařízení pro automatické osazování DPS

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Profesionální volně stojící nebo stolní automatické osazovací zařízení pro osazování DPS součástkami typu SMD, vybavené video systémem pro automatickou manipulaci se součástkami, s možností doplnění o dispensní systém pro aplikaci pájecí pasty nebo lepidla. | Ano | doplní účastník |
| Osazovací rychlost | nejméně 1200 součástek za hodinu | doplní účastník |
| Velikost osazované desky | nejméně 300 x 400 mm | doplní účastník |
| Přesnost osazování | lepší než 0,08 mm | doplní účastník |
| Automatická detekce referenčních bodů na DPS pomocí video systému | Ano | doplní účastník |
| Korekce pozice a centrování součástek | Ano | doplní účastník |
| Přesnost centrování součástek | alespoň 0,05 mm | doplní účastník |
| Úhlové rozlišení při natáčení součástek | alespoň 0,05 ° | doplní účastník |
| Automatická korekce pozice i natočení součástky | Ano, optickým systémem, který automaticky natočí součástku do správné pozice. | doplní účastník |
| Rozlišení v osách X a Y | Lepší než 0,005 mm | doplní účastník |
| Automatická výměna pipet ze zásobníku | Ano, s minimálně 6 pozicemi | doplní účastník |
| Prostor pro podavače pásek | Prostor pro minimálně 40 podavačů pásky šířky 8 mm | doplní účastník |
| Osazování volně uložených součástek | Osazování součástek volně položených (v rozsypu) ve specifikovatelné oblasti nebo podávání součástek z maticově uspořádaného organizéru | doplní účastník |
| Dispenser pájecí pasty | Ano | doplní účastník |
| Velikost součástek | rozsah velikosti součástek SMD 0201 alespoň do 40 x 40 mm | doplní účastník |
| Součástí zařízení je osobní počítač pro operátora, který je vybaven předinstalovaným poptávaným SW. Včetně ploché obrazovky, klávesnice a myši. | Ano | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Hmotnost (bez příslušenství) | do 200 kg | doplní účastník |
| Tichý kompresor, jehož parametry odpovídají provozním požadavkům výrobce osazovacího stroje. Hluk kompresoru však nesmí překročit 54 dB. | Ano | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude i software nezbytný pro práci s osazovacím strojem, včetně možnosti převodu dat z běžných aplikací pro tvorbu DPS. | Ano | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude automatický podavač s možností využít stříhané pásky šířky 8 mm. | pro min. 20 ks | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude automatický podavač s možností využít stříhané pásky šířky 12 mm. | pro min. 4 ks | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude automatický podavač s možností využít stříhané pásky šířky 16 mm. | pro min. 4 ks | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude automatický vibrační podavač/podavače s možností využít součástek SO4, SO8, SO14/16, balených v tyčích nebo volné součástky. | Ano | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude sada pipet pro součástky SMD 0201 do 1206 a dále pro součástky v pouzdrech SO8, SO16, SO20. | Ano | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude provozní náplň do dispenseru (běžné pájecí médium). | 10 ks | doplní účastník |
| Zařízení bude dodáno včetně sady vakuových pipet pro celý rozsah velikostí SMD součástek podporovaných dodaným přístrojem. | Ano, uveďte seznam dodaného příslušenství. | doplní účastník |

- Zařízení pro pájení DPS

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Volně stojící nebo stolní zařízení určené pro pájení DPS na principu kondenzace inertních, netoxických par. | Ano | doplní účastník |
| Objem náplně | Max. 3 kg | doplní účastník |
| Hmotnost | Max. 120 kg | doplní účastník |
| Max. předpokládaná velikost DPS | Min. 230 x 300 x 20 mm | doplní účastník |
| Topný příkon | Max. 2 kW | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Kontrola výšky hladiny | Ano | doplní účastník |
| Parametry cyklu - Digitálně nastavitelná teplotní křivka v čase s možností uložení min.8 přednastavených profilů v paměti přístroje | Ano | doplní účastník |
| Předpokládaný rozsah pracovních teplot | 210–240 °C | doplní účastník |
| Chlazení | Vodní chlazení nebo podobné na principu tepelného výměníku. | doplní účastník a uvede způsob chlazení |
| Příslušenství k připojení k vodovodnímu řádu a kanalizaci vzdáleným 2m od přístroje (je-li potřeba) | Ano (je-li potřeba), uveďte seznam dodaného příslušenství, nebo uveďte „bez přípojek“ | doplní účastník |
| Pájecí kapalina pro pájení v parách kompatibilní se zařízením | min. 10 l | doplní účastník |
| Automatizovaný systém pro přesun DPS do/z pracovní oblasti po spuštění/vypnutí programu nebo jiný mechanismus pro minimalizaci úniku provozních par. | Ano, popište princip | doplní účastník |
| Příslušenství (nerezové platformy, adaptéry, úchytky apod.) pro výrobu jednostranně i oboustranně osazených DPS. | Ano, uveďte seznam dodaného příslušenství, nebo uveďte „je součástí dodaného zařízení“ | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.