Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka elektrometru včetně příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrometru včetně ovládacího software, vyhodnocovacího a záznamového zařízení. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, kalibrace zařízení při instalaci včetně kontrolního měření, konstrukce a otestování měřící sondy na měření pevných látek a zaškolení uživatelů.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Elektrometr včetně příslušenství musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky na přístroj: |
| Přesné měření proudu: rozsahy 2 nA až 2 mA | ANO | doplní účastník |
| Automatický nebo ruční rozsah: automatický nebo manuální výběr rozsahu | ANO | doplní účastník |
| Interval nebo jednotlivá vzorkování: odebírají vzorky proudu v časových intervalech od 25 ms do 9999 ms na bod | ANO | doplní účastník |
| Offset Null: nulový posun v určitém rozsahu | ANO | doplní účastník |
| Vstupní uzemnění | ANO | doplní účastník |
| Vstup lze plout až do 1500 V DC (testováno na 2000 V DC) | ANO | doplní účastník |
| Výstup pomocí externího záznamníku: převod měřeného proudu na napětí a výstup do záznamníku nebo podobného zařízení | ANO | doplní účastník |
| Externí předpětí (volitelné) | ANO | doplní účastník |
| Rozhraní: přepínač zapnutí/vypnutí, konektor rozhraní USB (typ B), vstupní konektor BNC, výstupní konektory rekordéru pro banánový konektor, napájecí a datová LED | ANO | doplní účastník |
| Flexibilní kalibrace | ANO | doplní účastník |
| ID zařízení - identifikátor 10 znaků může být naprogramován a uložen ve firmwaru | ANO | doplní účastník |
| Ovládací software | ANO | doplní účastník |
| Požadavky na vyhodnocovací zařízení: |
| Výpočetní zařízení schopné řídit uvedený přístroj a vyhodnocovat výsledky s minimálními požadavky: |
| čtyřjádrový procesor | min. 4.0 GHz | účastník doplní konkrétní hodnotu |
| operační paměť | alespoň 8 GB (2x4GB) DDR4 | účastník doplní konkrétní hodnotu |
| pevný disk | min. 512 GB (typ SSD M.2) | účastník doplní konkrétní hodnotu |
| displej s uhlopříčkou min. 16" a rozlišením 1980x1080 v antireflexní úpravě (typu IPS LED) | ANO | doplní účastník |
| grafická karta | operační paměť min. 2 GB | účastník doplní konkrétní hodnotu |
| WLAN, BT, kamera, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstu | ANO | doplní účastník |
| Min. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1(C) | ANO | doplní účastník |
| HDMI, článková baterie | ANO | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 1,5 kg | účastník doplní konkrétní hodnotu |
| Operační systém: Windows 10 Professional | ANO | doplní účastník |
| Požadavky na záznamové zařízení: |
| Laserová barevná tiskárna, formát A4, 38ppm, LAN, USB, duplexní tisk | ANO | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených zařízení.