TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Přenosný optický prachoměr s analyzátorem

Předmět plnění:

Kompaktní přístroj na bezkontaktní (optické) měření koncentrací prachu ve spalinách malých spalovacích zařízení na tuhá paliva. K prachoměru bude dodáno vyhřívané odběrové vedení a odběrová sonda a analyzátor umožňující měření vybraných plynných složek spalin.

Analyzátorem bude možné sledovat následující složky spalin:

O2, CO, NO, koncentrace prachu ve spalinách

Požadované minimální technické parametry analyzátoru:

| Složka | NO | CO | O2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | elektrochemicky | elektrochemicky | elektrochemicky | opticky |
| Měřicí rozsah | 0 – 1 000 ppm | 0 – 20 000 ppm | 0 – 21 % obj. | 0-150 mg/m3 |
| Zobrazení sledovaných parametrů | barevný displej min. 3“ uhlopříčka |
| Výstup | IR port, ukládání dat na interní SD kartu, USB |
| Výdrž baterie | min. 12 h |

Požadované příslušenství:

- Software pro sběr dat z analyzátoru přes PC

- Čisticí souprava

- Transportní brašna

- Náhradní filtry (min. 15 ks)

- SD karta (min. 4 GB)

- Nabíječka, datový kabel

Společná ustanovení:

Součástí kompletní dodávky bude doprava, instalace, uvedení do provozu, technické a aplikační zaškolení uživatelů v sídle zadavatele, příslušné návody na měření a údržbu přístroje v českém nebo anglickém jazyce.

Technická specifikace tvoří minimální požadavky na zařízení. Nesplnění i jednoho z parametrů alespoň v minimální úrovni je důvodem pro vyřazení nabídky.

Účastník výběrového řízení je povinen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, v požadované lhůtě předložit zadavateli další údaje či doklady k nabízenému zařízení prokazující dodržení technických, kvalitativních a funkčních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací.