Elektrodynamický testovací stroj

Elektrodynamický, dynamické kapacity 10 kN umožňující testování v kombinaci tahu/tlaku – torze, s torzním momentem 100 Nm, statické možnosti testování alespoň do 7 kN.

Rám stroje: dvousloupové provedení s pístem stroje v horní pozici, max. rozměry stroje: 
výška 2 900 mm, šířka 1 100 mm, hloubka 600 mm. Maximální hmotnost stroje: 1 000 kg

Posuv pístu: alespoň 60 mm, možnost provedení alespoň 15ti otáček torzního momentu.

Minimální rozevření testovacího prostoru s pístem ve střední pozici: 870 mm, rozteč sloupů dostatečná pro užití teplotní komory a všech přípravků, minimálně 450 mm.

Možnost změny výšky testovacího prostoru pomocí elektrického posunu, s manuálním jištěním s elektronickou signalizací zajištění příčníku.

Napájení stroje: 240V, max. 32 A, napájení, chlazení a veškeré potřebné součásti (kromě řídící elektroniky) umístěny v základně či topu stroje.

Zadavatel neumožňuje řešení stroje nestandartního – „custom“ charakteru, je vyžadováno standardní řešení bez nutnosti dalšího vývoje – ne prototypové zařízení.

Řídící elektronika musí mít možnost simultálního ukládání dat z každého kanálu v rychlosti 10 kHz ve 24bitové hloubce. Vybaveno nejméně: 2-mi přídavnými kanály, umožňujícími řízení testu, Dále pak 8 digitálními vstupy a 8 digitálními výstupy. Jakýkoli vstup musí umožňovat připojení jakéhokoli snímače na principu tenzometrického můstku, půlmůstku či čtvrtmůstku, dále pak jakýkoli vstup v rozsahu 0-10 V.

Snímače síly:

Snímač 10kN/100Nm – třídy přesnosti 0,5 od 0,5% jeho rozsahu, s vestavěnou inertní kompenzací setrvačného pohybu.

Snímač 250N - – třídy přesnosti 0,5 od 0,5% jeho rozsahu, s vestavěnou inertní kompenzací setrvačného pohybu.

Snímač 1kN – třídy přesnosti 0,5 od 0,5% jeho rozsahu, s vestavěnou inertní kompenzací setrvačného pohybu.

Vybavení stroje:

Čelisti – pneumatické, klínové, kapacity 10kN, umožňující torzní testy do plné kapacity stroje, vybaveny ploškami pro ploché vzorky od 0 do 12,5mm, pro válcové vzorky od 3 do 18 mm, včetně zdroje tlakového vzduchu a všech rozvodů, ovládané dálkovým ovládání stroje, společným s ovládáním pístu.

Čelisti – pneumatické, kapacity 10kN, umožňující testování drátů a kabelů do 5 mm.

Čelisti – mechanické, klínové, kapacity min. 30kN, umožňující testování drátů a kabelů do 12 mm.

Čelisti – mechanické, klínové, kapacity 10kN, umožňující torzní testy do plné kapacity stroje, užívající shodné plošky s pneumatickými čelistmi.

Čelisti mechanické klínové kapacity 1kN, bez požadavku na torzní moment pro použití se siloměrem 1kN, pro vzorky válcové 3 mm-8 mm a ploché 0-6 mm.

Tlačné desky pro vyvození kompresního tlaku, průměr alespoň 50 mm, do plné kapacity stroje, možnost užití v teplotní komoře v rozsahu alespoň -50°C - +300°C.

Tříbodový ohyb – minimální rozpětí 20-140mm do plné kapacity stroje, možnost užití v teplotní komoře v rozsahu alespoň -50°C - +300°C, modul pro rozšíření na 4 bodý ohyb – součást dodávky.

Příslušenství potřebné pro testy lomové mechaniky na vzorcích typu CT velikostí 1/2CT a 1/4CT, včetně vhodného snímače pro snímání postupu růstu trhliny během jejího předcyklování.

Extensometry:

Dynamický extensometr pro přímé měření deformace – kontaktní, s volitelnou upínací délkou 12,5, 25 a 50mm s drahou +/- 2,5mm, použitelný za změněných teplot v rozsahu -80°C až +200°C

Videoextensometr – Pro měření podélné i příčné deformace při statickém i dynamickém zatěžování stroje, umožňující řízení testu při statickém testu, při dynamickém testu do frekvence 20Hz. Pole vidění 250mm s měřením v přesnosti 1um, rozlišení 0,5um. Snímky z videoextensometru umožňující pozdější vyhodnocení vzorku metodou DIC, včetně vyhodnocovacího softwaru v plné, časově neomezené licenci. Snímání vzorku prováděno frekvencí minimálně 450Hz.

Zadavatel neumožňuje řešení stroje nestandartního – „custom“ charakteru, je vyžadováno standardní řešení bez nutnosti dalšího vývoje – ne prototypové zařízení.

Biolázeň, určena pro provádění zkoušek v biologickém, solném či jiném minerálním roztoku za konstantních teplot. Možnost nastavení teploty od teploty okolí do 40°C.  Objem nádoby alespoň 3l, včetně přípravku pro provádění tlakového testu pod volitelným úhlem upnutí vzorku 0 – 40°. S možností najetí do testovacího prostoru a umožnění tak vložení vzorku do čelistí mimo lázeň. Možnost měření deformace vzorku uvnitř Biolázně za použití Videoextensometru. Součástí Biolázně jsou tahové čelisti s pneumatickým ovládáním s ploškami pogumovanými a s křížovým sekem rozměru alespoň 25x25mm, kapacita čelistí alespoň 200N, dále pak tlačné desky o průměru alespoň 40mm

Možnost využít přípravek pro testování implantátů. Maximální síla minimálně 2kN. Včetně přípravků odpovídajícím normám ISO 7206-4 a ISO14801

Teplotní komora s pracovním rozsahem alespoň -70 až +350°C s možností připojení kontroleru komory k PC a ovládání pece pomocí ovládacích softwarů stroje. S vyjímatelnými klíny pro možnost jednoduchého vložení zatěžovacího řetězce. Minimální vnitřní rozměry: V:450 x š: 220, hloubka 220, vnější rozměr vhodný pro použití v testovacím stroji.  Chlazení využívající LN2, včetně všeho potřebného propojovacího materiálu a samotlakovací Dewarovy nádoby o objemu alespoň 100l, teplotní komora umístěna na platformě umožňující odjetí z testovacího prostoru.

Software:

Součásti zkušebního stroje je příslušný software pro řízení stroje, testy nastavení stroje, kalibraci, ochranu proti přetížení snímačů, záznam a vyhodnocování naměřených údajů a křivek. V případě potřeby, je toto je PC součásti dodávky se dvěma monitory. Data musí být uložena i jako soubory ASCII znaků a musí umožnit i exporty naměřených dat do jiných programů, jako je například Excel.

Pro statické testy:

Testovací software

Umožňující: nastavení a konfiguraci obrazovky a řídícího panelu.

- automatická kalibrace a vyvážení snímačů

- použití základních výpočtů a tvorba vlastních včetně možnosti psaní funkce

- rychlé vytvoření grafu

- tvorbu výstupních zpráv při použití přiložených vzorů

- řízení testu ve zpětnovazebné smyčce podle: pozice, síly, napětí, extensometru (včetně videoextensometru)

- ukládání a vyvolávání testovacích metod a dat

- možnost nastavení vlastního průběhu testu, změn zatížení a funkcí změn kroků, včetně kvazi dynamických zatěžovacích řetězců a kroků.

- umožňující synchronní záznam videozáznamu pomocí připojeného USB zařízení

(USB mikroskop s vlastním nasvětlením a přiblížením až 1000x součástí dodávky)

-Včetně možnosti rekalkulace dříve naměřeních dat podle nově vytvořených metodik za účelem získání nových výsledků a jejich následný export

Zadavatel neumožňuje řešení programu nestandartního – „custom“ charakteru, je vyžadováno standartní řešení bez nutnosti dalšího vývoje a úprav systému.

Pro Dynamické testy:

Software pro dynamické zatěžování, umožňující vlastní nastavení průběhu testu pomocí editoru či importem souboru csv, s volitelným ukládáním dat včetně frekvence ukládání a jejich filtrace, umožňující řízení testu jakýmkoli snímačem včetně kombinujícího zatěžování – tah-tlak-torze, možnost nastavení volitelných grafů ze všech získávaných kanálů, Možnost volby množství a obsahu živých displejů. Možnost adaptivního řízení, včetně řízení pomocí výpočtů a jejich průběžných výpočtů – řízení dle spotřeby energie, dle r konstanty atd. Možnost tvorby virtuálního kanálu – např. spotřebovávaná energie s možností využití tohoto kanálu jako řídícího. Umožňující kontrolu teploty vzorku přídavným termočlánkem a dle měnící se hodnoty teploty provádění automatických korekcí zatěžovacího signálu.

Zadavatel neumožňuje řešení programu nestandartního – „custom“ charakteru, je vyžadováno standartní řešení bez nutnosti dalšího vývoje a úprav systému.

Software pro lomovou mechaniku

Software umožňující předcyklování trhliny vzorku, včetně dolomení vzorku v jediném cyklu. Včetně všech vnesených rovnic, s možností jejich úpravy dle potřeb jednotlivých testů.

Zadavatel neumožňuje řešení programu nestandartního – „custom“ charakteru, je vyžadováno standartní řešení bez nutnosti dalšího vývoje a úprav systému.

Software vyhodnocovací:

Software pro vyhodnocování naměřených dat získaných během dynamického testu ve formátu csv, s možností jejich další interpretace – zobrazení, volba jednotlivých cyklů či částí sekvencí. Možnost dalšího exportu a tvorby pdf reportů z dynamických testů

Dodací podmínky:

Elektrodynamický stroj musí vyhovovat legislativě ČR a musí mít veškeré požadované certifikáty a testy potřebné k uvedení do provozu v ČR.

Součástí je technická dokumentace pro obsluhu provozu zařízení (v českém jazyce).

Součástí je rovněž montáž, uvedení do provozu, předvedení základních zkoušek a zaškolení obsluhy (min. 2 osoby) v místě plnění.