Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky označené

„Dodávka a instalace vysokotlakého vodního paprsku“

Vysokotlaký vodní paprsek:

Výrobce vysokotlakého vodního paprsku:					uvede účastník

Přesné typové označení vysokotlakého vodního paprsku:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Zařízení (vysokotlaký vodní paprsek) musí minimálně splňovat následující kritéria:

CNC pracoviště pro zpracování materiálu bez tepelného ovlivnění včetně recyklační jednotky řezacího materiálu. CNC stroj pro řezání čistým vodním paprskem, abrazivní řezání vodní tryskou. Technologie musí být schopna řezat v programu ve 2D a 3D.

| Základní technické parametry | Požadováno = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| a) Řezací stůl pro abrazivní řezání s jednou kombinovanou naklápěcí řeznou hlavou umožňující kompenzaci paprsku při 2D řezání |
| Efektivní rozměry stolu: Osa X (portál) min. 2500 mm Osa Y min. 2000 mm Možné zatížení stolu min. 1000 kg | ANO | uvede účastník |
| Opakovaná přesnost polohování | alespoň ± 0,05 mm | uvede účastník |
| Přesnost pohybu řezací hlavy | alespoň ± 0,08 mm/m | uvede účastník |
| Možnost řezat materiály tloušťky | min. 250 mm | uvede účastník |
| Rozsah přejezdových rychlostí | alespoň 0-22.000 mm/min. | uvede účastník |
| Rozsah pracovních rychlostí | alespoň 0-16.000 mm/min. | uvede účastník |
| Naklápění rotačních os v rozsahu (s úkosem) | min. ± 60° | uvede účastník |
| Zdvih Z-osy | min. 500 mm | uvede účastník |
| Možnost naprogramování zdvihu Z osy | ANO | uvede účastník |
| Řezací stůl v portálovém provedení (dvě spojené pojezdové nohy) | ANO | uvede účastník |
| Oddělený lapač abraziva | ANO | uvede účastník |
| Schopnost kompenzace úkosu paprsku při řezání v programu 2D | ANO | uvede účastník |
| CNC stůl s korozivzdorným, mechanickým zakrytováním | ANO | uvede účastník |
| b) CNC řídicí systém, včetně Software: |
| Hlavní ovládání CNC ovládacím panelem (dotykový display) | ANO | uvede účastník |
| Uživatelský software v českém jazyce | ANO | uvede účastník |
| Software kompatibilní s OS Windows a AutoCAD | ANO | uvede účastník |
| Možnost nastavení parametrů řezání (druh materiálu, tloušťka materiálu) | ANO | uvede účastník |
| Nastavení množství abraziva a hodnota tlaku v řídicím systému (pro prvotní průstřel a zvlášť pro vlastní řezání) | ANO | uvede účastník |
| Vestavěná materiálová databáze | ANO | uvede účastník |
| Automatické nastavování řezné rychlosti | ANO | uvede účastník |
| Kalkulátor připravovaných řezných činností | ANO | uvede účastník |
| c) Vysokotlaké čerpadlo (tlakový systém pro abrazivo) včetně propojení s řezacím stolem: |
| Rozsah regulace provozního tlaku čerpadla | alespoň 0-410 MPa | uvede účastník |
| Elektrický příkon čerpadla | alespoň 37 kW | uvede účastník |
| Typ čerpadla - multiplikátorové | ANO | uvede účastník |
| Filtrační jednotka pro zabezpečení mechanické filtrace vstupní vody do čerpadla | ANO | uvede účastník |
| Systém automatického odtlakování vysokotlakého potrubí po vypnutí čerpadla | ANO | uvede účastník |
| Přidat možnost uložení min. 8 tlaků | ANO | uvede účastník |
| Vzduchové chlazení čerpadla | ANO | uvede účastník |
| Řídicí systém (ovládání čerpadla) v českém jazyce | ANO | uvede účastník |
| Vestavený rozvaděč do rámu čerpadla | ANO | uvede účastník |
| Vysokotlaké čerpadlo s primárním hydraulickým okruhem | ANO | uvede účastník |
| Minimální průtok čerpadla | 3,7 l/min | uvede účastník |
| Počet multiplikátorů | min. 1 ks | uvede účastník |
| d) Dávkovač abraziva |
| Doprava abraziva stlačeným vzduchem Pouze při vlastní dopravě, jinak nesmí být potrubí či hadice pod tlakem | ANO | uvede účastník |
| Elektronický systém dávkování pro možnost regulace množství abraziva při řezání | ANO | uvede účastník |
| Elektronická signalizace nedostatku abraziva v dávkovači | ANO | uvede účastník |
| e) CAD/CAM Software |
| CAD/CAM Software pro programování CNC stroje. Software musí být schopen vytvořit program ve 2D, s naklopením řezné hlavy+/-45° a vytvořit program s kopírováním řezaného povrchu | ANO | uvede účastník |
| Modul, který umožňuje kreslení výkresů a úpravu výkresů | ANO | uvede účastník |
| Modul, který umožňuje vytváření CNC programů, společné řezy, můstky | ANO | uvede účastník |
| Modul, který umožňuje ukládat parametry materiálů a spravovat technologickou databázi materiálů | ANO | uvede účastník |
| Modul, který umožňuje vytváření programů s možností naklápění řezné hlavy a kopírováním povrchu materiálu | ANO | uvede účastník |
| Modul, který umožní ruční vyskládání výrobků na tabuli materiálu | ANO | uvede účastník |
| Modul, který umožní plně automatické vyskládání výrobků na tabuli materiálu | ANO | uvede účastník |
| Modul, který umožní analyzovat a opravit importovanou geometrii | ANO | uvede účastník |
| f) Zkušební vzorek + protokol z měření |
| Zařízení umožňuje vyrobit výrobek z hliníku zcela dle výkresové dokumentace, která je přílohou č. 5 Výzvy k podání nabídky Veřejné zakázky | ANO | uvede účastník |
| Výroba 2 ks testovacích vzorků z hliníku dle výkresové dokumentace, která je přílohou č. 5 Výzvy k podání nabídky Veřejné zakázky. Vzorky budou vyrobeny na dodávaném zařízení a převzetí zařízení Objednatelem je podmíněno jejich bezchybností. | ANO | uvede účastník |
| Protokol z měření 2 ks vzorků vyrobených dle předchozího řádku | ANO | uvede účastník |
| g) Ostatní |
| Součástí je sada pro řezání (náhradní řezací hlava, 5 ks trysek, abrazivo 1000 kg; 80 zrnitost – australské, 8 ks roštů, sada upínek) | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.