Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Výpočetní server pro masivní simulace metod umělé inteligence

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetního serveru určeného pro masivní simulace metod umělé inteligence.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce komponent:				doplní účastník

Přesné typové označení komponent:	doplní účastník

Výpočetní server pro masivní simulace metod umělé inteligence musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Workstation formátu „tower“ pro simulace metod umělé inteligence |
| Motherboard velikost ATX, popřípadě E-ATX: Jednoprocesorové provedení 16X DIMM DDR4 slot Rozšiřující sloty na základní desce, min 5x PCIEx16 a 2x PCIEx8, podpora PCI-E 4.0 2GbE LAN porty Dedikovaný LAN port pro IPMI na základní desce 8x SATA port 4x NVMe port M.2 slot Integrovaná zvuková karta | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| CPU: Minimálně 64 jader / 128 vláken. Max 200W TDP Výkon min. 45000 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/ Adekvátní aktivní chlazení | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Paměti: Osazených 256GB DDR4 ECC 3200MHz RAM s možností rozšíření na min. 512 GB při zachování stávajících modulů | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Disky: 1x NVMe disk, kapacita min. 960GB, rychlost čtení/zápis - 400/38kIOPS, 1,3DWPD 2x SSD disk min. 960GB, rychlost čtení/zápis - 97/29kIOPS, 3,6DWPD | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| GPU: Min. 2304 CUDA jader, 288 Tensor jader, 8GB, 4x DP, spotřeba max. 160W, aktivní chlazení, výkon min. 13000 bodů dle https://www.videocardbenchmark.net | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Case: Tower provedení s možností osazení 8x hot-swap disků, možnost osazení jak 2,5" tak i 3,5" HDD 1x zdroj min. 920W s certifikací 80+ PLATINUM | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Periferie k sestavě: Myš a klávesnice | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Monitor: Uhlopříčka alespoň 32“ IPS anebo VA panel Rozlišení 4K, 2560 x 1080 anebo 2560 × 1440 USB 3.0 rozbočovač Alespoň 1 port HDMI a 1 port DP Výškově nastavitelný stojan | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.