Příloha č. 1d) Technická specifikace – část IV.

Technická specifikace „Dodávka laboratorních stanic pro procesní inženýrství“

část IV. „Difuze v kapalinách a plynech“

Laboratorní stanice „Difuze v kapalinách a plynech“:

Výrobce laboratorní stanice:				uvede účastník

Přesné typové označení laboratorní stanice:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laboratorní stanice musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Parametr | Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednotka pro měření difuzivity v plynech | Ano | uvede účastník |
| 2 | Vodivostní čidlo s detekcí v rozsahu min. 0-200mS/m | Ano | uvede účastník |
| 3 | Difuzní U trubice s definovanými kapilárními distributory | Ano | uvede účastník |
| 4 | Magnetická míchačka + 2 magnetická míchadla | Ano | uvede účastník |
| 5 | Rozmezí otáček míchadla | Alespoň 0-1500 1/min | uvede účastník |
| 6 | Přenosný konduktometr | Ano | uvede účastník |
| 7 | Vodní lázeň objem alespoň 1 l | Ano | uvede účastník |
| 8 | Stopky | Ano | uvede účastník |
| 9 | Jednotka pro měření difuzivity v kapalinách | Ano | uvede účastník |
| 10 | Topné těleso do vodní lázně | Ano | uvede účastník |
| 11 | Mikroskop pro pozorování difúzní trubice | Ano | uvede účastník |
| 12 | Difúzní trubice | Ano | uvede účastník |
| 13 | Plovákový přepínač | Ano | uvede účastník |
| 14 | Teplotní čidlo s rozsahem alespoň 0-100°C | Ano | uvede účastník |
| 15 | Řídící a zobrazovací jednotka | Ano | uvede účastník |
| 16 | Minimální objem nádrže 1 litr | Ano | uvede účastník |
| 17 | Počet vzorových úloh v ČJ nebo ANJ, které nabízená laboratorní stanice umožňuje a je součástí předmětu dodávky | min. 2 | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.