Příloha č. 1d - Technická specifikace pro část 4 veřejné zakázky

Technická specifikace

Sada zařízení pro přesnou telemetrii biologických veličin:

Předmětem plnění pro část 4 veřejné zakázky je dodávka sady lékařských diagnostických přístrojů pro přesnou telemetrii biologických veličin. Konkrétně se jedná o zařízení pro měření elektrické aktivity srdce, dlouhodobého sledování hodnot krevního tlaku a přenosný diagnostický ultrasonograf.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění včetně předvedení funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy.

Sada zařízení pro přesnou telemetrii biologických veličin musí obsahovat minimálně níže uvedená zařízení a splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Počet ks | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostické přístroje - holtery: |
| Holter pro dlouhodobý záznam elektrické aktivity srdce včetně SW: Počet kanálů: až 12 Počet svodů: až 12 AD převodník Vzorkovací frekvence na kanál: min. 95 kHz Citlivost: <1µV/LSB Šířka pásma: až do 300 Hz Délka záznamu: až 7 dnů Displej: ANO Detekce kardiostimulátoru: ANO Hlasový záznamník: ANO Event marker: ANO Hmotnost: max. 100 g včetně baterií Modul pro přenos dat do programu Matlab SW: Příprava a stažení dat ze záznamníku, zpracování dat Automatická analýza všech 12-ti svodů současně – identifikace arytmií, odstranění šumu a artefaktů Vizualizace událostí: minimálně trendy (graf) a tabulky událostí Automatická analýza QT, ST a HRV (min. SDNN a rMSSD) v grafickém a tabulkovém režimu Dynamický výběr kanálu pro identifikaci pulsu Export všech naměřených dat alespoň do programového prostředí MATLAB | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty nabízeného zařízení |
| Holter pro dlouhodobé měření krevního tlaku: Rozsah měření tlaku: Systolický 60 - 290 mmHg, Diastolický 30 - 195 mmHg Měřicí rozsah tepu: 30 – 240 tepů/min Počet měření: min. 300 Autoadaptivní režim Kontrola tvaru pletysmografické vlny Event marker Přepínač Denní/Noční režim Včetně následného metrologického ověření: ANO Konektivita: Bluetooth BHS validace: A/A Podpora exportu do MATLABu i s popisem sloupců. SW: Příprava a import dat ze záznamníku Vyhodnocení: Chronogram naměřených hodnot a průměrů, v tabulce i graficky Porovnání s dříve pořízenými záznamy téhož pacienta Statistiky: Histogramy: SBP, DBP, HR, tabulky: Min, Max, Medián, standardní odchylka, mezní hodnoty Rozptyly: grafické zobrazení rozptylů SBP/HR, DBP/HR, MAP/HR, SBP/DBP Vizualizace výsledků dle ESH Export zprávy v PDF Export všech naměřených dat alespoň do programového prostředí MATLAB | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty nabízeného zařízení |
| Přenosný ultrazvuk: |
| Bezdrátový diagnostický ultrazvuk: Lineární sonda s frekvencemi v rozsahu minimálně 7,5 MHz – 10 MHz minimální počet elementů lineární sondy 190 Módy alespoň: B, B/M, Barevný Doppler, PW, Power doppler Výdrž baterie při standardním provozu alespoň 2 h Bezdrátová / USB nabíječka v ceně Váha maximálně 300 g Rozměry maximálně: 160 mm x 70mm x 30mm Kompatibilita s iOS, Android, Windows Vzájemné propojení zařízení přes Wi-Fi Obrazovka: Tablet nebo Smart phone Zabudovaná ovládací tlačítka v těle sondy | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty nabízeného zařízení |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.