Technická specifikace

„Monitoring hladin a analýzy kvality podzemních vod vrtů VODAMIN II“

Umístění a hloubka vrtů:

| Vrt číslo | Název vrtu | X | Y | hloubka vrtu v m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jaroslav** | 973045 | 777924 | 121 |
| 2 | Wenzel | 975015 | 775767 | 50 |
| 3 | Žižka | 993810 | 806321 | 89,6 |
| 4 | Viktorin | 977399 | 783517 | 81,5 |
| 5 | Kolumbus | 981992 | 793736 | 202 |
| 6 | Emerán* | 983598 | 782309 | 147 |
| 7 | Nelson III | 978085 | 784873 | 223 |
| 8 | Barbora | 975264 | 782647 | 143 |
| 9 | Pluto | 979890 | 790698 | 347 |
| 10 | Nejedlý | 984192 | 794251 | 120 |
| 11 | Julius | 983326 | 791849 | 185 |
| 12 | Centrum I | 981420 | 795784 | 182 |
| 13 | Vítězný únor | 980976 | 792638 | 334 |
| 14 | Minerva | 982713 | 791315 | 250 |
| 15 | Julius J | 984109 | 791627 | 185 |
| 16 | Jaroslav II | 972394 | 776802 | 107 |
| 17 | Hus | 985140 | 791338 | 159 |
| 18 | Anna | 985993 | 792995 | 111 |
| 19 | Koněv * | 982768 | 799026 | 186 |

Pozn. přesné souřadnice GPS u ostatních plánovaných vrtů budou doplňovány dle jejich realizace

* aktivní dobývací prostor

*** vrt je situován v ploše využívané pro parkování osobních automobilů. Pro monitoring hladiny vod z vrtu si dodavatel zajistí u MÚ Dubí uvolnění prostoru kolem vrtu rozmístěním mobilních zábran v době monitoringu.

- monitoring hladin vod ve vrtech realizovaných v rámci projektu VODAMIN II

Součástí monitoringu budou následující práce:

- pravidelná kontrola hladiny podzemních vod v uvedených vrtech

- měření úrovně hladiny podzemních vod v uvedených vrtech v četnosti minimálně 1krát měsíčně po uvedenou dobu

- pravidelné předávání naměřených dat v elektronické podobě zadavateli na určenou elektronickou adresu (e-mail)

- účast na kontrolních jednáních dle požadavku zadavatele, min. jednou za čtvrtletí.

- Výsledky řešení a jejich předání zadavateli

Výsledkem bude databáze naměřených hodnot úrovní hladin podzemních vod v monitorovaných vrtech provedená v softwaru Microsoft Excel.  Dále bude výsledkem Závěrečná zpráva o monitoringu hladin podzemních vod, která bude sumarizovat průběh plnění monitoringu na jednotlivých vrtech. Zpráva bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a na datovém nosiči.

- Termíny řešení

Předpokládaný termín zahájení do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a termín ukončení plnění 20. 10. 2020. Závěrečná zpráva o monitoringu hladin podzemních vod bude s objednatelem projednána cca 14 dní před ukončením zakázky. Naměřené hodnoty hladin podzemních vod budou předávány pravidelně 1krát měsíčně v elektronické podobě zadavateli.

Termín zahájení prací na monitoringu:		do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín ukončení prací na monitoringu:		15. 10. 2020

Termín předání závěrečné zprávy:		 	nejpozději do 20. října 2020

Stanovený termín dokončení plnění veřejné zakázky, je pevný, neměnný a zadavatel vyžaduje jeho bezpodmínečné akceptování.

- analýza vybraných parametrů kvality vod ve vrtech realizovaných v rámci projektu VODAMIN II

Součástí analýzy budou následující práce:

- Pravidelný odběr vzorků vod z jednotlivých realizovaných vrtů, v minimální četnosti 1 odběr pro 1 vrt co dva měsíce.

- Odběr bude prováděn na úrovni stařinových vod, zadavatel poskytne informace o profilu (vystrojení) každého konkrétního vrtu před započetím prvního odběru z daného vrtu.

- Pravidelný odběr vzorků vod z realizovaných vrtů pro potřeby navazujících analýz realizovaných v laboratořích zadavatele v minimálním objemu 5 l vody na 1 odběr z jednoho vrtu v četnosti 1krát za dva měsíce.

- souhrnnou dopravu odebraných vzorků vod zhotovitelem, ve vzorkovnici PET 5 l, do laboratoří v sídle zadavatele vždy po kompletaci vzorkovacího kola (jedenkrát za dva měsíce).

- Analýza kvalitativních parametrů vod v uvedených vrtech 1krát za dva měsíce po dobu trvání projektu VODAMIN II. Srovnání hodnot chemismu s Nařízením vlády č. 401/2015, Sb, v platném znění.

- Pravidelné předávání naměřených dat v elektronické podobě zadavateli.

- Výsledky řešení a jejich předání zadavateli

- databáze kvalitativních parametrů podzemních vod v analyzovaných vrtech provedená v softwaru Microsoft Excel.

- Závěrečná zpráva o analýze kvality vod vrtů VODAMIN II, která bude sumarizovat průběh plnění analýzy kvality vod na jednotlivých vrtech. Zpráva bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a na datovém nosiči.

- Termíny řešení

Termín zahájení je do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a termín ukončení plnění 20. 10. 2020. Závěrečná zpráva o analýze kvality vod vrtů VODAMIN II bude s objednatelem projednána cca 14 dní před ukončením zakázky. Hodnoty provedených analýz kvality vod budou předávány pravidelně co dva měsíce v elektronické podobě zadavateli.

Termín zahájení prací na analýzách:		do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín ukončení prací na analýzách:		15. 10. 2020

Termín předání závěrečné zprávy:			nejpozději do 20. října 2020

Stanovený termín dokončení plnění veřejné zakázky, je pevný, neměnný a zadavatel vyžaduje jeho bezpodmínečné akceptování.