Technická specifikace

Briketovací lis pro laboratorní využití

- Technologické výrobní zařízení pro lisování kovových třísek vzniklých z obrábění litiny, oceli (drcené třísky z obrábění, sypký materiál), brusných kalů, zaolejovaných okují tlakem až 400 MPa.

- Lisování bude probíhat ve válcové raznici uzavírané z obou stran lisovacími nástroji.

- Lisovací tlak v raznici bude působit na obě podstavy válcové brikety. Způsob lisování materiálů musí zaručit rovnoměrné prolisování materiálu v celém objemu brikety.

- Vytlačená kapalina bude zachycována do vany (dno), která bude pod celým lisem.

- Možnost dávkovat materiál do lisovací komory ručně, mimo násypku stroje, se zajištěním bezpečnosti

výkon                                        100 kg/h

instalovaný příkon                       10 kW

příkon motoru čerpadla               7,5 kW

hmotnost lisu                       max.1300 kg

Rozměry briketovacího lisu:

délka                                        max.  2,1 m

výška                                       max.  1,8 m

šířka	                         max. 1,4 m

průměr briket                            max.40 mm

délka brikety                            max. 60 mm

standardní pracovní prostředí            +5 až + 35°C

doba provozu s chladičem                 nepřetržitý provoz

napájecí napětí                          400 V

ovládací napětí                          24 V

krytí elektrických prvků                 IP54

maximální provozní tlak                  320 bar

lisovací tlak                            260 bar

hlučnost zařízení                       max. 80 dB

Další specifické požadavky :

Možnost vytváření samostaných briket odpovídající jedné ruční dávce.

Možnost práce i s malými objemy materiálu pro lisování

Dva vstupy do lisovací komory.

Oba vstupy chráněny bezpečnostními prvky.

Automatická regulace dávky.

Možnost regulace tlaku.

Dno pod celým strojem pro zachytávání vytlačených kapalin z materiálu.