# Doplnění diskových kapacit diskového pole

Předmětem této zakázky je navýšení diskových kapacit diskového úložiště.

## Popis stávajícího řešení zálohovacího diskového úložiště:

## Stávající diskové úložiště je realizováno na platformě DELL SC5020. Stávající řešení se skládá ze dvou diskových polí v konfiguraci vysoké dostupnosti se synchronními replikami.

Konfigurace jednoho diskového pole:

- Enclosure:	EN-SC5020F

- 2x Controller:	CT-SC5020F, SAS3008 12G SAS Dual-Int Port Adapter, Intel XL710 Quad Port 10Gig SFI iSCSI Adapter

- 13x HDD:	3.84TB 12Gbps SAS RI MLC 2.5” SSD

## Požadavky na navýšení kapacity stávajícího řešení:

- navýšení počtu pevných disků o min. 4 ks HDD, min. stejného typu a parametrů jako stávající použité HDD

- nově dodávaný hardware musí být z pohledu výrobce plně kompatibilní pro připojení ke stávajícímu řešení

- na hardware musí poskytovat podporu výrobce stávajícího řešení

Součástí dodávky musí být všechny potřebné komponenty nutné pro integraci a konfiguraci dodaného HW do provozovaných infrastruktur, byť zde nejsou přímo uvedeny.

Součástí dodávky komponent pro upgrade stávajícího řešení musí být i všechny další komponenty, které umožní upgrade a to bez výpadku jakýchkoliv běžících služeb.

Maximální hodnota dílčího plnění zakázky: 500 tisíc Kč vč. DPH.

### Požadované služby

- Montáž, instalace a konfigurace systému do provozovaných infrastruktur v součinnosti se zadavatelem a to bez výpadku veškerých služeb provozovaného diskového úložiště a bez přerušení běžících transakcí.

- Programová podpora výrobce v délce min. 60 měsíců s přístupem k posledním verzím programového vybavení.

- Produktová podpora a hot-line výrobce a možnost rozšíření záruky minimálně 60 měsíců.

- Dodávaná zařízení musí být nová a nepoužívaná a musí splňovat podmínky stanovené výrobcem o určení dodávaných zařízení pro ČR a koncového zákazníka. Kupující si vyhrazuje právo, v případě pochybností, požadovat po prodávajícím oficiální potvrzení k této skutečnosti pro jednotlivá sériová čísla dodávaného zboží.

- Veškeré dodané zboží musí být kompatibilní s již provozovaným a pořízeným technickým i programovým zařízením. Pokud nebude zcela jasno v otázce kompatibility, může být kompatibilita zboží nabízeného v rámci VŘ  posuzována z pohledu zadavatelem již provozovaných zařízení.

# Server pro SAP centrum

Z důvodu zapojení tohoto serveru do stávající infrastruktury univerzitního SAP centra, tak Zadavatel vyžaduje plnou kompatibilitu a integrální zapojení do stávajícího centrální managementu.

## Popis prostředí SAP centra

SAP centrum je společná infrastruktura sdružených VVŠ určena výhradně pro provoz ekonomického systému SAP. SAP centrum se skládá ze čtyř stejných serverů zapojených v clusteru pro zajištění vysoké dostupnosti a jednoho diskového pole. Na serverech je instalován VMware 7.0 U1, 7.0.

SAP centrum používá pro vzdálenou správu serverů iDRAC Group Management a proto nově nabízené servery musí být plně kompatibilní a spravovatelné z jedné konzole poskytované v rámci iDRAC Group Management funkcionality existujících serverů.

Stávající serverová infrastruktura je plně spravována a monitorována pomocí již pořízeného a provozovaného nástroje Dell OpenManage Enterprise a nově nabízené servery musí být plně kompatibilní s tímto nástrojem tak,  aby nebyly nutné další investice do SW nebo HW vybavení pro správu serverové infrastruktury.

| Parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje ano/ne, tam je vyžadováno, uveďte také parametr |
| --- | --- | --- |
| Server | Server musí být nový, nepoužitý a určený pro český trh. Uveďte název výrobce a model serveru. |  |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže. |  |
| CPU | 2x CPU následujících parametrů: Minimální hodnota výsledku testu cpubenchmark.net minimálně 14300 bodů za každý z nich (údaje platné ke dni vypsání VZ. Výsledky tohoto benchmarku byly využity s ohledem na široké spektrum a aktuálnost srovnávaných modelů CPU Uveďte název výrobce a model procesoru. |  |
| RAM | 256GB rozšiřitelná na minimálně na 3TB typu DDR4, požadovanou kapacitu požadujeme v min. 32GB modulech, požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty, požadujeme podporu memory sparing a mirroring. |  |
| Diskový subsystém | Server musí podporovat minimálně 16 x 2,5“ disky SSD, SATA,SAS nebo NLSAS, server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň, požadujeme hot-plug disky. Server požadujeme osadit min.: 2x 480GB SSD SATA Read Intensive. |  |
| Diskový řadič | Diskový řadič musí splnit tyto parametry: Min. 8 interních portů podpora RAID 0, 1, 5, 10, 50 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora S.M.A.R.T. Uveďte název výrobce a model řadiče. |  |
| SD karta pro hypervisor | přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru možnost osadit interní duální SD drive s podporou zavádění hypervisoru |  |
| Síťové rozhraní | Požadujeme toto osazení: dva porty 16Gb FC dva porty 10GbE SFP+ dva porty 10GbE BaseT dva porty 1Gb BaseT |  |
| Interface | minimálně 4 x USB sériový port systémová LED indikující stav systému |  |
| Napájení | redundantní zdroje, každý zdroj min. 750W |  |
| Bezpečnost | TPM |  |
| Kompatibilita | Windows Server 2016, Windows Server 2019 |  |
| Podpora virtualizace | VMware 7.0 U1, 7.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php) |  |
| Management a vzdálená správa | Management serveru musí být nezávislý na operačním systému a musí poskytovat minimálně následující management funkce a vlastnosti: vyhrazené, dedikované LAN rozhraní web GUI a dedikovaná IP adresa vzdálená konzole (KVM) přes IP virtualizace vdálených médií (USB, CD/DVD, file share, ISO) hardware update firmware rollback (i pro přídavné karty) instalace OS přes management serveru (včetně driverů) sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, SNMP atd. podpora IPv6 server reset, reboot, power-on/off/cycle správa napájení serveru, včetně monitorování spotřeby Uveďte název výrobce a model managment karty. |  |
| Podpora a servis | Technická podpora poskytovaná výrobcem na 5 let, zahájení opravy následující pracovní den, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru nebo certifikovaným servisním partnerem. Uveďte přesný název služby výrobce. |  |