Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

3D skener

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D skeneru včetně platformy pro běh ovládacího software.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

3D skener musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Velikost snímaného objemu | min. 500x400x300 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vzdálenost snímané plochy od senzoru | cca 700 mm (± 5 %) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Ovládací knihovna pro vývojové prostředí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podporované vývojové prostředí: Některý z běžných programovacích jazyků nebo prostředí (např. Java, Python, C, C++, C#, Matlab, LabView) | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní podporované programovací jazyky (nemusí podporovat všechny uvedené) |
| Rozlišení snímače | alespoň 2 500 000 bodů | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Čas skenování při maximálním rozlišení | méně než 3 s | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Materiál těla odolný vůči tepelné roztažnosti | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Schopnost navigovat robota | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Schopnost uchopení objektu robotem ve snímaném prostoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Prostředí pro definici pohybu robota: webový prohlížeč | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Způsob lokalizace objektů na základě CAD modelu daného objektu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plánování trajektorie robota | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ochrana robota vůči kolizím s objekty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrovaná databáze kinematických modelů robotů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora pro kalibraci senzoru a robota | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odolnost skenování vůči okolnímu světlu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odchylka přesnosti od snímaného povrchu | ≤ 0,1 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| IP ochrana: alespoň IP 65 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Platforma pro běh ovládacího software součástí dodávky | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.