Technická specifikace - parametry požadovaného zařízení pro „Modul dovybavení laboratoře II.“

Tabulka:  Parametry požadovaného zařízení

| Název zařízení | Požadované parametry |
| --- | --- |
| Laboratorní sušárna | Objem min. 350 litrů, vnitřní prostor rozdělen do polic, max. teplota sušení 300 °C, napájení z elektrické sítě 400 V 50Hz. |
| Peletovací lis | Objem produkce od 180 do 300 kg pelet za hodinu, napájení z elektrické sítě 400 V 50 Hz, elektrický příkon by neměl překračovat 15 kW. |
| Čerpadlo plynných produktů torefakce | Čerpadlo o průtoku plynu 3 – 5 m3/hod, napájení z elektrické sítě 400 V 50 Hz, třífázový. |
| Laboratorní mikroskop | Trinokulární mikroskop s digitální kamerou pro záznam a možnosti připojení k PC, zvětšení min. 50x – 500x, revolverová hlava s min. 4 objektivy. |
| Dataloger | Přenosný dataloger s možností napájení z integrované baterie nebo z elektrické sítě. Možnost ukládání naměřených dat na SD kartu. Přístup k datům v online režimu přes USB kabel a přes Wi–Fi síť se vzdáleným pracovištěm. Dataloger musí obsahovat 20 izolovaných kanálů 4DI/PI-4DO, Tc, U, 20mV-100V, 10ms/kanálUSB. |
| Logický analyzátor | Jedná se o 16 – ti kanálový logický analyzátor s možností online analýzy sériových sběrnic SPI, I2C, LIN, MODBUS, RS232, RS422, RS485, obsahuje též ARB generátor, umožňující simulaci těchto sběrnic v reálném čase, dále obsahuje modul pro zápis a post-analýzu nasbíraných dat a také analýzu frekvenční odezvy a funkci 300MHz 4ch digitálního osciloskopu. |
| Vymrazovací jednotka | Vymrazovací jednotka s externím chladícím okruhem, který využívá teplonosné médium – etanol. Minimální dosažitelná teplota -30 °C při chladícím výkonu cca. 140 W a příkonu 300 W. Napájení z elektrické sítě 230 V 50 Hz. |
| Promývací nádoby pro separaci torifikačních par | Zařízení bude vyrobeno z nerezového materiálu s pracími nádoby o minimálním objemu 3 x 3000 ml. Tloušťka materiálu minimálně 1,5 mm. Nádoby budou opatřeny stavoznaky pro kontrolu výšky hladiny. S nádob bude možné odpuštění vzorku přes kohout. Celé zařízení pro separaci torifikačních par, bude umístěno v nádobě pro jednoduchou manipulaci. Nádoba pro jednoduchou manipulaci bude umožňovat její naplnění chladícím médiem. |
| Vývěva | Vývěva v provedení ATEX, chemicky odolné z hliníku. Veškeré pryžové prvky budou z materiálu VITON. Vstup a výstup z čerpadla s vnitřním závitem G. Průtok plynu 15 l/min při protitlaku 2,5 bar. Napájení z elektrické sítě 230 V 50 Hz. |
| Ředící tunel plynu | Zařízení pro ředění spalin se bude skládat s nerezového ředicího tunelu - Vnitřní průměr 150 mm, materiál nerezová ocel tloušťky min. 1 mm, Maximální výška od podlahy po nejvyšší bod 4500 mm. Nerezové posuvné digestoře, Kolena 90° kulatá nebo svařená z min. 4 dílů, odběrových míst pro odběr vzorku - umístěno přímo na komíně bez přechodových dílů, otvor M36 x 3 mm, délka závitu 25 mm, osazeno zátkou se závitem a těsněním, měření teploty vzorku - Termočlánek Pt 100, rozsah 0 – 300 °C, možnost připojení do sběrnice dat, snímače tlaku - výstup 4 – 20 mA, možnost přenosu dat do sběrnice dat, kalibrované, přesnost 1% z rozsahu, možnost nulování, připojení hadičkou s vnitřním průměrem 4 mm – celkem 3 kusy, rozsahy: -100 až +100 Pa; -500 až +500 Pa; -2000 až +2000 Pa, kombinovaný snímač relativní vlhkosti a teploty - vlhkost 0-100 %, přesnost min 3 %, teplota okolí min. 0 – 80 °C, přesnost min. 0,5 °C, vyhodnocovací jednotka s displayem, možnost přenosu dat do sběrnice dat, nosné konstrukce s pochůzí plošinou, prostor pro upevnění odtahového ventilátoru, potrubní systém s hadicemi pro odvod plynu do teploty 150°C, Snímač atmosférického tlaku 600 – 1100 hPa, přesnost min. 1,5 hPa, vyhodnocovací jednotka s displayem, možnost přenosu dat do sběrnice dat. Celá sestava bude umístěna na kolečkách pro možnosti pojezdu a manipulace. V horní části rámu bude umístěno oko pro možnost přesunu jeřábem. Dále bude dodána konstrukční výkresová dokumentace jednotlivých částí sestavy. |