technická zpráva

Název akce:		             "Nákup nábytku pro Fakultu strojní II."

Stupeň dokumentace:		Návrh a dokumentace vnitřního vybavení

Objednatel:			VŠB - FS

Zpracovatel:

Zodpovědný projektant:

Vypracoval:

OBSAH  dokumentace

1.1.	Technická zpráva

- Úvod

- Obecná specifikace nábytku

- Popis nábytku

- Závěrečná doporučení a bezpečnost práce

Pokud jsou kdekoliv v rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametr ů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu.

Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst.6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky.

1. Úvod

Dle požadavku investora byl zpracován projektový podklad na řešení dokoupení nábytku VŠB – FS formou vzoru katalogu pro VZ na „dokoupení nábytku VŠB – FS „ Cílem podkladů VZ a zpracováním cenového / objednávkového katalogu vítězným uchazečem je uzavření rámcové kupní smlouvy s vítězným uchazečem. Projektový podklad interiéru řeší osazení jednotlivých místností nábytkem a interiérovými doplňky.

Předmětem návrhu interiéru je vybavení prostoru nábytkem, z hlediska požadavků funkčnosti a estetiky. Tento realizační projekt interiéru nenahrazuje dílenskou dokumentaci položek dovybavení interiéru!!

Vybrané místnosti budovy budou vybaveny / dovybaveny novým nábytkem na základě dílčích objednávek.

2. Obecná specifikace nábytku

Nábytek pro interiér v provedení LTD dle níže uvedených norem musí splňovat:

1a. Nábytek musí splňovat na provedení (LTD i DTD + dýha) emisní limit volného formaldehydu (20µg/m³ ) stanovené Směrnicí č.12-2006 pro propůjčení ochranné známky Aglomerované materiály na bázi dřeva a výrobky z nich.

1b. Nábytek musí splňovat požadavky na koncentrace organických sloučenin podle vyhlášky č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Požadovaný výsledek: splňuje

2a. ČSN EN 1730 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro stůl jídelní

- Pevnost horizontálním statickým zatížením

- Pevnost vertikálním statickým zatížením

- Trvanlivost horizontálním zatěžováním

- Trvanlivost vertikálním zatěžováním

- Pevnost konstrukce rázem

- Stabilita

2b. ČSN EN 527-3 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro stůl pracovní

- Pevnost horizontálním statickým zatížením

- Pevnost vertikálním statickým zatížením

- Trvanlivost horizontálním zatěžováním

- Trvanlivost vertikálním zatěžováním

- Zkouška pádem

- Stabilita

2c. ČSN EN 1727 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nábytek úložný

- Zabezpečení zásuvky

- Zabezpečení polic proti vypadnutí

- Pevnost podpěr polic

- Pevnost dveří s vertikální osou otáčení

- Otevření zásuvky dynamicky

2d. ČSN EN 1725 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro postel

- Stabilita

- Trvanlivost lehací plochy

- Pevnost lehací plochy rázem

- Trvanlivost okrajů postele

- Pevnost konstrukce vertikální silou

- Pevnost okrajů postele dvojicí vertikálních sil

1. Nábytek pro interiéry musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky technických norem ČSN P ENV 12521, ČSN EN 527-2, ČSN EN 1727 a ČSN EN 1725.

Požadovaná min. hodnota: splňuje

2. ČSN 91 0282 čl. 2, ČSN EN ISO 11341 postup 2 – Zjišťování světlostálosti povrchu LTD

Požadovaná min. hodnota: splňuje

3. Povrchová úprava nábytkových dílců z laminované DTD

- Přilnavost odtahem ČSN 91 0281- min. požadovaná hodnota 1,5MPa

·	Odolnost proti působení suchého tepla ČSN EN 12722-min.požadovaný stupeň 4

- Odolnost proti působení vlhkého tepla ČSN EN 12721-min.požadovaný stupeň 4

- Odolnost proti působení studených kapalin ČSN EN 12720-min.požadov. stupeň 4

- Odolnost proti oděru ČSN 91 0276– min. požadovaná hodnota do 0,12 g/100ot .

4. Povrchová úprava nábytkových dílců z dýhované DTD

·	Tvrdost tužkou ČSN 67 3075- min.požadov.stupeň 8

·	Přilnavost mřížkou ČSN ISO 2409-min. požadov.max.stupeň 0

·	Odolnost proti působení suchého tepla ČSN EN 12722-min. požadov. stupeň 4

·	Odolnost proti působení vlhkého tepla ČSN EN 12721-min. požadov. stupeň 4

·	Odolnost proti působení studených kapalin ČSN EN 12720-min. požadov. stupeň 4

·	Odolnost proti oděru ČSN 91 0276– min. požadovaná hodnota do 0,20 g/100ot .

5. Potahové textilie na sedacím nábytku

· Odolnost v oděru– min. požadavek 1000.000 otáček dle EN ISO 12947-2

· Odolnost proti šmolkování– min. stupeň 5 dle EN ISO 12945-2

· Stálobarevnost na světle– min. stupeň 6 dle EN ISO 105-B02

· Stálobarevnost v otěru za sucha– min. stupeň 4 dle EN ISO 105-X12

· Stálobarevnost v otěru za mokra– min. stupeň 4 dle EN ISO 105-X12

Základní konstrukční materiál volně stojícího nábytku (dále jen LTD):

Laminovaná dřevotřísková deska v tl. 18 a 25 mm - používaná zkratka výrobku – LTD. Materiál bude alternativně dle požadavků vrstven do požadované tloušťky. Jedná se o povrchově upravenou třískovou nebo vláknitou desku. Povrchová úprava vzniká nalisováním dekorativního papíru impregnovaného amino plastickými pryskyřicemi. Povrchová vrstva laminátu s dekorativním povrchem a definovanou strukturou povrchu je odolná vůči krátkodobému působení vody, zvýšené teplotě a chemikáliím používaným v domácnosti. Povrch je snadno omyvatelný a bez zápachu. Laminované desky jsou určeny pro vnitřní vybavení a nábytek, pro použití v suchém prostředí. Desky jsou hygienicky nezávadné, emisí uvolnitelného formaldehydu splňují kritéria emisní třídy E1. Vlastnosti nosných desek odpovídají požadavkům EN 312-3 pro třískové desky a EN 622-1 a EN 622-5 pro vláknité desky, technické požadavky na laminované desky jsou specifikovány PN 49 2628 pro třískové desky a PN 49 2629 pro vláknité desky. Při řezání a zpracování LTD není přípustné jakékoli otřepení hran, nebo nepřesnosti ve formátování materiálu. Spoje budou provedeny jako těsné bez mezer větších než 0,1mm.

Vzhled povrchu materiálu, jeho struktura, odstín, čistota bude vždy stejná a bezvadná na všech nábytkových dílcích bez výjimky. LTD deska bude povrchově řešena s imitací struktury dřeva, není přípustné použití hladkého povrchu.

Dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou – laminace dekorativní folií

1. Identifikace výrobku

Jedná se o desky z třísek, pojených močovino-formaldehydovou pryskyřicí, plošně lisované, s povrchovou úpravou laminováním dekorativní folií. Tyto desky jsou určeny hlavně pro nábytkářský průmysl a k finální úpravě interiéru. Nejsou vhodné do vlhkého prostředí.

2. Informace o složení

2.1. Složení dřevotřískové desky (uvedeno v kg/1 m3 DTD) dřevní hmota - 600 - 640 kg  atro – listnaté 10%, jehličnaté 90% močovino-formaldeh. pryskyřice - 50 - 65 kg (sušina)

parafin - 2,5 - 3 kg

tužidlo – nitrát amonný - 1,2 kg (sušina) voda - 35 l

Spotřeba surovin se pohybuje podle jednotlivých tloušťkových tříd desek.

Desky používané k laminování musí vyhovovat požadavkům normy CSN EN 312.

2.2. Impregnované papíry

(plošná hmotnost papíru před impregnací 70-100 g/m2 + 4 g/ m2)

- nános pryskyřic 90 – 110 % + 5%

- tekavé podíly 6,0 - 7,5 %

Impregnované papíry se vyrábějí impregnací dekoračních, podkladových nebo speciálních papíru vhodnými typy vodných roztoku aminoplastických pryskyřic (močovinoformaldehydové a modifikované melamin-formaldehydové pryskyřice).

3. Informace o vlastnostech

3.1. Požadavky na všeobecné vlastnosti

Laminované desky musí odpovídat svými vlastnostmi všeobecným požadavkům obsaženým v tabulce č.1 v ČSN EN 14322.

- Mechanicko-fyzikální vlastnosti - stanovení po dle požadavku CSN EN 14322 pevnost v tahu kolmo na plochu desky – rozlupčivost

- Požadavky na technické vlastnosti – technické vlastnosti se týkají laminovaného povrchu desek – ČSN EN 14322 - způsob provedení zkoušek podle CSN EN 438-2

- Hygienické požadavky

Směrnice DiBt 100 – „Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle úniku formaldehydu“.

3.5. Požární vlastnosti

Podle reakce na oheň je výrobek klasifikován do třídy D. Jeho doplňková klasifikace podle tvorby kouře s a podle plamene hořících částic d0. Úprava vyjádření klasifikace je D-s1,d0. Index šíření plamene 56,7 mm/min.

4. Pokyny pro přepravu a skladování

4.1. Přeprava

- železničními vagony, určenými pro tento druh přepravy (uzavřené a zajištěné proti povětrnostním vlivům), Zboží je ve vagonech zajištěno proti poškození pohyblivou přepážkou a  kurtováním.

- kamiony, určenými pro tento druh přepravy. Zboží je chráněno proti povětrnostním vlivům plachtováním a proti poškození při posunu kurtováním.

4.2. Skladování

Skladování v suchém a větraném prostoru při optimální vlhkosti vzduchu 40- 65 %. Jednotlivé balíky desek musí být proloženy, spodní balík by mel být uložen minimálně 10 cm nad podlahou.

5. Související normy

ČSN EN 14322 - Laminované desky na bázi dřeva – Požadavky

ČSN EN 312 - Třískové desky – Požadavky na desky pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchém prost ředí

ČSN EN 310 - Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu ČSN EN 311 - Přídržnost povrchových vrstev třískových desek

ČSN EN 317 - Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

ČSN EN 318 - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách rel. vlhkosti vzduchu

ČSN EN 319 - Stanovení pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky ČSN EN 322 - Zjišťování vlhkosti

ČSN EN 323 - Zjišťování hustoty

ČSN EN 438-2 - Dekorativní vysokotlaké lamináty (HPL) – Desky na bázi termosetických pryskyřic – Část 2: Stanovení vlastností

ČSN 29 9030 - Manipulace a skladování

Hrana:

Bude provedena z ABS hran a to vždy v dekoru plošného materiálu LTD.

Pro aplikaci hran bude použito technologie PUR barevně shodnou s barvou hran!!! (dvířka, čela zásuvek, stolové desky s výjimkou stolových desek rádiusových)

Přebytek lepidla ze spáry, znečištění LTD lepidlem, odchlipování ABS hrany a obdobné defekty jsou nepřípustné a jsou důvodem pro reklamaci a odmítnutí výrobku.

U korpusů skříní a kontejnerů jsou ABS hrany lepené za použití lepidla v odstínu LTD a ABS hrany.

- U skříňového nábytku jsou boční hrany dveří a přední hrana půdy olepeny ABS hranou tl.2 mm, která je zakulacena R2, ostatní hrany jsou olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm.

- U stolového nábytku jsou boční hrany stolové desky a svislé hrany boků olepeny ABS hranou tl. 2 mm, která je zakulacena R2, ostatní hrany jsou olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm.

Spojování LTD:

Spojování je řešeno pomocí kolíkováním nebo lamelováním. Počet kolíků je dán výrobcem pro bezvadné spojení dvou plošných materiálů mezi sebou. Vzdálenosti kolíkových spojů bude prováděna pomocí šablon pro vrtání kolíkových děr. Lamelování je povoleno, požadována pevnost a soudržnost daná kolíkovými spoji. Velikost lamel musí odpovídat charakteru zatížení spoje, tloušťce plošného LTD materiálu. Veškeré spoje budou lepené bez výjimky. Lepidlo bude voleno v závislosti nepoužitém deskovém materiálu. Lepidlo nesmí vytékat ze spár a ovlivnit kvalitu pohledových ploch. Dřevěné kolíky jsou v ČR normovány podnikovou normou PN 49 3148. V nábytku budou použity kolíky do pr. 8 mm, max. velikost 8X35mm. Délka kolíku bude však nejméně 3X tl. Deskového materiálu. Je možná spojovací alternativa pomocí plastových rovných, nebo úhlových kolíků. Není povoleno použití vrutů nebo jiných spojovacích materiálů, s přiznanou nebo hlavou krytou maskovací krytkou!! Spojování plošné deskového materiálu do vrstev bude provedeno lepením a kolíkováním opět bez použití viditelných šroubových spojů!! Pokud je u výrobku uveden požadavek na demontovatelné spoje, budou tyto řešeny pomocí vhodných spojovacích prostředků jako lichoběžníkové spojky, excentrické spojovací kování, spojovací šrouby korpusů, spojovací šrouby s válečkovou maticí, malé excentrické spojky. Jiné demontovatelné spoje nejsou obecně přípustné.

Záda skříňových prvků:

Materiál zad bude LTD tl. 18 mm v odstínu materiálu korpusu. Záda budou provedena do konstrukce z LTD do vyfrézované drážky v LTD v tloušťce dané materiálem zad. LTD plná záda jsou zvolena s důrazem na zajištění trvanlivosti s funkčnosti propojení konstrukce se zádovou výplní. Materiál zad bude v provedení odpovídající barvě doplňků skřínek. V případě, kdy budou záda viditelná z čela skřínek, budou použita záda z identického materiálu jako provedení korpusu skřínky. Záda budou výrobek identického výrobce materiálu LTD pro zamezení barevné odlišnosti materiálu. Použití materiálu jiného výrobce není přípustné.

Minimální požadované vlastnosti materiálu:

Plošná tolerance: 2mm/m

Pevnost v ohybu: 23 N/mm2 (MPa)

Vlhkost: 4-6 %

Formaldehyd: max. 8 mg/100g

Hustota: 770kg/m3

Tolerance tloušťky: ±0,2mm

Obsah písku: max. 0,05%

Závěsy dvířek:

Závěsy dvířek z LTD – designové provedení, materiál zinkový odlitek, montáž do LTD na vrut, přítah dvířek pomocí pružiny, polohově nastavitelné ve 3 směrech pomocí excentru, montáž pomocí rychlomontážních podložek na clip systém. Úhel otevření dvířek 110 stupňů. (viz. Obr.)

Tlumiče nesmí způsobovat nedovírání dvířek, nebo jejich trvalé odstávání.

Obrazová příloha

Dvířka plná z LTD

Materiál a tl. Dvířek bude odpovídat základní specifikaci materiálu LTD.

Polonaložené dveře

Dvoje dveře jsou před mezistěnou skřínky. Potřebná mezera se nachází mezi nimi. Rozměr potřebný pro naložení dveří je tím redukován. Používají se vyhnuté závěsy.

Vyhnutí 9,5 mm

Naložené dveře

Dveře jsou umístěny před bokem korpusu a po stranách zůstává pouze mezera, která představuje prostor, nutný pro bezpečné otevření dveří.

Vyhnutí 0 mm

Počet závěsů na dveřích:

Rozhodujícími faktory pro počet závěsů na dveřích jsou hmotnost, šířka dveří, výška dveří a kvalita materiálu dveří. V praxi jsou tyto faktory velmi variabilní případ od případu. V případě pochybností se doporučuje vyzkoušení. Z důvodu stability se rozteč mezi závěsy doporučuje co největší.

Nábytkové zámky:

Budou osazeny dle specifikace v jednotlivých popisech nábytkových kusů. Budou použity na dvířka skřínek z LTD, na čela šuplíků z LTD, případně na dvířka z hliníkového rámečku nebo dvířka skleněná. Zámky budou řešeny jako centrální pro více zásuvek, nebo jednoduché pro samostatná dvířka. Umístění vždy do jednotné pozice nábytkových kusů. Zámky budou osazeny s dodatečnou možností instalace centrálního klíče. Povrchová úprava pohledových částí zámků, stříbrná, matná. Dodávka zámku se 4-mi náhradními klíči. Typ a výrobce zámku musí umožňovat jednoduché doobjednání náhradních klíčů nebo částí zámků.

Stoly:

Stoly budou provedeny – podnože kovové, stolové desky LTD tl. 25, resp 36 mm. Stolové desky budou osazeny 2 ks stolových průchodek. Umístění bude provedeno dle konzultace s uživateli.

Vnitřní police ve skříních:

Budou provedeny z LTD identického materiálu jako korpus skříně. Dělení a členění vnitřního uspořádání určuje výkresová dokumentace. Veškeré hrany polic budou opatřeny ABS tl. 0,5mm. Směr kresby dekoru polic bude vždy podél čelních dvířek skřínek.

Velikost polic bude provedena tak, aby byla vždy umožněna jejich snadná instalace a vyjmutí. Police budou osazeny na kovové kolíky min. 4ks na polici umístěné do předvrtaných otvorů v bočnici skřínek. Kovové police budou opatřeny plastovou bužírkou pro podložení polic. Police tedy budou řešeny jako variabilní, pokud specifikace prvků v položkovém rozpočtu neurčí jiné technické řešení. Výškově bude vrtání provedeno na variabilní umístění polic výškovým osazením.

Policové kolíky:

Šuplíky:

Korpus šuplíků je rozměrově řešen s maximální využitelností velikosti vnitřního prostoru nábytku. Jedná se především o délku šuplíku ke hloubce nábytkového prvku. Bočnice šuplíků jsou provedeny z LTD RAL 9006 tl.12mm, max. však 18mm. Dno šuplíku je provedeno z L-MDF (lakovaná MDF) tl. 3mm do drážky v bočnicích šuplíku. Výška bočnic bude vždy o 20mm níže než výška čela zásuvek. Výsuvy zásuvek budou provedeny kuličkovými  plnovýsuvy na danou hloubku šuplíku.

Požadavky na výsuvy:

plnovýsuv se zarážkou a pojistkou proti nechtěnému vysunutí

- Ocel pozinkovaná

- Nosnost min. 100 N

- Vodící kolejničky a kuličková klec tvoří kompletní nedělitelnou jednotku

• Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením

• Kuličková klec z plastu tlumícího hluk s kalenými ocelovými kuličkami

• S dodatečnou podpěrou čela od délky zásuvky 430 mm

- Montáž nasunutím - zásuvka se položí na výsuvy a zasune do korpusu!

- Stabilita šuplíku při vysunutí v jakékoli projektované šíři šuplíku

- Šuplíky budou vybaveny zámky dle specifikace výše.

Kontejnery zásuvkové:

mobilní zásuvkový kontejner se šuplíky

-  kontejner na kolečkách, rozměr - š. 400 x hl. 570 x v. 610 mm (vč. koleček)

-  boky, dno, záda, čela zásuvek - materiál laminovaná deska tl. 18 mm,   dezén dřeva dle specifikace, ABS hrana tl. 2mm v odstínu LTD.

-  Horní krycí deska kontejneru je „naložená“ – kryje čela zásuvek, materiál LTD, tl. 18 mm

-  4 zásuvky - korpus zásuvky: ocelový prolisovaný a ohýbaný plech tl 0,8 mm, povrchová úprava -

komaxitová barva antracitová RAL7016.

- horní zásuvka kontejneru bude obsahovat posuvný plastový „tužkovník“

- dno zásuvek je v provedení MDF, tl 3,0mm v barvě černé.

- všechny zásuvky jsou opatřeny kuličkovým plnovýsuvem délky 500 mm umožňující lehký, plynulý a úplný výsuv zásuvek pro snadný přístup a manipulaci s předměty umístěnými uvnitř zásuvek

- plechový, prolisovaný korpus všech zásuvek je v provedení pro umístění plastového „tužkovníku“, který je umístěn vždy v horní zásuvce a je volně pohyblivý uvnitř korpusu zásuvky směrem zepředu – dozadu zásuvky a nazpět. Spodní část zásuvky je využitelná pro spisy, či jiné.

-  tužkovník  je možno dle potřeby volně z korpusu zásuvky vyjmout, případně dle potřeby vložit do jiné zásuvky

-  úchytky zásuvek jsou kovové, povrchová úprava – Satin chrom

-  kolečka kontejneru otočná (4ks), pro daný povrch podlahy (plastová / gumová)

- kontejner je opatřen centrálním zámkem a systémem STOP – CONTROL

Kontejner je opatřen tužkovníkem, který může být díky důmyslnému řešení zásuvek umístěn do kterékoli ze 4 zásuvek.

Tužkovník je posuvný směrem předozadním v korpusu zásuvky

Prostor pod tužkovníkem je využitelný např. pro spisy.

Zásuvky jsou opatřeny plnovýsuvy na kuličkových ložiscích pro snadný a přesný chod. Zatížení jedné zásuvky 45kg.

Kontejner je opatřen centrálním zamykáním a systémem STOP Control, který zabrání nechtěnému převrhnutí kontejneru při vysunutí všech zásuvek.

Prosklená dvířka nábytkových skřínek:

Dvířka prosklená jsou řešena ze skla tl.6mm do hliníkového, eloxovaného rámečku. Sklo bude osazeno do drážky v rámečku opatřeno těsnící pryží. Rámečky budou svým rozměrem bezchybně lícovat s korpusem skříní. Dvířka budou v provedení jako naložená. Dví řka tvořená rámečky budou do korpusu osazena pomocí speciálních malých závěsů, kovové konstrukce, s možnosti 2D se řízení. Korpus nebo závěsy budou osazeny tlumícím mechanizmem zabraňujícím „úder“ dvířek o korpus. Veškerý materiál všech rámečků a skla, nebo jiných materiál ů výrobku bude identické série bez barevných, konstrukčních nebo jiných odchylek. Madla do dvířek budou provedena pouze dle specifikace v odstavci „Madla a úchyty“ a budou montována do AL rámečku. Montáž do skla není povolena.

3. Popis nábytku

Nábytek VŠB – skříňový nábytek

Vestavěné skříňové sestavy – VS dřevo / sklo 1000, VS dřevo 1000, VS sklo 1000, VS nika 1000,

Skříně jsou vestavěné mezi nosné pilíře, zdi a strop ( resp. podhled ) Prostor pilířů mezi skříněmi je opatřen obkladem. Obklad probíhá ve stejném dělení jako je dělení dvířek skříní. Obkladové díly musí být upevněny tak, aby z čela lícovaly s dvířky skříní. Materiálové provedení obkladových dílů – LTD tl. 18 mm, ABS tl 05/ 2 mm – dle skříní, barevnost dle skříní.

Korpus skříní v provedení LDT tl. 18 mm, barevnost dle výběru investora.

ABS hrana – PVC, vrstvená tl. 2 mm / kombinace 0,5 mm – na zátěžových ( kontaktních ) hranách. Hrany ABS jsou zakulaceny – rádius R2.

Dno vsazené tl. 18mm, půda vsazená, tl. 18 mm.

Dvířka plná, naložená, materiál LTD tl. 18 mm, barevnost dle projektu,  ABS tl. 2 mm, rádius R2 po obvodu dvířek.

Dvířka prosklená jsou řešena ze skla tl.6mm do hliníkového, eloxovaného rámečku. Sklo bude osazeno do drážky v rámečku opatřeno těsnící pryží. Rámečky budou svým rozměrem bezchybně lícovat s korpusem skříní. Dvířka budou v provedení jako naložená. Dvířka tvořená rámečky budou do korpusu osazena pomocí speciálních malých závěsů, kovové konstrukce, s možnosti 2D seřízení. Korpus nebo závěsy budou osazeny tlumícím mechanizmem zabraňujícím „úder“ dvířek o korpus. Veškerý materiál všech rámečků a skla, nebo jiných materiálů výrobku bude identické série bez barevných, konstrukčních nebo jiných odchylek.

Rozměry a typ Al rámečku : viz. popis dříve

Úchytky dvířek – Satin – chrom.

V případě použití dvířek bez úchytek – systém TIP ON otevírání dvířek.

Závěsy dvířek z LTD – designové provedení, materiál zinkový odlitek, montáž do LTD na vrut, přítah dvířek pomocí pružiny, polohově nastavitelné ve 3 směrech pomocí excentru, montáž pomocí rychlomontážních podložek na clip systém. Úhel otevření dvířek 110 stupňů.

Nábytkové nožky skryté ve dně skříně - výšková rektifikace +15mm. Výšková stavitelnost skříně přes dno skříně – viz. obrázek. Typ výškově stavitelných nožek dle výšky soklu skříní – 50 nebo 100 mm.

Záda skříně plná – provedení LTD tl. 18mm, materiál dle popisu, vsazená do drážky.

Uvnitř skříní jsou LTD police tl. 18 mm, čelní hrana – ABS tl. 0,5 mm. Police jsou výškově stavitelné. V korpusu je systém dírek pro zajištění stavitelnosti polic. Krok stavitelnosti- max. 50 mm. Police jsou posazeny na čípkových podpěrách. Rozteč polic volných a pevných cca 370 mm.

Rozměry skříní – viz. příloha.

Spojování je řešeno pomocí kolíkováním nebo lamelováním. Počet kolíků je dán výrobcem pro bezvadné spojení dvou plošných materiálů mezi sebou. Vzdálenosti kolíkových spojů bude prováděna pomocí šablon pro vrtání kolíkových děr. V nábytku budou použity kolíky do pr. 8mm, max. velikost 8X35mm.

Není povoleno použití vrutů nebo jiných spojovacích materiálů, s přiznanou nebo hlavou krytou maskovací krytkou!! Spojování plošné deskového materiálu do vrstev bude provedeno lepením a kolíkováním opět bez použití viditelných šroubových spojů!!

Konstrukční provedení bude před zahájením výroby odsouhlaseno s investorem / objednatelem.

Rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Nábytkové nožky

Skříně – obecný popis

Korpus skříní v provedení LDT tl. 18 mm, materiál dle výběru objednatele.

ABS hrana – PVC, vrstvená tl. 2 mm / kombinace 0,5 mm – na zátěžových ( kontaktních ) hranách. Hrany ABS jsou zakulaceny – rádius R2. Barevnost dle LTD.

Dno vsazené tl. 18mm, půda vložená, tl. 18 mm - za dvířky.

Dvířka -  LTD tl. 18 mm,  ABS tl. 2 mm, rádius R2 po obvodu dvířek.

Závěsy dvířek z LTD – designové provedení, materiál zinkový odlitek, montáž do LTD na vrut, přítah dvířek pomocí pružiny, polohově nastavitelné ve 3 směrech pomocí excentru, montáž pomocí rychlomontážních podložek na clip systém. Úhel otevření dvířek 110 stupňů.

Záda skříně - provedení MDF tl 3 mm, materiál bílá, černá, vsazená do polodrážky.

Sokl skříně kompaktní s celou konstrukcí skříně, výška 50 mm, 4ks stavěcí nožky – stavitelnost zajištěna z vnitřní strany skříně – přes dno skříně.

Police volné, výškově stavitelné - čípkové podpěrky. V korpusu systém dírek pro výškovou stavitelnost polic. Krok stavitelnosti max. 50 mm.

Uvnitř skříní jsou LTD police tl. 18 mm, čelní hrana – ABS tl. 0,5 mm. Rozteč polic volných a pevných cca 370 mm.

Šatní skříně jsou vybaveny výsuvným držákem na ramínka ( u skříní hl. 420 mm ) nebo věšákovou tyčí

( ovál nebo trubka ) na ramínka ( u skříní hloubky 600 mm )

Úchytky skříní – Satin – chrom.

U skříní s prosklenými dvířky - dvířka prosklená jsou řešena ze skla tl.6mm do hliníkového, eloxovaného rámečku. Sklo bude osazeno do drážky v rámečku opatřeno těsnící pryží. Rámečky budou svým rozměrem bezchybně lícovat s korpusem skříní. Dvířka budou v provedení jako naložená. Dvířka tvořená rámečky budou do korpusu osazena pomocí speciálních malých závěsů, kovové konstrukce, s možnosti 2D seřízení. Korpus nebo závěsy budou osazeny tlumícím mechanizmem zabraňujícím „úder“ dvířek o korpus. Veškerý materiál všech rámečků a skla, nebo jiných materiálů výrobku bude identické série bez barevných, konstrukčních nebo jiných odchylek.

Rozměry a typ Al rámečku : viz. popis dříve.

Spojování je řešeno pomocí kolíkováním nebo lamelováním. Počet kolíků je dán výrobcem pro bezvadné spojení dvou plošných materiálů mezi sebou. Vzdálenosti kolíkových spojů bude prováděna pomocí šablon pro vrtání kolíkových děr. V nábytku budou použity kolíky do pr. 8mm, max. velikost 8X35mm.

Není povoleno použití vrutů nebo jiných spojovacích materiálů, s přiznanou nebo hlavou krytou maskovací krytkou!! Spojování plošné deskového materiálu do vrstev bude provedeno lepením a kolíkováním opět bez použití viditelných šroubových spojů!!

Rozměry a typy jednotlivých skříní – viz. zadání VZ

Konstrukční řešení atypického, skříňového nábytku (Skříň vysoká - pošta SK V / pošta, Skříň vysoká - roleta SK R 01, a další ) vychází z obecného popisu skříňového nábytku s rozřířením o atypickou výbavu a provedení dle přílohy.

Skřínky nástěnné - Korpus skříní v provedení LDT tl. 18 mm, materiál dle výběru objednatele.

ABS hrana – PVC, vrstvená tl. 2 mm / kombinace 0,5 mm – na zátěžových ( kontaktních ) hranách. Hrany ABS jsou zakulaceny – rádius R2. Barevnost dle LTD.

Dno vsazené tl. 18mm, půda vložená, tl. 18 mm - za dvířky.

Dvířka výklopná -  LTD tl. 18 mm,  ABS tl. 2 mm, rádius R2 po obvodu dvířek.

Záda skříněk nástěnných budou buď plná – kotvení na zeď přes záda nebo MDF tl. 3 mm – kotvení pomocí závěsného kování – viz. obr.

Výklop dvířek  - viz. obrázek + popis

U skříní s prosklenými dvířky - dvířka prosklená jsou řešena ze skla tl.6mm do hliníkového, eloxovaného rámečku. Sklo bude osazeno do drážky v rámečku opatřeno těsnící pryží. Rámečky budou svým rozměrem bezchybně lícovat s korpusem skříní. Dvířka budou v provedení jako naložená. Dvířka tvořená rámečky budou do korpusu osazena pomocí speciálních malých závěsů, kovové konstrukce, s možnosti 2D seřízení. Korpus nebo závěsy budou osazeny tlumícím mechanizmem zabraňujícím „úder“ dvířek o korpus. Veškerý materiál všech rámečků a skla, nebo jiných materiálů výrobku bude identické série bez barevných, konstrukčních nebo jiných odchylek.

Rozměry a typ Al rámečku : viz. popis dříve.

Konstrukční provedení bude před zahájením výroby odsouhlaseno s objednatelem.

Rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Kontejner zásuvkový – obecný popis

- kontejner na kolečkách, rozměr – dle zadání VZ + cenového / objednávkového katalogu

- boky, dno, záda, horní krycí deska a čela zásuvek - materiál laminovaná deska tl. 18 mm, dezén dřeva, dle výběru, ABS hrana tl. 2mm v odstínu dřeva.

- Horní krycí deska kontejneru je „naložená“ – kryje čela zásuvek, materiál LTD, tl. 18 mm

- Počet zásuvek dle jednotlivých typů kontejnerů - korpus zásuvky: ocelový prolisovaný a ohýbaný plech tl 0,8 mm, povrchová úprava - komaxitová barva antracitová RAL7016 ( RAL 9006, bílá ).

- horní zásuvka kontejneru bude obsahovat posuvný plastový „tužkovník“ ( mimo pořadačový kontejner )

- dno zásuvek je v provedení MDF, tl 3,0mm v barvě černé, bílé, šedé.

- všechny zásuvky jsou opatřeny kuličkovým plnovýsuvem délky 500 mm umožňující lehký, plynulý a úplný výsuv zásuvek pro snadný přístup a manipulaci s předměty umístěnými uvnitř zásuvek

- plechový, prolisovaný korpus všech zásuvek je v provedení pro umístění plastového „tužkovníku“, který je umístěn vždy v horní zásuvce a je volně pohyblivý uvnitř korpusu zásuvky směrem zepředu - dozadu zásuvky a nazpět. Spodní část zásuvky je využitelná pro spisy, či jiné.

- tužkovník je možno dle potřeby volně z korpusu zásuvky vyjmout, případně dle potřeby vložit do jiné zásuvky

- úchytky zásuvek jsou kovové, povrchová úprava – Satin chrom

- kolečka kontejneru otočná (4ks), pro daný povrch podlahy ( plastová / gumová )

- kontejner je opatřen centrálním zámkem a  systémem STOP – CONTROL

Kontejnery zásuvkové – přístavné jsou v provedení – výška + hloubky dle stolové desky. Nemají kolečka. Mají sokl výšky 50 mm + 4 x stavěcí nožky skryté pod kontejnerem – obdoba skříňového nábytku. Stavitelnost je zajištěna z vnitřního prostoru kontejneru – po vyjmutí zásuvek.

Pořadačové kontejnery jsou doplněny držáky na závěsné složky. Součástí dodávky pořadačových kontejnerů je 10 ks závěsných složek v každé zásuvce.

Kartotéční skříň  KR1 je řešena obdobně jako kontejnery přístavné, liší se pouze rozměry.

Kuchyňký kout KK 1, KK 2, KK 3 – obecný popis

KK 1  - Kuchyňský kout - spodní skříňka + odpadkový koš, dřez, baterie, horní skříňka, obklad niky, zrcadlo, led osvětlení, výška spodní skříně 900 mm, střed - obklad 800 mm, výška horní skříně 750 mm.

KK 2 - Kuchyňský kout - spodní skříňka ( v 900 mm ) + odpadkový koš, nerez dřez, baterie, obklad niky ( v 600 mm ).

KK 3 - Kuchyňský kout - spodní skříňka ( v 900 mm ) + odpadkový koš, nerez dřez, baterie, obklad niky ( v 600 mm ), horní skříňka ( v 350 mm )- prosklenná, výklopná dvířka v Al rámečku.

Konstrukční provedení bude před zahájením výroby odsouhlaseno s objednatelem.

Rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Umývadlový kout UK 1 – obecný popis

Umývadlový kout - deska + nerezová hrazda, baterie,  obklad niky

Konstrukční provedení bude před zahájením výroby odsouhlaseno s objednatelem.

Rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Renovace parapetu PAR 1000, PAR 2000, PAR 3000 – obecný popis

Renovace parapetu - nalepení HPL fólie na horní desku, větrací mřížka(y), výměna čelního krytování - LTD 18 mm.

Konstrukční provedení bude před zahájením výroby odsouhlaseno s objednatelem.

Rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Věšákové stěny – obecný popis

VS 500 - Věšáková stěna nástěnná - LTD 18 mm - věšáky 4ks, kotvená na zeď

VS Z 700 - Věšáková stěna nástěnná / zrcadlo - LTD 18 mm - věšáky 3ks, kotvená na zeď

U věšákových stěn se zrcadlem je provedení stejné, věšáková stěna je pouze doplněna zrcadlem.

Rozměry – viz zadání VZ.

Konstrukční provedení bude před zahájením výroby odsouhlaseno s objednatelem.

Rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Nástěnná police  NP 700 - obecný popis

Nástěnná police - LTD tl. 36 mm, skryté kotvení - stavitelné trny. ABS tl. 2 mm, rádius R2 po obvodu. Z hrany navrtány otvory – díry pro kotvící trny – neviditelné kotvení.

Kotevní trn :

Malá lednice - vestavná

Vestavná lednice výška 82 cm, energetická třída A++, objem

chladničky 105 l, objem mrazničky 18 l, mrazák nahoře,

hlučnost 39 dB, klimatická třída SN-T, počet polic lednice 2,

počet přihrádek mrazáku 1, šířka 59,8 cm, hloubka 54,5 cm,

hmotnost 28,5 kg.

Minilednice  1

Chladnička jednodvéřová - minibar, ener. třída A+, spotřeba 0,29 kWh/24, celkový objem netto 46 l, objem chladničky 42 l, výparník 4 l, prostor pro 2 l PET láhev ve dveřích, drátěná polička, nízká hlučnost (40 dB) kompresor s eko chladivem, iIdeální pro chaty, kanceláře, penziony, garsonky, klimatická třída N, ST. Rozměry (V x Š x H) 49,5 x 44,4 x 48,5 cm. Barva bílá

Minilednice 2

Malá úsporná chladnička, energetická třída A++, spotřeba 0,238 kWh/24h, celkový užitný objem 76 litrů, s nízkoteplotním prostorem o objemu 10 litrů pro krátkodobé skladování zmrazených potravin a pro výrobu ledu, 2 drátěné police, 3 přihrádky ve dveřích, ideální pro chaty, kanceláře a pod., možnost změny směru otevírání dvířek, hlučnost 41dB, rozměry (šxvxh) 480x700x450 mm, barva dveří stříbná, boky šedé.

Nástěnná popisovací tabule NT 1 – obecný popis

Nástěnná popisovací tabule - bílá, popisovací tabule magnetická

- vhodná pro každodenní používání ve školících a prezentačních místnostech

- kvalitní povrch zaručuje dobrý kontrast a nezanechává stopy smazaného popisu

- je odolný proti poškrábání a snadno se udržuje

- magnetické provedení umožňuje přichycení poznámek pomocí magnetů

- hliníkový rám zaručuje pevnou konstrukci a nízkou hmotnost

- praktická odkládací lišta a montážní materiál je obsažen v balení

- součástí je sada popisovacích fixů, stírací houbička

Stoly + doplňky

Stůl obdélníkový – ST 10

Rozměry stolů : viz. zadání VZ

Obdélníkový stůl, kovová rámová podnož s výškovou rektifikací, nohy čtvercového průřezu - jekl 40x40mm, tl. stěny 2mm, Spojnice ( luby ) "U" profil 40 x 25 mm, tl.  2mm otočen otevřenou stranou vzhůru. Luby jsou opatřeny 4 prostřihy v obou krajích pro rohovou spojku . Rohová spojka - tvar "U" , tl 2,5mm - pozink. Protikus rohové spojky - vložka ( vložená uvnitř stojiny ) , materiál - plech tl. 4mm s vnitřním závitem M8. Celá rámová konstrukce je spojena 4ks imbusový šroub M8 x 60 mm.

Materiál stolové desky : LTD tl. 25mm, všechny hrany olepeny ABS hranou 2mm v dekoru desky. Povrchová úprava kovové podnože  -  vypalovaná prášková barva v odstínu RAL dle výběru před realizací.

Stolová deska je v provedení LTD tl. 18 / 25 mm.

Stůl obdélníkový / kontejner – ST 90 KZ 12

Obdélníkový stůl, kovová rámová podnož s výškovou rektifikací min 15 mm, nohy čtvercového průřezu - jekl 40x40mm, tl. stěny min. 2mm.

Spojnice ( luby ) "U" profil 40 x 25 mm, tl. min.  2mm otočen otevřenou stranou vzhůru. ( směrem ke stolové desce ).

1ks Lubu ( kratší strana – hloubka stolu ) je opatřen 4 prostřihy v obou krajích pro rohovou spojku .

2ks Lubů ( delší strana – délka stolu ) je opatřen 4 prostřihy na jednom kraji pro rohovou spojku a na druhém konci je lub opatřen packou ( ohnutá pod úhlem 90st. Směrem dovnitř )  pro připevnění kovové konstrukce stolu k stacionárnímu 4 zásuvkovému kontejneru. V pacce je proveden  otvor průměru 8 mm.

Kovové stolová konstrukce je ke kontejneru připevněna 2 ks metrickými šrouby M6 do závrtných matic M 6 x 13 mm osazených v boku kontejneru. Nutno rozlišovat provedení stolu Pravé a Levé.

Rohová spojka - tvar "U" , tl 2,5mm - pozink. Protikus rohové spojky - vložka ( vložená uvnitř stojiny – jekl 40 x 40 mm ) , Materiál rohové spojky - plech tl. 4mm s vnitřním závitem M8. Celá rámová konstrukce je spojena 2ks imbusový šroub M8 x 60 mm.

Stolová deska, provedení : LTD tl. 18 / 25mm, všechny hrany olepeny ABS hranou 2mm v dekoru desky,

Povrchová úprava Kovové podnože  -  vypalovaná prášková barva v odstínu RAL dle výběru.

Materiál stolové desky a kontejneru – LTD dle výběru.

Ve stolové desce jsou provedeny průchodky dle požadavku a specifikace  Průchodka - hliníková průměr 60 mm, otočné víčko, kartáček pro průchod kabelů.

pevný zásuvkový kontejner

- kontejner na pevném soklu, rozměr- š. 400 x hl. dle hloubky stolové desky x v. 750 mm (vč. Soklu, dle výšky stolu )

- Ve dně kontejneru ( za soklem ) jsou 4 ks stavěcích patek sloužících pro výškovou aretaci kontejneru

- boky, dno, záda, a čela zásuvek - materiál laminovaná deska tl. 18 mm, dezén LTD – dle výběru ABS hrana tl. 2mm v odstínu dřeva.

- Horní krycí deska kontejneru není – slouží k tomuto účelu stolová deska – stolová deska je naložená, kryje čela zásuvek, materiál LTD, tl. 18 / 25 mm

- 4 zásuvky - korpus zásuvky: ocelový prolisovaný a ohýbaný plech tl 0,8 mm, povrchová úprava - komaxitová barva RAL dle výběru.

- horní zásuvka kontejneru bude obsahovat posuvný plastový „tužkovník“

- dno zásuvek je v provedení MDF, tl 3,0mm v barvě černé, bílé, šedé.

- všechny zásuvky jsou opatřeny kuličkovým plno výsuvem délky 500 mm umožňující lehký, plynulý a úplný výsuv zásuvek pro snadný přístup a manipulaci s předměty umístěnými uvnitř zásuvek

- plechový, prolisovaný korpus všech zásuvek je v provedení pro umístění plastového „tužkovníku“, který je umístěn vždy v horní zásuvce a je volně pohyblivý uvnitř korpusu zásuvky směrem zepředu - dozadu zásuvky a nazpět. Spodní část zásuvky je využitelná pro spisy, či jiné.

- tužkovník je možno dle potřeby volně z korpusu zásuvky vyjmout, případně dle potřeby vložit do jiné zásuvky

- úchytky zásuvek jsou kovové, povrchová úprava – Satin chrom

Stůl kancelářský rohový / kontejner - ST8 R 16

Nosná konstrukce pracovních stolů je vyrobena z kovových materiálů k dosažení požadované nosnosti stolu 150 kg. Kovové prvky jsou opatřeny plastovým nástřikem – komaxit v odstínu RAL dle výběru.

Kovová, stolová podnož rohového pracovního stolu je tvořena 2 ks stolových nohou a 2 ks trnoží / nosičů kabelů, které jsou vzájemně spojeny prostřednictvím „ bajonetového „ spoje a stacionárním zásuvkovým kontejnerem, který je pevně spojen s 1ks trnože ( nosičem kabelů )

Celá konstrukce rohového pracovního stolu je sestavena bez použití šroubů, s výjimkou stavitelného šroubového spoje trnoží / nosičů kabeláže a vrutů k přišroubování stolových desek ke kovové stolové konstrukci a šroubového spoje – spojení kovové trnože a zásuvkového kontejneru.

Spodní nosný prvek – jekl 50 x 30 mm, tloušťka stěny 2 mm, délka spodního nosného prvku je 620 mm. Nosná, svislá část podnože je umístěna od přední hrany spodního nosného „T“ prvku 345 mm. A od zadní hrany spodního nosného „T“ prvku 98 mm. Ve spodní strany nosného jeklu je umístěna nýtovací matice pro umístění rektifikační patky s plastovou dosedací plochou. Rozsah rektifikace je 0 – 20 mm.

Přední a zadní konec nosného jeklu je zakončen plastovou záslepkou – návlekem.

Horní nosný prvek, na kterém je položena stolová deska, je vyrobena z obdélníkového profilu 60 x 20mm, tloušťky 2mm, délky 620mm se 4 otvory průměru 5mm, zahloubení průměru 9 mm ze spodní strany horního nosného prvku pro spojení stolové podnože se stolovou deskou. Vzdálenost otvorů prům. 5mm od vnějších konců horního nosného prvku je 20mm. Vzdálenost otvorů prům. 5mm v podélném směru od krajů je vždy 7,45mm. Osová vzdálenost mezi otvory průměru 5mm je 45mm. Horní nosný prvek je zaslepen vnitřními plastovými obdélníkovými ucpávkami v šedé barvě rozměru 60 x 20mm.

Vnější délkový rozměr horního nosného prvku vč. Plastových záslepek je 630 mm

Nosná svislá část podnože je tvořen dvojicí U profilů (přední a zadní svislý U profil) o rozměrech 35x35x620mm,  (materiál - plech tl. 1,5 mm ) přivařených k spodnímu nosnému prvku s vnitřní roztečí mezi U profily cca 107 mm.  Ve svislých U profilech jsou obdélníkové otvory 21x4 mm - 8 otvorů ( pro jednu stolovou podnož )  pro závěsy trnože (zavětrování) stolové podnože a tím i celého stolu a otvory 10 x 1,5 mm – 12 otvorů ( pro jednu stolovou podnož ) pro boční plechové kryty ( vnitřní + vnější ).

Krycí plechy podnože slouží k zakrytí elektro rozvodů vedených uvnitř výškově stavitelné stolové podnože. Materiál bočních krycích plechů je plech tl. 0,8 mm o rozměrech 115x610 mm ( vnější ) a 115 x 530 mm ( vnitřní ). V horní a spodní části vnějšího bočního krycího plechu jsou vyseknuty kónické otvory pro vkládání a vedení elektro instalace vnitřkem podnože.

Krycí plechy jsou v ploše opatřeny designovými otvory pro odlehčení vzhledu. ( tvar a velikost otvorů před výrobou konzultovat s investorem a autorem projektu )

U vnitřního bočního krycího plechu je konický otvor pro vedení kabeláže pouze ve spodní části krycího plechu. ( pozn. Vnitřní boční krycí plech končí pod středovou trnoží, která současně slouží jako nosič kabeláže ) Boční krycí plechy musí splňovat jednoduchou manipulaci a snadný přístup k elektro rozvodům. Musí být pouze na „bajonetové“ zavěšení do nosných svislých prvků. Závěsné prvky u bočních krycích plechů podnože ( vnitřní i vnější ) musí být provedeny identicky pozičně i rozměrově, aby se navzájem mohli zaměňovat ( vnitřní za vnější a naopak ) z důvodů vytváření stolových sestav a spojených stolových celků. ( snadná montáž a demontáž )

Vlastní ztužení stolu je řešeno prostřednictvím zavětrování stolu pomocí kovových závěsných prvků – trnoží / kabelový žlab do svislých nosných prvků stolové podnože.

Trnož / kabelový žlab je vyroben z plechu tl. 1,5mm, opatřen otvory průměru 50mm ( 2 x bok, 1 x spodní plocha ) pro protažení kabeláže, tvarován do tvaru „U“ se sníženou čelní přístupovou částí ( pro manipulaci s kabely ) opatřen otvory 21 x 4 mm pro zavěšení další trnože pro vytvoření rohových stolových pracovišť. Horní hrana trnože / nosiče kabeláže v místě přístupu pro manipulaci s kabely je opatřena ohybem směrem dovnitř zabraňujícím pořezání ruky při manipulaci a zabezpečující tuhost trnože / nosiče kabelů. Otvory ( průměr 50 mm ) pro průchod kabelů jsou opatřeny plastovými krytkami zabraňujícími poškození kabeláže o plech. Barva plastových průchodek světle šedá nebo černá.

Trnož / kabelový žlab se skládá ze dvou částí, které jsou vzájemně spojeny párovými šrouby ( jeden kus trnože mé párové otvory průměru 6,5mm, druhá část trnože ( protikus ) má párové drážky délky 256,5 mm, šířky 6,5 mm. Přes tyto párové otvory a drážky je pravý a levý díl trnože / nosiče kabelů spojen v jeden kus. Tato konstrukce trnože / nosiče kabeláže zajišťuje podélnou nastavitelnost trnože / držáku kabeláže a tím i celé stolové podnože.

Každý díl trnože / nosiče kabeláže má na jednom konci přípravu pro „bajonetové“ spojení se stolovou podnoží k rychlému, stavebnicovému sestavení ( nebo rozebrání ) stolové podnože a tím i celého stolu.

Rozměry trnoží vycházejí z rozměru konkrétního stolu :  Z přístupové části je boční stěna trnože / nosiče kabeláže snížená na výšku 40 mm pro dobrou manipulaci s kabely.

K zásuvkovému kontejneru je kovová trnož připevněna zasunutím do drážek ( 4ks ) kovového dílu – držáku. ( bajonetové spojení ).

Kovový držák je vyroben z pechu tl. min. 2 mm – výpalek ( výsek ) / obyb, vnější rozměry 182 x 101 x 20 mm ( šířka x výška x hloubka ).

Ke kontejneru je kovový držák trnože připevněn 6 ks metrických šroubů M6 do připravených závrtných matic M6 x 13 v boku kontejneru.

Pozor, nutno rozlišovat pravé a levé provedení stolů.

Povrchová úprava kovových dílů RAL 9006

Stolová deska je z materiál LTD tl. 25 mm. Hrana stolové desky je opatřena ABS hranou tl. 2 mm v odstínu stolové desky. V pracovní desce jsou umístěny kabelové průchodky (pravá / levá strana pracovní desky) pro protažení kabeláže. Kabelové průchodky jsou v provedení hliník, uzavírací, opatřeny kartáčkem, průměru 60mm.

pevný zásuvkový kontejner

- kontejner na pevném soklu, rozměr- š. 400 x hl. dle hloubky stolové desky x v. 750 mm (vč. Soklu, dle výšky stolu )

- Ve dně kontejneru ( za soklem ) jsou 4 ks stavěcích patek sloužících pro výškovou aretaci kontejneru

- boky, dno, záda, a čela zásuvek - materiál laminovaná deska tl. 18 mm, dezén LTD – světlý buk ABS hrana tl. 2mm v odstínu dřeva.

- Horní krycí deska kontejneru není – slouží k tomuto účelu stolová deska – stolová deska je naložená, kryje čela zásuvek, materiál LTD, tl. 25 mm

- 4 zásuvky - korpus zásuvky: ocelový prolisovaný a ohýbaný plech tl 0,8 mm, povrchová úprava - komaxitová barva antracitová RAL7016 nebo bílá.

- horní zásuvka kontejneru bude obsahovat posuvný plastový „tužkovník“

- dno zásuvek je v provedení MDF, tl 3,0mm v barvě černé.

- všechny zásuvky jsou opatřeny kuličkovým plnovýsuvem délky 500 mm umožňující lehký, plynulý a úplný výsuv zásuvek pro snadný přístup a manipulaci s předměty umístěnými uvnitř zásuvek

- plechový, prolisovaný korpus všech zásuvek je v provedení pro umístění plastového „tužkovníku“, který je umístěn vždy v horní zásuvce a je volně pohyblivý uvnitř korpusu zásuvky směrem zepředu - dozadu zásuvky a nazpět. Spodní část zásuvky je využitelná pro spisy, či jiné.

- tužkovník je možno dle potřeby volně z korpusu zásuvky vyjmout, případně dle potřeby vložit do jiné zásuvky

- úchytky zásuvek jsou kovové, povrchová úprava – Satin chrom

Stůl kancelářský rohový / kontejner - ST8 R 16 „PRO“

Nosná konstrukce pracovních stolů je vyrobena z kovových materiálů k dosažení požadované nosnosti stolu 150 kg. Kovové prvky jsou opatřeny plastovým nástřikem – komaxit v odstínu RAL 9006 – stříbrná.

Kovová, stolová podnož rohového pracovního stolu je tvořena 2 ks stolových nohou a 2 ks trnoží / nosičů kabelů, které jsou vzájemně spojeny prostřednictvím „ bajonetového „ spoje a stacionárním zásuvkovým kontejnerem, který je pevně spojen s 1ks trnože ( nosičem kabelů )

Celá konstrukce rohového pracovního stolu je sestavena bez použití šroubů, s výjimkou stavitelného šroubového spoje trnoží / nosičů kabeláže a vrutů k přišroubování stolových desek ke kovové stolové konstrukci a šroubového spoje – spojení kovové trnože a zásuvkového kontejneru.

Spodní nosný prvek (profil) je designově tvarovaný svařenec tvaru „T“, tloušťka stěny plechu 5 mm, délka spodního nosného prvku je 620 mm ( viz. příloha ). Výška spodního nosného „T“ prvku bez stavěcích nožek je 75 mm. Nosná, svislá část podnože je umístěna od přední hrany spodního nosného „T“ prvku 345 mm. A od zadní hrany spodního nosného „T“ prvku 98 mm. Ze spodní strany je ve svislém plechovém dílu spodního nosného „T“ prvku  vevařená „mufka“ ( trubka s vnitřním závitem ) vnějšího průměru 16mm, délky 25 mm, s vnitřním závitem M10 pro našroubování stavěcího šroubu a plastovou roznášecí, kónickou patkou ( dosedací plochou ) průměru 30 mm v černé barvě, sloužící k rektifikaci celého stolu. Rozsah rektifikace je 0 – 20 mm.

Horní nosný prvek, na kterém je položena stolová deska, je vyrobena z obdélníkového profilu 60 x 20mm, tloušťky 2mm, délky 620mm se 4 otvory průměru 5mm, zahloubení průměru 9mm ze spodní strany horního nosného prvku pro spojení stolové podnože se stolovou deskou. Vzdálenost otvorů prům. 5mm od vnějších konců horního nosného prvku je 20mm. Vzdálenost otvorů prům. 5mm v podélném směru od krajů je vždy 7,45mm. Osová vzdálenost mezi otvory průměru 5mm je 45mm. Horní nosný prvek je zaslepen vnitřními plastovými obdélníkovými ucpávkami v šedé barvě rozměru 60 x 20mm.

Vnější délkový rozměr horního nosného prvku vč. Plastových záslepek je 630 mm

Nosná svislá část podnože je tvořen dvojicí U profilů (přední a zadní svislý U profil) o rozměrech 35x35x620mm,  (materiál - plech tl. 1,5 mm ) přivařených k spodnímu nosnému prvku s vnitřní roztečí mezi U profily cca 107 mm.  Ve svislých U profilech jsou obdélníkové otvory 21x4 mm - 8 otvorů ( pro jednu stolovou podnož )  pro závěsy trnože (zavětrování) stolové podnože a tím i celého stolu a otvory 10 x 1,5 mm – 12 otvorů ( pro jednu stolovou podnož ) pro boční plechové kryty ( vnitřní + vnější ).

Krycí plechy podnože slouží k zakrytí elektro rozvodů vedených uvnitř výškově stavitelné stolové podnože. Materiál bočních krycích plechů je plech tl. 0,8 mm o rozměrech 115x610 mm ( vnější ) a 115 x 530 mm ( vnitřní ). V horní a spodní části vnějšího bočního krycího plechu jsou vyseknuty kónické otvory pro vkládání a vedení elektro instalace vnitřkem podnože.

Krycí plechy jsou v ploše opatřeny designovými otvory pro odlehčení vzhledu. ( tvar a velikost otvorů před výrobou konzultovat s investorem a autorem projektu )

U vnitřního bočního krycího plechu je konický otvor pro vedení kabeláže pouze ve spodní části krycího plechu. ( pozn. Vnitřní boční krycí plech končí pod středovou trnoží, která současně slouží jako nosič kabeláže ) Boční krycí plechy musí splňovat jednoduchou manipulaci a snadný přístup k elektro rozvodům. Musí být pouze na „bajonetové“ zavěšení do nosných svislých prvků. Závěsné prvky u bočních krycích plechů podnože ( vnitřní i vnější ) musí být provedeny identicky pozičně i rozměrově, aby se navzájem mohli zaměňovat ( vnitřní za vnější a naopak ) z důvodů vytváření stolových sestav a spojených stolových celků. ( snadná montáž a demontáž )

Vlastní ztužení stolu je řešeno prostřednictvím zavětrování stolu pomocí kovových závěsných prvků – trnoží / kabelový žlab do svislých nosných prvků stolové podnože.

Trnož / kabelový žlab je vyroben z plechu tl. 1,5mm, opatřen otvory průměru 50mm ( 2 x bok, 1 x spodní plocha ) pro protažení kabeláže, tvarován do tvaru „U“ se sníženou čelní přístupovou částí ( pro manipulaci s kabely ) opatřen otvory 21 x 4 mm pro zavěšení další trnože pro vytvoření rohových stolových pracovišť. Horní hrana trnože / nosiče kabeláže v místě přístupu pro manipulaci s kabely je opatřena ohybem směrem dovnitř zabraňujícím pořezání ruky při manipulaci a zabezpečující tuhost trnože / nosiče kabelů. Otvory ( průměr 50 mm ) pro průchod kabelů jsou opatřeny plastovými krytkami zabraňujícími poškození kabeláže o plech. Barva plastových průchodek světle šedá nebo černá.

Trnož / kabelový žlab se skládá ze dvou částí, které jsou vzájemně spojeny párovými šrouby ( jeden kus trnože mé párové otvory průměru 6,5mm, druhá část trnože ( protikus ) má párové drážky délky 256,5 mm, šířky 6,5 mm. Přes tyto párové otvory a drážky je pravý a levý díl trnože / nosiče kabelů spojen v jeden kus. Tato konstrukce trnože / nosiče kabeláže zajišťuje podélnou nastavitelnost trnože / držáku kabeláže a tím i celé stolové podnože.

Každý díl trnože / nosiče kabeláže má na jednom konci přípravu pro „bajonetové“ spojení se stolovou podnoží k rychlému, stavebnicovému sestavení ( nebo rozebrání ) stolové podnože a tím i celého stolu.

Rozměry trnoží vycházejí z rozměru konkrétního stolu :  Z přístupové části je boční stěna trnože / nosiče kabeláže snížená na výšku 40 mm pro dobrou manipulaci s kabely.

K zásuvkovému kontejneru je kovová trnož připevněna zasunutím do drážek ( 4ks ) kovového dílu – držáku. ( bajonetové spojení ).

Kovový držák je vyroben z pechu tl. min. 2 mm – výpalek ( výsek ) / obyb, vnější rozměry 182 x 101 x 20 mm ( šířka x výška x hloubka ).

Ke kontejneru je kovový držák trnože připevněn 6 ks metrických šroubů M6 do připravených závrtných matic M6 x 13 v boku kontejneru.

Pozor, nutno rozlišovat pravé a levé provedení stolů.

Povrchová úprava kovových dílů RAL 9006

Stolová deska je z materiál LTD tl. 25 mm. Hrana stolové desky je opatřena ABS hranou tl. 2 mm v odstínu stolové desky. V pracovní desce jsou umístěny kabelové průchodky (pravá / levá strana pracovní desky) pro protažení kabeláže. Kabelové průchodky jsou v provedení hliník, uzavírací, opatřeny kartáčkem, průměru 60mm.

pevný zásuvkový kontejner

- kontejner na pevném soklu, rozměr- š. 400 x hl. dle hloubky stolové desky x v. 750 mm (vč. Soklu, dle výšky stolu )

- Ve dně kontejneru ( za soklem ) jsou 4 ks stavěcích patek sloužících pro výškovou aretaci kontejneru

- boky, dno, záda, a čela zásuvek - materiál laminovaná deska tl. 18 mm, dezén LTD – světlý buk ABS hrana tl. 2mm v odstínu dřeva.

- Horní krycí deska kontejneru není – slouží k tomuto účelu stolová deska – stolová deska je naložená, kryje čela zásuvek, materiál LTD, tl. 25 mm

- 4 zásuvky - korpus zásuvky: ocelový prolisovaný a ohýbaný plech tl 0,8 mm, povrchová úprava - komaxitová barva antracitová RAL7016 nebo bílá.

- horní zásuvka kontejneru bude obsahovat posuvný plastový „tužkovník“

- dno zásuvek je v provedení MDF, tl 3,0mm v barvě černé.

- všechny zásuvky jsou opatřeny kuličkovým plnovýsuvem délky 500 mm umožňující lehký, plynulý a úplný výsuv zásuvek pro snadný přístup a manipulaci s předměty umístěnými uvnitř zásuvek

- plechový, prolisovaný korpus všech zásuvek je v provedení pro umístění plastového „tužkovníku“, který je umístěn vždy v horní zásuvce a je volně pohyblivý uvnitř korpusu zásuvky směrem zepředu - dozadu zásuvky a nazpět. Spodní část zásuvky je využitelná pro spisy, či jiné.

- tužkovník je možno dle potřeby volně z korpusu zásuvky vyjmout, případně dle potřeby vložit do jiné zásuvky

- úchytky zásuvek jsou kovové, povrchová úprava – Satin chrom

Stolová sestava rohová - SSTS 16/16-18, SSTS 16/16-25

Rozměry stolů : viz. zadání VZ

Rohový stůl, kovová rámová podnož s výškovou rektifikací, nohy čtvercového průřezu - jekl 40x40mm, tl. stěny 2mm, Spojnice ( luby ) "U" profil 40 x 25 mm, tl.  2mm otočen otevřenou stranou vzhůru. Luby jsou opatřeny 4 prostřihy v obou krajích pro rohovou spojku . Rohová spojka - tvar "U" , tl 2,5mm - pozink. Protikus rohové spojky - vložka ( vložená uvnitř stojiny ) , materiál - plech tl. 4mm s vnitřním závitem M8. Celá rámová konstrukce je spojena 4ks imbusový šroub M8 x 60 mm.

Ve vnitřním rohu jsou luby spojeny šroubovým spojem – bez použití vnitřní , rohové nohy.

Materiál stolové desky : LTD tl. 25mm, všechny hrany olepeny ABS hranou 2mm v dekoru desky. Povrchová úprava kovové podnože  -  vypalovaná prášková barva v odstínu RAL dle výběru před realizací.

Stolová deska je v provedení LTD tl. 18 / 25 mm.

Podvěsný držák PC - PPC

Vozíček na PC – kolečka - VPC

PC vozíček je proveden z ohýbaného plechu tl. min 2 mm. Povrchové úprava – RAL dle výběru.

PC vozíček je opatřen 4 ks koleček.

Stolový paravan  prosklenný / bez polic – StP / S10

Rozměry : dle zadání VZ

Rám paravanu je tvořen jeklem 40 x 40 mm, tl. stěny 2 mm. Veškeré spoje jsou provedeny skrytě – uvnitř jeklů. Z horní části jeklů jsou montážní otvory zaslepeny plastovými záslepkami. Uvnitř paravanu jsou děrovaná žebra pro zavěšení polic. Mezi žebry je skleněná výplň – mléčné sklo – lacobel.

Ke stolové desce ( deskám ) se paravan připevňuje pomocí 4 ks metrických šroubů a plechových držáků ( plech tl. 5mm s vnitřní dítou v ose prům. 6,5mm, 4 x otvor pro vrut 4,5 x 20 mm )

Takto provedené připevnění paravanu slouží pro pevné připevnění paravanu ke stolové desce a současně k pevnému spojení dvou protějších stolů využívajících jeden středový paravan.

Veškeré šroubové spoje jsou za spodní strany stolové desky.

Stolový paravan čalouněný - StČ 10

Rozměry : dle zadání VZ

Rám paravanu je tvořen svařencem tvaru „U“. Veškeré svary pohledově broušeny – neviditelný spoj

Materiál : jekl 30 x 20 mm , tl. stěny min 1,5mm

Uvnitř rámu paravanu jsou navařeny čepy ( 6 ks na straně šířky – 1 strana , 3 ks na straně výšky – 2 strany ), které slouží k zajištění výplně v rámu.

Spodní rámová část paravanu : jekl 30 x 20 mm , 4 x průchozí díra prům. 6 ,5 mm pro průchod upevňovacího šroubu.

Spodní díl paravanu je s horním „U“ dílem spojen skrytými šrouby.

Ve spodní rámové části paravanu jsou nýtovací matice ( v horní i spodní stěně jeklu ) pro připevnění jeklu ke stolové desce.

Vnitřní výplň paravanu je tvořena sendvičem : hobra tl. 5 mm – DTD-L deska tl. 16mm – hobra tl. 5 mm. Hobra umožňuje do výplně paravanu zapíchnot špendlíky.

DTD – L deska tl. 16 mm má po obvodu v ose drážku šířky 4 mm, hloubky 20 mm pro nasunutí výplně na čepy rámu paravanu.

Výplň paravanu je oboustranně  čalouněná látkou s vlastnostmi AQUACLEAN – důležité pro údržbu.

Ke stolové desce ( deskám ) se paravan připevňuje pomocí 4 ks metrických šroubů a plechových držáků ( plech tl. 5mm s vnitřní dítou v ose prům. 6,5mm, 4 x otvor pro vrut 4,5 x 20 mm )

Takto provedené připevnění paravanu slouží pro pevné připevnění paravanu ke stolové desce a současně k pevnému spojení dvou protějších stolů využívajících jeden středový paravan.

Veškeré šroubové spoje jsou za spodní strany stolové desky.

Závěsná police do stolového paravanu - Zpol

Závěsná police z plechu tl. min. 1,5 mm – ohýbaný výsek / výpalek z jednoho kusu. Na obou koncích jsou vytvořeny závěsné háčky pro zavěšení police do paravanu. Povrchová úprava RAL dle výběru

Kabelový žlab pod stůl - KŽ 09

Materiál kov tl. 1,5 mm, ohýbaný do tvaru „C“ s otvory pro protažení kabeláže. Kabelový žlab lze připevnit ze spodní strany stolové desky vruty nebo metrickými šrouby M6 do závrtných matic.

Povrchová úprava RAL dle výběru.

Příchytka kabeláže pod stůl - PK

Plastová - pérová příchytka pro přichycení kabeláže

Stůl kancelářský " PRO" - ST5  10 PRO

Stůl kabinet je postaven na platformě – kovová, nosná podnož, LTD stolová deska, čelní plechový krycí plech. Rozměry : 1600 x 800 x 750mm. ( délka x šířka x výška )

Nosná konstrukce pracovních stolů je vyrobena z kovových materiálů k dosažení požadované nosnosti stolu 150 kg. Kovové prvky jsou opatřeny plastovým nástřikem – komaxit v odstínu RAL dle výběru.

Kovová, stolová podnož stolu je tvořena 2 ks stolových nohou a 1 ks délkově stavitelných trnoží / nosičů kabelů, které jsou vzájemně spojeny prostřednictvím „ bajonetového „ spoje.

Celá konstrukce pracovního stolu je sestavena bez použití šroubů, s výjimkou stavitelného šroubového spoje trnoží / nosičů kabeláže a vrutů k přišroubování stolová desky ke kovové stolové konstrukci.

Spodní nosný prvek (profil) je designově tvarovaný svařenec tvaru „T“, tloušťka stěny plechu 5 mm, délka spodního nosného prvku je 620 mm ( viz. příloha ). Výška spodního nosného „T“ prvku bez stavěcích nožek je 75 mm. Nosná, svislá část podnože je umístěna od přední hrany spodního nosného „T“ prvku 345 mm. A od zadní hrany spodního nosného „T“ prvku 98 mm. Ze spodní strany je ve svislém plechovém dílu spodního nosného „T“ prvku  vevařená „mufka“ ( trubka s vnitřním závitem ) vnějšího průměru 16mm, délky 25 mm, s vnitřním závitem M10 pro našroubování stavěcího šroubu a plastovou roznášecí, kónickou patkou ( dosedací plochou ) průměru 30 mm v černé barvě, sloužící k rektifikaci celého stolu. Rozsah rektifikace je 0 – 20 mm.

Horní nosný prvek, na kterém je položena stolová deska, je vyrobena z obdélníkového profilu 60 x 20mm, tloušťky 2mm, délky 620mm se 4 otvory průměru 5mm, zahloubení průměru 9mm ze spodní strany horního nosného prvku pro spojení stolové podnože se stolovou deskou. Vzdálenost otvorů prům. 5mm od vnějších konců horního nosného prvku je 20mm. Vzdálenost otvorů prům. 5mm v podélném směru od krajů je vždy 7,45mm. Osová vzdálenost mezi otvory průměru 5mm je 45mm. Horní nosný prvek je zaslepen vnitřními plastovými obdélníkovými ucpávkami v šedé barvě rozměru 60 x 20mm.

Vnější délkový rozměr horního nosného prvku vč. Plastových záslepek je 630 mm

Nosná svislá část podnože je tvořen dvojicí U profilů (přední a zadní svislý U profil) o rozměrech 35x35x620mm,  (materiál - plech tl. 1,5 mm ) přivařených k spodnímu nosnému prvku s vnitřní roztečí mezi U profily cca 107 mm.  Ve svislých U profilech jsou obdélníkové otvory 21x4 mm - 8 otvorů ( pro jednu stolovou podnož )  pro závěsy trnože (zavětrování) stolové podnože a tím i celého stolu a otvory 10 x 1,5 mm – 12 otvorů ( pro jednu stolovou podnož ) pro boční plechové kryty ( vnitřní + vnější ).

Krycí plechy podnože slouží k zakrytí elektro rozvodů vedených uvnitř výškově stavitelné stolové podnože. Materiál bočních krycích plechů je plech tl. 0,8 mm o rozměrech 115x610 mm ( vnější ) a 115 x 530 mm ( vnitřní ). V horní a spodní části vnějšího bočního krycího plechu jsou vyseknuty kónické otvory pro vkládání a vedení elektro instalace vnitřkem podnože.

Krycí plechy jsou v ploše opatřeny designovými otvory pro odlehčení vzhledu. ( tvar a velikost otvorů před výrobou konzultovat s investorem a autorem projektu )

U vnitřního bočního krycího plechu je konický otvor pro vedení kabeláže pouze ve spodní části krycího plechu. ( pozn. Vnitřní boční krycí plech končí pod středovou trnoží, která současně slouží jako nosič kabeláže ) Boční krycí plechy musí splňovat jednoduchou manipulaci a snadný přístup k elektro rozvodům. Musí být pouze na „bajonetové“ zavěšení do nosných svislých prvků. Závěsné prvky u bočních krycích plechů podnože ( vnitřní i vnější ) musí být provedeny identicky pozičně i rozměrově, aby se navzájem mohli zaměňovat ( vnitřní za vnější a naopak ) z důvodů vytváření stolových sestav a spojených stolových celků. ( snadná montáž a demontáž ).

Vlastní ztužení stolu je řešeno prostřednictvím zavětrování stolu pomocí kovových závěsných prvků – trnoží / kabelový žlab do svislých nosných prvků stolové podnože.

Trnož / kabelový žlab je vyroben z plechu tl. 1,5mm, opatřen otvory průměru 50mm ( 2 x bok, 1 x spodní plocha ) pro protažení kabeláže, tvarován do tvaru „U“ se sníženou čelní přístupovou částí ( pro manipulaci s kabely ) opatřen otvory 21 x 4 mm pro zavěšení další trnože pro vytvoření rohových stolových pracovišť. Horní hrana trnože / nosiče kabeláže v místě přístupu pro manipulaci s kabely je opatřena ohybem směrem dovnitř zabraňujícím pořezání ruky při manipulaci a zabezpečující tuhost trnože / nosiče kabelů. Otvory ( průměr 50 mm ) pro průchod kabelů jsou opatřeny plastovými krytkami zabraňujícími poškození kabeláže o plech. Barva plastových průchodek světle šedá nebo černá.

Rozměry trnože pro stůl jsou určeny rozměry jednotlivých stolů.  Z přístupové části je boční stěna trnože / nosiče kabeláže snížená na výšku 40 mm pro dobrou manipulaci s kabely.

Stolová deska je vyrobena z materiálu LTD tl. 25 mm. Hrana stolové desky je opatřena ABS hranou tl. 2 mm v odstínu stolové desky. V pracovní desce jsou umístěny 2ks kabelových průchodek (pravá a levá strana pracovní desky) pro protažení kabeláže. Kabelové průchodky jsou v provedení hliník, uzavírací, opatřeny kartáčkem.

Stůl kancelářský rohový - ST6 R 12

Kancelářský stůl je postaven na platformě – kovová, nosná podnož, LTD stolová deska, čelní krycí LTD deska. Rozměry : viz VZ.

Kancelářský stůl je opatřen horní deskou z laminované LTD desky tl. 25 mm. Viditelné hrany jsou olepeny ABS hranou ve shodném provedení dezénu. Vrstvená hrana tl. 2 mm se nachází na zátěžových (kontaktních) hranách, přičemž hrany jsou zakulaceny rádiusem R2. Ve stolové desce je 1ks stolová průchodka ( pozice bude určená ), materiál – hliník, otočné víko, kartáček pro protažení kabelů.

Kovová, stolová podnož rohového pracovního stolu je tvořena 2+1( zkrácená ) ks stolových nohou a 2 ks trnoží / nosičů kabelů, které jsou vzájemně spojeny prostřednictvím „ bajonetového „ spoje.

Celá konstrukce rohového pracovního stolu je sestavena bez použití šroubů, s výjimkou stavitelného šroubového spoje trnoží / nosičů kabeláže a vrutů k přišroubování stolových desek ke kovové stolové konstrukci.

Rozměry kovových trnoží jsou v závislosti na rozměrech stolů.

Nosná konstrukce (nohy) je z ocelových tenkostěnných profilů. Výška stolové desky bude v úrovni 730 -750 mm pomocí stavitelných nožek – výšková rektifikace.

Vlastní noha je vyrobena ve tvaru „H“ z uzavřeného profilu 50 x 30 mm (spodní) a 60 x 20 mm (horní).  Spodní profil (50 x30) je opatřen plastovými, tvarovanými návleky v šedé barvě a horní profil 60 x 20 obdélníkovou šedou plastovou ucpávkou.

Spodní a horní uzavřený profil je spojen přes párový, otevřený profil „U“. Spoje profilu jsou řešeny neviditelnými ( vnitřními ) svary.

Otevřený ( párový ) profil „U“ má v sobě otvory pro zavěšení bočního krycího plechu, plechové trnože ( spojení  a zavětrování podnoží). Pravý a levý bok „H“ stojiny nosné konstrukce je opatřen nasazovacím, bočním krycím plechem  ( vnitřním i vnějším 2ks + 2ks ). Tento nasazovací plech je designovým prvkem celé podnože.

Vnitřkem „H“ stojiny ( prostor mezi „U“ profilem a vnitřním a vnějším bočním, krycím plechem ) je možné protáhnout kabeláž pro připojení PC, tel. a dalších zařízení.

Vlastní spojení nohou a trnože je provedené zavěšením plechové trnože do nohou bez pomocí šroubů. Přišroubováním stolové desky k nohám ( prvá + levá ) přes horní profil ( 60 x 20 ) dojde k pevnému spojení celého stolu v celek.

Stolová deska je vyrobena ze dvou dílů, materiál LTD tl. 25 mm.Hrana stolové desky je opatřena ABS hranou tl. 2 mm v odstínu stolové desky. Desky jsou k sobě sesazeny pomocí kolíků nebo rybin sloužících k zajištění rovinnosti desek vůči sobě. V pracovní desce jsou umístěny 2ks kabelových průchodek (pravá a levá strana pracovní desky) pro protažení kabeláže. Kabelové průchodky jsou v provedení hliník, uzavírací, opatřeny kartáčkem.

Stůl kancelářský rohový "PRO " - ST6 R 12 PRO

Rohový stůl je postaven na platformě – kovová, nosná podnož, LTD stolová deska.

Rozměry : dle zadání VZ.

Nosná konstrukce pracovních stolů je vyrobena z kovových materiálů k dosažení požadované nosnosti stolu 150 kg. Kovové prvky jsou opatřeny plastovým nástřikem – komaxit v odstínu RAL dle výběru.

Kovová, stolová podnož rohového pracovního stolu je tvořena 2+1( zkrácená ) ks stolových nohou a 2 ks trnoží / nosičů kabelů, které jsou vzájemně spojeny prostřednictvím „ bajonetového „ spoje.

Celá konstrukce rohového pracovního stolu je sestavena bez použití šroubů, s výjimkou stavitelného šroubového spoje trnoží / nosičů kabeláže a vrutů k přišroubování stolových desek ke kovové stolové konstrukci.

Spodní nosný prvek (profil) je designově tvarovaný svařenec tvaru „T“, tloušťka stěny plechu 5 mm, délka spodního nosného prvku je 620 mm ( viz. příloha ). Výška spodního nosného „T“ prvku bez stavěcích nožek je 75 mm. Nosná, svislá část podnože je umístěna od přední hrany spodního nosného „T“ prvku 345 mm. A od zadní hrany spodního nosného „T“ prvku 98 mm. Ze spodní strany je ve svislém plechovém dílu spodního nosného „T“ prvku  vevařená „mufka“ ( trubka s vnitřním závitem ) vnějšího průměru 16mm, délky 25 mm, s vnitřním závitem M10 pro našroubování stavěcího šroubu a plastovou roznášecí, kónickou patkou ( dosedací plochou ) průměru 30 mm v černé barvě, sloužící k rektifikaci celého stolu. Rozsah rektifikace je 0 – 20 mm.

Horní nosný prvek, na kterém je položena stolová deska, je vyrobena z obdélníkového profilu 60 x 20mm, tloušťky 2mm, délky 620mm se 4 otvory průměru 5mm, zahloubení průměru 9mm ze spodní strany horního nosného prvku pro spojení stolové podnože se stolovou deskou. Vzdálenost otvorů prům. 5mm od vnějších konců horního nosného prvku je 20mm. Vzdálenost otvorů prům. 5mm v podélném směru od krajů je vždy 7,45mm. Osová vzdálenost mezi otvory průměru 5mm je 45mm. Horní nosný prvek je zaslepen vnitřními plastovými obdélníkovými ucpávkami v šedé barvě rozměru 60 x 20mm.

Vnější délkový rozměr horního nosného prvku vč. Plastových záslepek je 630 mm

Nosná svislá část podnože je tvořen dvojicí U profilů (přední a zadní svislý U profil) o rozměrech 35x35x620mm,  (materiál - plech tl. 1,5 mm ) přivařených k spodnímu nosnému prvku s vnitřní roztečí mezi U profily cca 107 mm.  Ve svislých U profilech jsou obdélníkové otvory 21x4 mm - 8 otvorů ( pro jednu stolovou podnož )  pro závěsy trnože (zavětrování) stolové podnože a tím i celého stolu a otvory 10 x 1,5 mm – 12 otvorů ( pro jednu stolovou podnož ) pro boční plechové kryty ( vnitřní + vnější ).

Krycí plechy podnože slouží k zakrytí elektro rozvodů vedených uvnitř výškově stavitelné stolové podnože. Materiál bočních krycích plechů je plech tl. 0,8 mm o rozměrech 115x610 mm ( vnější ) a 115 x 530 mm ( vnitřní ). V horní a spodní části vnějšího bočního krycího plechu jsou vyseknuty kónické otvory pro vkládání a vedení elektro instalace vnitřkem podnože.

Krycí plechy jsou v ploše opatřeny designovými otvory pro odlehčení vzhledu. ( tvar a velikost otvorů před výrobou konzultovat s investorem a autorem projektu )

U vnitřního bočního krycího plechu je konický otvor pro vedení kabeláže pouze ve spodní části krycího plechu. ( pozn. Vnitřní boční krycí plech končí pod středovou trnoží, která současně slouží jako nosič kabeláže ) Boční krycí plechy musí splňovat jednoduchou manipulaci a snadný přístup k elektro rozvodům. Musí být pouze na „bajonetové“ zavěšení do nosných svislých prvků. Závěsné prvky u bočních krycích plechů podnože ( vnitřní i vnější ) musí být provedeny identicky pozičně i rozměrově, aby se navzájem mohli zaměňovat ( vnitřní za vnější a naopak ) z důvodů vytváření stolových sestav a spojených stolových celků. ( snadná montáž a demontáž )

Zkrácená stolová podnož je konstruována následovně :

Spodní nosný prvek (profil) je designově tvarovaný svařenec tvaru „T“, tloušťka stěny plechu 5 mm, délka spodního nosného prvku je 352 mm ( viz. příloha ). Výška spodního nosného „T“ prvku bez stavěcích nožek je 75 mm. Nosná, svislá část podnože je umístěna od přední hrany spodního nosného „T“ prvku 98 mm. A od zadní hrany spodního nosného „T“ prvku 98 mm. Ze spodní strany je ve svislém plechovém dílu spodního nosného „T“ prvku  vevařená „mufka“ ( trubka s vnitřním závitem ) vnějšího průměru 16 mm, délky 25 mm, s vnitřním závitem M10 pro našroubování stavěcího šroubu s plastovou roznášecí, kónickou patkou ( dosedací plochou ) průměru 30 mm v černé barvě, sloužící k rektifikaci celého stolu. Rozsah rektifikace je 0 – 20 mm.

Horní nosný prvek, na kterém je položena stolová deska, je vyrobena z obdélníkového profilu 60 x 20mm, tloušťky 2mm, délky 352 mm se 4 otvory průměru 5mm, zahloubení průměru 9mm ze spodní strany horního nosného prvku pro spojení stolové podnože se stolovou deskou. Vzdálenost otvorů prům. 5mm od vnějších konců horního nosného prvku je 20mm. Vzdálenost otvorů prům. 5mm v podélném směru od krajů je vždy 7,45mm. Horní nosný prvek je zaslepen vnitřními plastovými obdélníkovými ucpávkami v šedé barvě rozměru 60 x 20mm.

Vnější délkový rozměr horního nosného prvku vč. Plastových záslepek je 362 mm.

Nosná svislá část podnože je tvořen dvojicí U profilů (přední a zadní svislý U profil) o rozměrech 35x35x620mm,  (materiál - plech tl. 1,5 mm ) přivařených k spodnímu nosnému prvku s vnitřní roztečí mezi U profily cca 107 mm.  Ve svislých U profilech jsou obdélníkové otvory 21x4 mm - 8 otvorů ( pro jednu stolovou podnož )  pro závěsy trnože (zavětrování) stolové podnože a tím i celého stolu a otvory 10 x 1,5 mm – 12 otvorů ( pro jednu stolovou podnož ) pro boční plechové kryty ( vnitřní + vnější ).

Krycí plechy podnože slouží k zakrytí elektro rozvodů vedených uvnitř výškově stavitelné stolové podnože. Materiál bočních krycích plechů je plech tl. 0,8 mm o rozměrech 115x610 mm ( vnější ) a 115 x 530 mm ( vnitřní ). V horní a spodní části vnějšího bočního krycího plechu jsou vyseknuty kónické otvory pro vkládání a vedení elektro instalace vnitřkem podnože.

Krycí plechy jsou v ploše opatřeny designovými otvory pro odlehčení vzhledu. ( tvar a velikost otvorů před výrobou konzultovat s investorem a autorem projektu )

U vnitřního bočního krycího plechu je konický otvor pro vedení kabeláže pouze ve spodní části krycího plechu. ( pozn. Vnitřní boční krycí plech končí pod středovou trnoží, která současně slouží jako nasič kabeláže ) Boční krycí plechy musí splňovat jednoduchou manipulaci a snadný přístup k elektro rozvodům. Musí být pouze na „bajonetové“ zavěšení do nosných svislých prvků. Závěsné prvky u bočních krycích plechů podnože ( vnitřní i vnější ) musí být provedeny identicky pozičně i rozměrově, aby se navzájem mohli zaměňovat ( vnitřní za vnější a naopak ) z důvodů vytváření stolových sestav a spojených stolových celků. ( snadná montáž a demontáž ).

Vlastní ztužení stolu je řešeno prostřednictvím zavětrování stolu pomocí kovových závěsných prvků – trnoží / kabelový žlab do svislých nosných prvků stolové podnože.

Trnož / kabelový žlab je vyroben z plechu tl. 1,5mm, opatřen otvory průměru 50 mm ( 2 x bok, 1 x spodní plocha ) pro protažení kabeláže, tvarován do tvaru „U“ se sníženou čelní přístupovou částí ( pro manipulaci s kabely ) opatřen otvory 21 x 4 mm pro zavěšení další trnože pro vytvoření rohových stolových pracovišť. Horní hrana trnože / nosiče kabeláže v místě přístupu pro manipulaci s kabely je opatřena ohybem směrem dovnitř zabraňujícím pořezání ruky při manipulaci a zabezpečující tuhost trnože / nosiče kabelů. Otvory ( průměr 50 mm ) pro průchod kabelů jsou opatřeny plastovými krytkami zabraňujícími poškození kabeláže o plech. Barva plastových průchodek světle šedá nebo černá.

Trnož / kabelový žlab se skládá ze dvou částí, které jsou vzájemně spojeny párovými šrouby ( jeden kus trnože mé párové otvory průměru 6,5mm, druhá část trnože ( protikus ) má párové drážky délky 256,5 mm, šířky 6,5 mm. Přes tyto párové otvory a drážky je pravý a levý díl trnože / nosiče kabelů spojen v jeden kus. Tato konstrukce trnože / nosiče kabeláže zajišťuje podélnou nastavitelnost trnože / držáku kabeláže a tím i celé stolové podnože.

Každý díl trnože / nosiče kabeláže má na jednom konci přípravu pro „bajonetové“ spojení se stolovou podnoží k rychlému, stavebnicovému sestavení ( nebo rozebrání ) stolové podnože a tím i celého stolu.

Rozměry kovových trnoží jsou v závislosti na rozměrech stolů.

Stolová deska je vyrobena ze dvou dílů, materiál LTD tl. 25 mm.Hrana stolové desky je opatřena ABS hranou tl. 2 mm v odstínu stolové desky. Desky jsou k sobě sesazeny pomocí kolíků nebo rybin sloužících k zajištění rovinnosti desek vůči sobě. V pracovní desce jsou umístěny 2ks kabelových průchodek (pravá a levá strana pracovní desky) pro protažení kabeláže. Kabelové průchodky jsou v provedení hliník, uzavírací, opatřeny kartáčkem.

Závěsný držák PC ( plechový, šířkově stavitelný ) - ZPC

K nosné konstrukci stolu bude zavěšen držák PC, který je vyroben z plechu. Držák PC je univerzální (možnost přestavitelnost) pro různé šířky PC. Stavitelnost police držáku PC : min. 130 mm, max. 224 mm. Držák PC se skládá ze dvou „polic“ zasunutých do sebe a šířkově stavitelných – materiál : plech min. tl. 1,5 mm a ze dvou konzolových závěsů – plech tl. min. 2 mm.

„police“ jsou provedeny : vnější police – připevněny svarem 2 ks konzolový závěs přes vypálené ( vysekané otvory v polici ). Ve vnější polici je párová příčná drážka pro posuv vnitřní police – slouží k nastavení šířky držáku v závislosti na použitém PC. Ze tří stran police je ohnutá obruba, která slouží jako zábrana proti vypadnutí PC z držáku PC. Rozměry vnější police : 480 x 135 x 30 mm ( délka x šířka x výška obruby )

Vnitřní police – je opatřena 2ks nýtovacích šroubů M6, kterými se zasune do drážek v polici vnější - slouží k nastavení šířky držáku v závislosti na použitém PC. Ze tří stran police je ohnutá obruba, která slouží k nastavení šířky držáku v závislosti na použitém PC. Rozměry police vnitřní : 476 x 120 x 28 mm ( délka x šířka x výška obruby ).

Konzolový závěs ( 2 ks ) – vyroben z plechu tl. 2 mm ( výsek / výpalek ) se závěsnými háčky, kterými je celý držák PC zavěšen ke stolové noze do připravených podélných otvorů.

Pomocí univerzálního držáku, opásáním a zámkem docílíme zabezpečení proti odcizení.

Kovová konstrukce je v barvě RAL dle výběru uživatele.

Stolový kryt čelní, plechový, děrovaný – SKP 10

Stůl je doplněn čelním krycím plechem, který se skládá z konzol a děrovaného plechu. Konzola je tvarovaná pásovina, která je uchycena do spodní části stolové desky metrickými šrouby do předem připravených závrtných matic. Čelní krycí plech má různě vysekané otvory (narušení homogenity) a vytvoření vnějšího designové pohledu, má zahnuté odvodové hrany z bezpečnostního hlediska , proti poškození oděvů a z hlediska zvýšení pevnosti krycího plechu. Spojení konzoly a čelního plechu je proveden okrasným šroubovým spojem ( metrický závit ).

Kovová konstrukce je v barvě RAL dle výběru. Ucpávky – barva šedá nebo černá.

Stolový kryt čelní, dřevěný – SKD 10

Stolový kryt čelní -  čelní krycí deska, která se ke stolu připevňuje pomocí  kovových konzol. Provedení čelní krycí desky – LTD tl. 18 mm, ABS tl. 2 mm, rádius R2 po obvodu. Rozměry krycí desky viz VZ. Konzoly jsou připevněny do spodní části stolové desky metrickými šrouby do předem připravených závrtných matic. Čelní krycí deska je ke kovovým konzolám rovněž připevněna metrickými šrouby do předem připravených závrtných matic.

Kovová konstrukce je v barvě RAL dle výběru. Ucpávky – barva šedá nebo černá.

Stůl kancelářský - ST5 10

Kancelářský stůl je postaven na platformě – kovová, nosná podnož, LTD stolová deska, čelní krycí LTD deska. Rozměry : viz VZ.

Kancelářský stůl je opatřen horní deskou z laminované LTD desky tl. 25 mm. Viditelné hrany jsou olepeny ABS hranou ve shodném provedení dezénu. Vrstvená hrana tl. 2 mm se nachází na zátěžových (kontaktních) hranách, přičemž hrany jsou zakulaceny rádiusem R2. Ve stolové desce je 1ks stolová průchodka ( pozice bude určená ), materiál – hliník, otočné víko, kartáček pro protažení kabelů.

Nosná konstrukce (nohy) je z ocelových tenkostěnných profilů. Výška stolové desky bude v úrovni 730 -750 mm pomocí stavitelných nožek – výšková rektifikace.

Vlastní noha je vyrobena ve tvaru „H“ z uzavřeného profilu 50 x 30 mm (spodní) a 60 x 20 mm (horní).  Spodní profil (50 x30) je opatřen plastovými, tvarovanými návleky v šedé barvě a horní profil 60 x 20 obdélníkovou šedou plastovou ucpávkou.

Spodní a horní uzavřený profil je spojen přes párový, otevřený profil „U“. Spoje profilu jsou řešeny neviditelnými ( vnitřními ) svary.

Otevřený ( párový ) profil „U“ má v sobě otvory pro zavěšení bočního krycího plechu, plechové trnože ( spojení  a zavětrování podnoží). Pravý a levý bok „H“ stojiny nosné konstrukce je opatřen nasazovacím, bočním krycím plechem  ( vnitřním i vnějším 2ks + 2ks ). Tento nasazovací plech je designovým prvkem celé podnože.

Vnitřkem „H“ stojiny ( prostor mezi „U“ profilem a vnitřním a vnějším bočním, krycím plechem ) je možné protáhnout kabeláž pro připojení PC, tel. a dalších zařízení.

Vlastní pevné spojení nohou je provedeno přes univerzální stavitelnou plechovou trnož, které jednak slouží ke spojení, ale také k vedení elektro kabeláže. V obou krajích trnože jsou kruhové otvory s plastovými ucpávkami pro provlečení elektro kabeláže ( ochrana proti poškození – prořezání kabelů ).

Plechová trnož ( nosič kabeláže a zásuvek ) je z vnitřní strany opatřen dvířky se zámkem. Zámek má vyměnitelnou vložku – zámková skupina – jeden klíč pro všechny stoly.

Vlastní spojení nohou a trnože je provedené zavěšením plechové trnože do nohou bez pomocí šroubů. Přišroubováním stolové desky k nohám ( prvá + levá ) přes horní profil ( 60 x 20 ) dojde k pevnému spojení celého stolu v celek.

Stůl kancelářský rohový - ST7 R 12

Kancelářský stůl je postaven na platformě – kovová, nosná podnož, LTD stolová deska, čelní krycí LTD deska. Rozměry : viz VZ.

Kancelářský stůl je opatřen horní deskou z laminované LTD desky tl. 25 mm. Viditelné hrany jsou olepeny ABS hranou ve shodném provedení dezénu. Vrstvená hrana tl. 2 mm se nachází na zátěžových (kontaktních) hranách, přičemž hrany jsou zakulaceny rádiusem R2. Ve stolové desce je 1ks stolová průchodka ( pozice bude určená ), materiál – hliník, otočné víko, kartáček pro protažení kabelů.

Kovová, stolová podnož rohového pracovního stolu je tvořena 2+1( zkrácená ) ks stolových nohou a 2 ks trnoží / nosičů kabelů, které jsou vzájemně spojeny prostřednictvím „ bajonetového „ spoje.

Celá konstrukce rohového pracovního stolu je sestavena bez použití šroubů, s výjimkou stavitelného šroubového spoje trnoží / nosičů kabeláže a vrutů k přišroubování stolových desek ke kovové stolové konstrukci.

Rozměry kovových trnoží jsou v závislosti na rozměrech stolů.

Nosná konstrukce (nohy) je z ocelových tenkostěnných profilů. Výška stolové desky bude v úrovni 730 -750 mm pomocí stavitelných nožek – výšková rektifikace.

Vlastní noha je vyrobena ve tvaru „H“ z uzavřeného profilu 50 x 30 mm (spodní) a 60 x 20 mm (horní).  Spodní profil (50 x30) je opatřen plastovými, tvarovanými návleky v šedé barvě a horní profil 60 x 20 obdélníkovou šedou plastovou ucpávkou.

Spodní a horní uzavřený profil je spojen přes párový, otevřený profil „U“. Spoje profilu jsou řešeny neviditelnými ( vnitřními ) svary.

Otevřený ( párový ) profil „U“ má v sobě otvory pro zavěšení bočního krycího plechu, plechové trnože ( spojení  a zavětrování podnoží). Pravý a levý bok „H“ stojiny nosné konstrukce je opatřen nasazovacím, bočním krycím plechem  ( vnitřním i vnějším 2ks + 2ks ). Tento nasazovací plech je designovým prvkem celé podnože.

Vnitřkem „H“ stojiny ( prostor mezi „U“ profilem a vnitřním a vnějším bočním, krycím plechem ) je možné protáhnout kabeláž pro připojení PC, tel. a dalších zařízení.

Vlastní spojení nohou a trnože je provedené zavěšením plechové trnože do nohou bez pomocí šroubů. Přišroubováním stolové desky k nohám ( prvá + levá ) přes horní profil ( 60 x 20 ) dojde k pevnému spojení celého stolu v celek.

Stolová deska je vyrobena ze jednoho dílu, materiál LTD tl. 25 mm.Hrana stolové desky je opatřena ABS hranou tl. 2 mm v odstínu stolové desky. V pracovní desce jsou umístěny 2ks kabelových průchodek (pravá a levá strana pracovní desky) pro protažení kabeláže. Kabelové průchodky jsou v provedení hliník, uzavírací, opatřeny kartáčkem.

Stůl kancelářský rohový " PRO" - ST7 R 12 PRO

Nosná konstrukce pracovních stolů je vyrobena z kovových materiálů k dosažení požadované nosnosti stolu 150 kg. Kovové prvky jsou opatřeny plastovým nástřikem – komaxit v odstínu RAL dle výběru.

Kovová, stolová podnož rohového pracovního stolu je tvořena 2+1( zkrácená ) ks stolových nohou a 2 ks trnoží / nosičů kabelů, které jsou vzájemně spojeny prostřednictvím „ bajonetového „ spoje.

Celá konstrukce rohového pracovního stolu je sestavena bez použití šroubů, s výjimkou stavitelného šroubového spoje trnoží / nosičů kabeláže a vrutů k přišroubování stolových desek ke kovové stolové konstrukci.

Spodní nosný prvek (profil) je designově tvarovaný svařenec tvaru „T“, tloušťka stěny plechu 5 mm, délka spodního nosného prvku je 550 mm ( viz. příloha ). Výška spodního nosného „T“ prvku bez stavěcích nožek je 75 mm. Nosná, svislá část podnože je umístěna od přední hrany spodního nosného „T“ prvku 275 mm. a od zadní hrany spodního nosného „T“ prvku 98 mm. Ze spodní strany je ve svislém plechovém dílu spodního nosného „T“ prvku  vevařená „mufka“ ( trubka s vnitřním závitem ) vnějšího průměru 16mm, délky 25 mm, s vnitřním závitem M10 pro našroubování stavěcího šroubu a plastovou roznášecí, kónickou patkou ( dosedací plochou ) průměru 30 mm v černé barvě, sloužící k rektifikaci celého stolu. Rozsah rektifikace je 0 – 20 mm.

Horní nosný prvek, na kterém je položena stolová deska, je vyrobena z obdélníkového profilu 60 x 20mm, tloušťky 2mm, délky 550 mm se 4 otvory průměru 5mm, zahloubení průměru 9mm ze spodní strany horního nosného prvku pro spojení stolové podnože se stolovou deskou. Vzdálenost otvorů prům. 5mm od vnějších konců horního nosného prvku je 20mm. Vzdálenost otvorů prům. 5mm v podélném směru od krajů je vždy 7,45mm. Osová vzdálenost mezi otvory průměru 5mm je 45mm. Horní nosný prvek je zaslepen vnitřními plastovými obdélníkovými ucpávkami v šedé barvě rozměru 60 x 20mm.

Vnější délkový rozměr horního nosného prvku vč. Plastových záslepek je 560 mm

Nosná svislá část podnože je tvořen dvojicí U profilů (přední a zadní svislý U profil) o rozměrech 35x35x620mm,  (materiál - plech tl. 1,5 mm ) přivařených k spodnímu nosnému prvku s vnitřní roztečí mezi U profily cca 107 mm.  Ve svislých U profilech jsou obdélníkové otvory 21x4 mm - 8 otvorů ( pro jednu stolovou podnož )  pro závěsy trnože (zavětrování) stolové podnože a tím i celého stolu a otvory 10 x 1,5 mm – 12 otvorů ( pro jednu stolovou podnož ) pro boční plechové kryty ( vnitřní + vnější ).

Krycí plechy podnože slouží k zakrytí elektro rozvodů vedených uvnitř výškově stavitelné stolové podnože. Materiál bočních krycích plechů je plech tl. 0,8 mm o rozměrech 115x610 mm ( vnější ) a 115 x 530 mm ( vnitřní ). V horní a spodní části vnějšího bočního krycího plechu jsou vyseknuty kónické otvory pro vkládání a vedení elektro instalace vnitřkem podnože.

Krycí plechy jsou v ploše opatřeny designovými otvory pro odlehčení vzhledu. ( tvar a velikost otvorů před výrobou konzultovat s investorem a autorem projektu )

U vnitřního bočního krycího plechu je konický otvor pro vedení kabeláže pouze ve spodní části krycího plechu. ( pozn. Vnitřní boční krycí plech končí pod středovou trnoží, která současně slouží jako nosič kabeláže ) Boční krycí plechy musí splňovat jednoduchou manipulaci a snadný přístup k elektro rozvodům. Musí být pouze na „bajonetové“ zavěšení do nosných svislých prvků. Závěsné prvky u bočních krycích plechů podnože ( vnitřní i vnější ) musí být provedeny identicky pozičně i rozměrově, aby se navzájem mohli zaměňovat ( vnitřní za vnější a naopak ) z důvodů vytváření stolových sestav a spojených stolových celků. ( snadná montáž a demontáž )

) o rozměrech 35x35x620mm,  (materiál - plech tl. 1,5 mm ) přivařených k spodnímu nosnému prvku s vnitřní roztečí mezi U profily cca 107 mm.  Ve svislých U profilech jsou obdélníkové otvory 21x4 mm -

Vlastní ztužení stolu je řešeno prostřednictvím zavětrování stolu pomocí kovových závěsných prvků – trnoží / kabelový žlab do svislých nosných prvků stolové podnože.

Trnož / kabelový žlab je vyroben z plechu tl. 1,5mm, opatřen otvory průměru 50mm ( 2 x bok, 1 x spodní plocha ) pro protažení kabeláže, tvarován do tvaru „U“ se sníženou čelní přístupovou částí ( pro manipulaci s kabely ) opatřen otvory 21 x 4 mm pro zavěšení další trnože pro vytvoření rohových stolových pracovišť. Horní hrana trnože / nosiče kabeláže v místě přístupu pro manipulaci s kabely je opatřena ohybem směrem dovnitř zabraňujícím pořezání ruky při manipulaci a zabezpečující tuhost trnože / nosiče kabelů. Otvory ( průměr 50 mm ) pro průchod kabelů jsou opatřeny plastovými krytkami zabraňujícími poškození kabeláže o plech. Barva plastových průchodek světle šedá nebo černá.

Trnož / kabelový žlab se skládá ze dvou částí, které jsou vzájemně spojeny párovými šrouby ( jeden kus trnože mé párové otvory průměru 6,5mm, druhá část trnože ( protikus ) má párové drážky délky 256,5 mm, šířky 6,5 mm. Přes tyto párové otvory a drážky je pravý a levý díl trnože / nosiče kabelů spojen v jeden kus. Tato konstrukce trnože / nosiče kabeláže zajišťuje podélnou nastavitelnost trnože / držáku kabeláže a tím i celé stolové podnože.

Každý díl trnože / nosiče kabeláže má na jednom konci přípravu pro „bajonetové“ spojení se stolovou podnoží k rychlému, stavebnicovému sestavení ( nebo rozebrání ) stolové podnože a tím i celého stolu.

Rozměry trnoží pro jednotlivé části stolu jsou odvislé od rozměrů stolu.

Z přístupové části je boční stěna trnoží / nosičů kabeláží snížená na výšku 40 mm pro dobrou manipulaci s kabely.

Stolová deska je vyrobena z materiálu LTD tl. 25 mm. Hrana stolové desky je opatřena ABS hranou tl. 2 mm v odstínu stolové desky. V pracovní desce jsou umístěny 2ks kabelových průchodek (pravá a levá strana pracovní desky) pro protažení kabeláže. Kabelové průchodky jsou v provedení hliník, uzavírací, opatřeny kartáčkem. Pod pracovní deskou je umístěna výsuvná deska pro klávesnici a myš. Rozměry výsuvné desky musí odpovídat velikosti klávesnice a myši. Výsuvná deska musí být opatřena výsuvem, který zajišťuje dostatečné vysunutí klávesnice a myši pro práci s nimi.

Stůl čtvercový - centrální podnož – STC 16 – 18, STC 16 – 25

Stůl čtvercový, rozměry:  viz. VZ.

Kovová centrální podnož čtvercová, stolová deska LTD tl. 18 / 25 mm, ABS hrana tl. 2 mm, rádius R2.

Kovová centrální podnož je svařenec nebo demont, povrchová úprava RAL dle výběru.

Odstín LTD desky dle výběru.

Ze spodní strany je podnož opatřena filcovými / gumovými kluzáky. ( v závislosti na typu podlahy – PVC / koberec )

Stůl kruhový - centrální podnož – STC 26 – 18, STC 26 - 25

Stůl kulatý ( kruhový ), rozměry:  viz. VZ.

Kovová centrální podnož kruhová, stolová deska LTD tl. 18 / 25 mm, ABS hrana tl. 2 mm, rádius R2.

Kovová centrální podnož je svařenec nebo demont, povrchová úprava RAL dle výběru.

Odstín LTD desky dle výběru.

Ze spodní strany je podnož opatřena filcovými / gumovými kluzáky. ( v závislosti na typu podlahy – PVC / koberec )

Stůl kruhový, vysoký - centrální podnož - deska 18 / 25 mm – STCV 36 – 18, STCV 36 - 25

Stůl kulatý ( kruhový ), rozměry:  viz. VZ.

Kovová centrální podnož kruhová, stolová deska LTD tl. 18 / 25 mm, ABS hrana tl. 2 mm, rádius R2.

Kovová centrální podnož je svařenec nebo demont, povrchová úprava RAL dle výběru.

Odstín LTD desky dle výběru.

Ze spodní strany je podnož opatřena filcovými / gumovými kluzáky. ( v závislosti na typu podlahy – PVC / koberec )

Stůl obdélníkový - centrální podnož ( spojená dvojpodnož ) – STC 3 10

Stůl obdélníkový, rozměry:  viz. VZ.

Kovová centrální podnož obdélníková, spojená v jeden celek, stolová deska LTD tl. 18 / 25 mm, ABS hrana tl. 2 mm, rádius R2.

Kovová centrální podnož je svařenec nebo demont, povrchová úprava RAL dle výběru.

Odstín LTD desky dle výběru.

Ze spodní strany je podnož opatřena filcovými / gumovými kluzáky. ( v závislosti na typu podlahy – PVC / koberec )

Zasedací stůl - centrální podnož ( 2 centrální nohy ) - STCZ 20-8

Stůl obdélníkový, rozměry:  viz. VZ.

Kovová centrální podnož čtvercová, dvě samostatné čtvercové nohy - podnože, stolová deska LTD tl. 18 / 25 mm, ABS hrana tl. 2 mm, rádius R2.

Kovová centrální podnož je svařenec nebo demont, povrchová úprava RAL dle výběru.

Odstín LTD desky dle výběru.

Ze spodní strany je podnož opatřena filcovými / gumovými kluzáky. ( v závislosti na typu podlahy – PVC / koberec )

Stůl výškově stavitelný – mechanicky - STV 1 – 10

Pracovní stůl je opatřen horní deskou z laminované DTD tl. min. 25 mm. Další deskové části stolu – lub budou z laminované DTD tl. 18 mm. Viditelné hrany jsou olepeny ABS hranou ve shodném provedení dezénu. Vrstvená hrana tl. 2 mm se nachází na zátěžových (kontaktních) hranách, přičemž hrany jsou zakulaceny rádiusem R2.

Nosná konstrukce (nohy) je z ocelových tenkostěnných profilů. Výška stolové desky bude v úrovni 700 -1200 mm pomocí výškové stavitelných stojin a stavitelných nožek – výšková rektifikace.

Vlastní noha je vyrobena ve tvaru „H“ z uzavřeného profilu 50 x 30 mm (spodní lyžina) a 60 x 20 mm (horní lyžina).  Spodní profil (50 x30) je opatřen plastovými, tvarovanými návleky v šedé barvě a horní profil 60 x 20 obdélníkovou šedou plastovou ucpávkou.

Spodní a horní uzavřený profil je spojen přes párový profil – jekl ( rozměry 40x40x2 mm a 35x35x2 mm ). Spoje profilu jsou řešeny svary.

Jeklové profily jsou použity tak, aby vždy horní a spodní díl šly do sebe zasouvat – zajištění výškové stavitelnosti podnože – celého stolu. Horní jekl : 40 x 40 / 2 mm, spodní jekl 35 x 35 / 2 mm.

V horním a spodním jeklu je soustava otvorů ( dírek průměru 11mm ) s krokem 30 mm sloužící k plynulé výškové stavitelnosti s krokem 30 mm.

Uvnitř spodního jeklu ( 35 x 35 / 2 mm ) je vložen ( přivařen ) pérový plátek ( plech ) s přivařeným válečkem ( kuličkou ) jehož zamáčknutím lze podnož ( stůl ) výškově nastavovat s krokem 30 mm.

K zadní stojině ( jekl 40 x 40 / 2 mm ) je přivařen pomocný „U“ profil, který má v sobě otvory pro zavěšení trnože sloužící ke spojení  a zavětrování podnoží.

Pomocný „U“ profil je přivařen k zadní stojině vnitřními, neviditelnými svary.

Vlastní spojení nohou a trnože je provedeno zavěšení dřevěné trnože do nohou bez pomocí šroubů. ( prostřednictvím plechových pacek přišroubovaných na desce trnože )

Přišroubováním stolové desky s horním profilem nohy ( 60 x 20 ) dojde k pevnému spojení celého stolu v celek.

Kovová konstrukce je v barvě RAL dle výběru. Ucpávky – barva šedá.

Stůl výškově stavitelný  - mechanicky - STV 2 - 10

Rozměry stolů : viz. zadání VZ

Obdélníkový stůl, kovová rámová podnož s výškovou rektifikací, nohy čtvercového průřezu - jekl 40x40 / 35 x 35 mm, tl. stěny 2mm, Spojnice ( luby ) "U" profil 40 x 25 mm, tl.  2mm otočen otevřenou stranou vzhůru. Luby jsou opatřeny 4 prostřihy v obou krajích pro rohovou spojku . Rohová spojka - tvar "U" , tl 2,5mm - pozink. Protikus rohové spojky - vložka ( vložená uvnitř stojiny ) , materiál - plech tl. 4mm s vnitřním závitem M8. Celá rámová konstrukce je spojena 4ks imbusový šroub M8 x 60 mm.

Materiál stolové desky : LTD tl. 25mm, všechny hrany olepeny ABS hranou 2mm v dekoru desky. Povrchová úprava kovové podnože  -  vypalovaná prášková barva v odstínu RAL dle výběru před realizací.

Stolová deska je v provedení LTD tl. 18 / 25 mm.

Výšková stavitelnost je mechanická – soustava děr ve stojinách / kuličky na péru.

Výšková stavitelnost 700 – 1000 mm.

Stůl výškově stavitelný – elektrický - STVE 1 12

Kovová, výškově stavitelná podnož, povrchová úprava RAL dle výběru. Stolová deska LTD tl. 25 mm, ABS hrana tl. 2 mm, rádius R2 po obvodu.

Plynulá výšková stavitelnost pomocí hřebenového převodu, el. Motoru a servořízení.

Ovládání nahoru / dolů – tlačítkem umístěným ze spodní strany stolové desky

Výšková stavitelnost 700 – 1200 mm

Stůl rohový, výškově stavitelný – elektrický - STVE R1 15 13 6

Kovová, výškově stavitelná podnož, povrchová úprava RAL dle výběru. Stolová deska LTD tl. 25 mm, ABS hrana tl. 2 mm, rádius R2 po obvodu.

Plynulá výšková stavitelnost pomocí hřebenového převodu, el. Motoru a servořízení.

Ovládání nahoru / dolů – tlačítkem umístěným ze spodní strany stolové desky

Výšková stavitelnost 700 – 1200 mm

Konferenční stůl  - obecný popis

Konferenční stůl čtvercový - KS1 50 50

Konferenční stůl obdélníkový - KS3 60 80

Konferenční stůl čtvercový – sklo - KS1S 50 50

Konferenční stůl obdélníkový – sklo - KS2S 50 80

Podnož – kovová konstrukce – jekl 20 x 20 mm – svařenec – pohledové svary – CNC provedení.

Stolová deska je připevněna ke kovové podnoži pomocí vrutů s podložkou. Ze spodní strany kovové podnože jsou umístěny kluzáky – guma / pryž ( dle druhu podlahy ). Stolová deska tl. 25 mm, ABS hrana po obvodu tl. 2 mm / rádius R2.

Při použití skleněné stolové desky je stolová deska položena na kovové konstrukci přes transparentní, silikonové podložky ( bumpony ).

Sklo tl. 8 mm – connex, hrany po obvodu broušené

Kontejner zásuvkový - centrální zámek, STOP control syst. – KZ4 SC

Kontejner zásuvkový, pořadačový - centrální zámek, STOP control syst. – KZ3 SC P

Kontejner  pořadačový - centrální zámek, STOP control syst. - KZ2 SC P

Kontejner zásuvkový – obecný popis

- kontejner na kolečkách, rozměr – dle zadání VZ + cenového / objednávkového katalogu

- boky, dno, záda, horní krycí deska a čela zásuvek - materiál laminovaná deska tl. 18 mm, dezén dřeva, dle výběru, ABS hrana tl. 2mm v odstínu dřeva.

- Horní krycí deska kontejneru je „naložená“ – kryje čela zásuvek, materiál LTD, tl. 18 mm

- Počet zásuvek dle jednotlivých typů kontejnerů - korpus zásuvky: ocelový prolisovaný a ohýbaný plech tl 0,8 mm, povrchová úprava - komaxitová barva antracitová RAL7016 ( RAL 9006, bílá ).

- horní zásuvka kontejneru bude obsahovat posuvný plastový „tužkovník“ ( mimo pořadačový kontejner )

- dno zásuvek je v provedení MDF, tl 3,0mm v barvě černé, bílé, šedé.

- všechny zásuvky jsou opatřeny kuličkovým plnovýsuvem délky 500 mm umožňující lehký, plynulý a úplný výsuv zásuvek pro snadný přístup a manipulaci s předměty umístěnými uvnitř zásuvek

- plechový, prolisovaný korpus všech zásuvek je v provedení pro umístění plastového „tužkovníku“, který je umístěn vždy v horní zásuvce a je volně pohyblivý uvnitř korpusu zásuvky směrem zepředu - dozadu zásuvky a nazpět. Spodní část zásuvky je využitelná pro spisy, či jiné.

- tužkovník je možno dle potřeby volně z korpusu zásuvky vyjmout, případně dle potřeby vložit do jiné zásuvky

- úchytky zásuvek jsou kovové, povrchová úprava – Satin chrom

- kolečka kontejneru otočná (4ks), pro daný povrch podlahy ( plastová / gumová )

- kontejner je opatřen centrálním zámkem a  systémem STOP – CONTROL

Kontejnery zásuvkové – přístavné jsou v provedení – výška + hloubky dle stolové desky. Nemají kolečka. Mají sokl výšky 50 mm + 4 x stavěcí nožky skryté pod kontejnerem – obdoba skříňového nábytku. Stavitelnost je zajištěna z vnitřního prostoru kontejneru – po vyjmutí zásuvek.

Pořadačové kontejnery jsou doplněny držáky na závěsné složky. Součástí dodávky pořadačových kontejnerů je 10 ks závěsných složek v každé zásuvce.

Přípojné místo - PM 2-230

Obecný popis – stavebnicový systém výměny vnitřního vybavení – zásuvek ( 230V, USB, HDMI, VGA )

Vestavěné do stolové desky

Jednoduché otevírání – stisknutím prstu

- design, začleněním do povrchu stolu

- jednoduché otevírání - stisknutím prstu

- robustní tělo

- minimální vestavná hloubka tělo rámečku pouze 56 mm

- možnost uzavření s připojenými kabely

- široký sortiment ke konfiguraci

- jednoduchá výměna - bez nářadí (Keystone)

Povrchová úprava – hliník

4. Závěrečná doporučení a bezpečnost práce

Při realizaci / dodávkách je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících a všechna ustanovení vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb, stavebního zákoníku, především pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.

Na realizaci / dodávkách mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci pracující na realizaci / dodávkách musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno.

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, vodárna, policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.).

Je zakázáno všem osobám donášet a požívat alkoholické nápoje na pracovišti.

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých dodávek / realizací podle zák.133/85 Sb. a vyhlášky 37/86 Sb. o požární ochraně.

Během realizace / dodávkách jsou dodavatelé a investor povinní dodržovat veškeré požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svaření, broušení apod.).

Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS.

Pokud tato dokumentace z  důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení obsahuje odkazy na technologie či specifická označení výrobků jsou tyto odkazy, názvy a označení NEZÁVAZNÉ a zadavatel v souladu s § 45, odstavec 3 zákona číslo 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Uživatel si vyhradil právo upřesnit dezén DTD a barevné provedení jednotlivých částí nábytku před jejich realizací.

Zhotovitel zpracuje cenovou / objednávkovou tabulku položek dle přílohy vzor 3a, 3b, 3c, kterou předloží objednateli k odsouhlasení před podpisem kupní smlouvy a před zahájením dodávek a jejich montáže.

V Ostravě 31.01.2020