Požadované minimální technické vlastnosti termokamery s kalibračním zařízením

| Základní vlastnosti: | IP kamera s duálním snímáním v termo a vizuální oblasti Možnost zvukové a světelné signalizace Možnost přístupu na kameru pomocí internetového prohlížeče s podporou prohlížečů IE8, Chrome, Firefox a Safari Podpora minimálně dvou streamů IR přísvit minimálně 50 metrů při ohniskové vzdálenosti 7 mm Slot pro instalaci paměťové karty s kapacitou 256 GB |
| --- | --- |
| Vlastnosti kamery pro vizuální oblast: | Rozlišení snímače minimálně 2 Mpx Podporované rozlišení 1920 x 1080 px při 25 fps Možnost vypnutí IR přísvitu Rychlost závěrky: 1/1 – 1/30000 s Automatické řízení zisku a jasu Automatické vyvážení bílé Podpora digitálního WDR (DWDR) Kompenzace režimu obrazu BLC/HLC |
| Vlastnosti kamery pro termální oblast: | Rozlišení snímače v efektivních pixelech minimálně 256 x 192 px Velikost pixelu minimálně 12 µm Typ snímače VoX Citlivost termálního senzoru (NETD) rovno nebo méně než 50 mK @ F1.0 Světlost objektivu F1.0 Podpora ICR filtru Digitální vylepšení detailu obrazu Redukce minimálně 2DNR a 3DNR Možnost otočení obrazu o 180° Barevné palety teplotních map minimálně 16 možností |
| Rozhraní a protokoly: | 1x Fast Ethernet, 10/100Base-TX, RJ-45 Podpora video komprese minimálně H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG Podpora ONVIF: ano, S, G Protokoly: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP Streaming: Dual stream Slot paměťových karet: ano, microSD do kapacity až 256 GB I/O rozhraní minimálně 2 x alarmový vstup, 2 x alarmový výstup Audio minimálně 1 x audio vstup, 1 x audio výstup Audio kodeky minimálně s podporou G.711a, G.711Mu, AAC, PCM |
| Certifikace: | CE: EN60950:2000 |
| Mechanické vlastnosti a prostředí: | Napájení: DC 12 V, PoE, nebo ePoE, příkon do 12 W Krytí: voděodolná dle IP67 Pracovní teplota: -30 °C až 60 °C |

| Požadované technické vlastnosti kalibračního zařízení pro měření teploty kamerou: |
| --- |
| Základní vlastnosti: | Možnost nastavení pracovní teploty zařízení v rozsahu 5 až 50 °C Teplotní stabilita 0,1 – 0,2 °C po dobu 30 minut Rozlišení měření minimálně 0,1 °C Velikost vyzařovacího povrchu minimálně 70 mm x 70 mm |

Požadované minimální technické vlastnosti termokamery, zařízení k analýze obrazu s kalibračním zařízením

| Základní vlastnosti: | IP kamera s duálním snímáním v termo a vizuální oblasti Možnost zvukové a světelné signalizace Možnost přístupu na kameru pomocí internetového prohlížeče s podporou prohlížečů IE8, Chrome a Firefox Podpora minimálně dvou streamů Slot pro instalaci paměťové karty s kapacitou 256 GB |
| --- | --- |
| Vlastnosti kamery pro vizuální oblast: | Rozlišení snímače minimálně 2 Mpx Podporované rozlišení 1920 x 1080 px Velikost pixelu minimálně 17 µm Možnost vypnutí IR přísvitu Rychlost závěrky: 1/1 – 1/30000 s Automatické řízení zisku a jasu Automatické vyvážení bílé Podpora digitálního WDR (DWDR) Kompenzace režimu obrazu BLC/HLC |
| Vlastnosti kamery pro termální oblast: | Rozlišení snímače minimálně 400 x 300 px Podporované rozlišení 1280 x 960 px Citlivost termálního senzoru (NETD) rovno nebo méně než 40 mK @ F1.0 Světlost objektivu F1.0 Digitální vylepšení detailu obrazu Redukce minimálně 2DNR a 3DNR Možnost otočení obrazu o 180° Barevné palety teplotních map minimálně 16 možností |
| Rozhraní a protokoly: | 1x Fast Ethernet, 10/100Base-TX, RJ-45 Podpora video komprese minimálně H.265, H.264M, H.264H, H.264B Podpora ONVIF Protokoly: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP Streaming: Dual stream Slot paměťových karet: ano, microSD do kapacity až 256 GB I/O rozhraní minimálně 2 x alarmový vstup, 2 x alarmový výstup Audio rozhraní minimálně 1 x audio vstup, 1 x audio výstup Audio kodeky minimálně G.711a, G.711Mu, AAC, PCM |
| Certifikace: | CE: EN55032:2015; EN61000-3-2:2014 |
| Mechanické vlastnosti a prostředí: | Napájení: DC 12 V, PoE, nebo ePoE Krytí: voděodolná dle IP67 Pracovní teplota: -30 °C až 60 °C |

| Požadované technické vlastnosti kalibračního zařízení pro měření teploty kamerou: |
| --- |
| Základní vlastnosti: | Možnost nastavení pracovní teploty zařízení v rozsahu 5 až 50 °C Teplotní stabilita 0,1 – 0,2 °C po dobu 30 minut Rozlišení měření minimálně 0,1 °C Velikost vyzařovacího povrchu minimálně 70 mm x 70 mm |
| Požadované technické vlastnosti videoserveru: |
| Základní vlastnosti: | Síťové rozhraní: 4 x RJ-45 10/100/1000Base-T, připojení až 128 IP kamer Rozhraní: 3x HDMI, 2x VGA, 2x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 16 x I/O vstup, 8 x I/O výstup, 1 x eSATA, 1 x audio vstup, 2 x audio výstup, 1 x RS-232, 1 x RS-485 Rozlišení záznamu: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p atd. Záznamový formát a komprese: minimálně Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 Výstupy na monitor: 3x HDMI, 2x VGA; volitelné rozlišení, podpora až 4K výstupu HDD pozice: 8x interní pozice SATA HDD, podpora disků 10TB/HDD (celkem <80TB), možná konfigurace RAID 0/1/5/6/10 Šířka pásma: 400 Mb/s; nahrávání 320 Mb/s, výstupní 96 Mb/s Napájení: AC 100-240 V/50 Hz, max. příkon do 40 W (bez disků) |
| Videoanalýza: | Perimetrická ochrana včetně rozpoznání osob, vozidel a nemotorových prostředků, Detekce a rozpoznání tváří včetně metadat (věk, pohlaví, brýle, výraz apod.), Databáze tváří Databáze RZ vozidel Rozpoznání osob podle metadat (barva oblečení věk, pohlaví, deštník, čepice apod.) Počítání osob |
| Alarm: | Detekce lidské tváře, rozpoznávání lidské tváře, osoba, vozidlo, nemotorizované vozidlo, průnik, překročení |
| Vzdálený přístup: | DSS Pro, web |
| Mód záznamu | Detekce videa / ruční záznam / IO alarm / inteligentní události / všech záznamů |
| Podpora protokolů: | Minimálně Onvif, RTSP, Sony, Panasonic, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung |
| Paměťové media: | Součástí videoserveru budou 3 HDD s minimální velikostí 2TB s níže uvedenými vlastnostmi: rozhraní: SATA 6Gb/s formát disku: 3,5 vyrovnávací paměť: 64 MB integrován firmware pro použití disků v záznamových video systémech |