Technická specifikace

Vakuový – tlakový odlévací stroj s vibrační technologií a příslušenstvím

Technické požadavky: Vakuový odlévací stroj s vibrační technologií

• Indukční ohřev řízený mikroprocesorem ovládaným indukčním generátorem - ANO

• Indukční generátor minimálně 7,5 kW, max. 10 kW (400 V, 3-fáze)

• Teplotní regulace termočlánkem NiCr-Ni (max. 1300°C) nebo PtRh-Pt (max. 1600°C) s duálním měřením - ANO

• Řízení přes displej LCD, fulltextové zobrazení (ENG/DE) - ANO

• Minimálně 80 licích programů

• Možnost tavení ve vakuu, normálním tlaku ochranného plynu, přetlaku ochranného plynu

• Nastavitelné vakuum v prostoru kyvety ANO

• Možnost přetlaku v komoře s kyvetou - ANO

• Minimální přetlak 1,2 bar.

• Vibrační technologie s funkcí SWEEP-MODE - ANO

• Lití se snížením oxidace - ANO

• Redukce turbulencí během licího procesu - ANO

• Objem kelímku minimálně 150 cm³

• Kyvety do maximálního rozměru Ø 130mm x 240 mm

• LCD displej pro zobrazení tlaku, teploty a výkonu - ANO

• Prostor pro uložení nářadí - ANO

• Funkce ukládání licích parametrů, včetně teploty v licí komoře - ANO

• Velikost: minimálně (šxhxv) 500 x 770 x 1450 mm

• Elektrická přípojka: 400V 20A nebo 208V 32A, 50 nebo 60 Hz

• Hmotnost maximálně 130 kg

Technické požadavky: Příslušenství

1ks - Granulovací nádrž z nerezové oceli pro výrobu předslitin z odpadů: délka 540 mm

1ks - Zařízení pro větší kelímek: 88mmx130 (400 ccm) = 4 kg stříbra/ 6kg 18kt zlata

1ks - Sintrační kit pro difůzní svařování

1ks - Mobilní vzdálené připojení pro nastavení a vzdálený servis – v ceně zahrnuto 10 let podpory

1ks - Vodní chladič: chladící výkon minimálně 4 kW, 400V 50Hz, okolní teplota max. 35°C

1ks - Vážní stůl:

• kompletní stůl z umělého kamene,

• Velikost: minimálně (šxhxv) 900 x 600 x 760 mm

• celková hmotnost od 290 do 350kg

2ks - Zlatnický celodřevěný pracovní stůl:

• pracovní deska - masivní dřevo, síla 30 mm napouštěná konzervačním nátěrem s vykrojením

• dvě řady zásuvek na kolejnicích (5 na pravé straně a 5 na levé straně)

• korpus - lamino

• Velikost: minimálně (šxhxv) 1110 x 710 x 890 mm

• hmotnost: minimálně 80kg

1ks - Kyveta: rozměr 100x100 mm