KOSTNÍ DENZITOMETR

Specifikace: „UZV systém specializovaný pro kostní denzitometrii s příslušenstvím“

1) UZV systém specializovaný pro kostní denzitometrii s příslušenstvím

Systém musí mít všechny komponenty nutné k uvedení do provozu a pro požadované využití (aplikace dané a požadované uživatelem).

Minimální parametry přístroje:

Zařízení bude využíváno pro minimálně níže uvedené výkony a aplikace:

- spolehlivé, přesné, neinvazivní a bezpečné monitorování kostní hustoty;

- měření osteoporózy na více místech lidského těla – možnost proměření více periferních částí těla - míst měření: standardně předloktí, holenní kost; dále možnost prst, nárt;

- screening osteoporózy v bodě zájmu;

- hodnocení rizika zlomeniny kosti;

- suché měření (bez vodní lázně);

- minimalizace nejrizikovějšího (a často fatálního) projevu osteoporózy – rizika zlomeniny krčku stehenní kosti.

Požadované vlastnosti a funkce:

- UZV specializovaný pro měření osteoporózy (součástí HW a SW vybavení);

- rychlost šíření ultrazvuku podélně v nejpevnější (kortikální) vrstvě dlouhé kosti – maximálně možná eliminace vlivu tkáně nad kostí a zeslabení ultrazvuku při průchodu kostí;

- splnění kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) pro stanovení osteoporózy založených na standardu DXA – nerentgenová screeningová alternativa;

- kriteria definují T-skóre osob – s osteoporózou má hodnotu nižší než -2,5, 
s osteopenií má hodnotu v rozmezí -1 až -2,5 a zdravých osob je větší než -1;

- shoda referenční databáze se statistickou historicky pozorovanou realitou – křivka grafu referenční databáze protíná hodnotu T-skóre=-2,5 ve věku 75 let;

- vhodná technologie umožňující velkou mobilitu systému (konstrukční řešení pro snadný transport);

- screening v bodě zájmu;

- možnost použití – měření dospělých (věk 20-90 let), ženy i muže, možnost OPTION – měření dětí;

- přístroj musí obsahovat referenční databáze

- definující velikosti průměrných hodnot měření v závislosti na pohlaví, stáří jedince a pro různá etnika – min. pro bělošský, asijský, čínský, etnický původ);

- přiřazení k pacientovi podle jeho zadaných parametrů – etnika, pohlaví a měřené místo;

- věk jedince určuje bod referenční křivky, se kterým se poměřuje změřená hodnota daného jedince;

- referenční databáze vedou k maximální přesnosti diagnózy;

- doba vyšetření max. do 10 min.;

- kompaktní stolní měřič stupně osteoporózy

- odolné nezávislé stolní provedení s dotykovou obrazovkou (19" dotyková obrazovka), s minimálním požadavkem na prostor;

- systém s minimálně dvěma vysílacími a dvěma přijímacími krystaly – eliminace zkreslení vlivem měkké tkáně (např. vhodným SW)

- vhodný pro ambulantní péči; klinické ověření;

- měření na více místech lidského těla – základem měření 	předloktí a na holenní kosti, možnost rozšíření měření, prstu, nártu;

- požadována vysoká přesnost – u každého měřícího místa ověření vztahu k osteoporóze;

- index T-skóre a Z-skóre vyhovují kriteriím pro stanovení osteoporózy WHO;

- sonda se nemusí při používání/měření natáčet;

- okamžitá zvuková kontrola správnosti měření;

- výsledek přehledný, číselný i grafický;

- požadováno opakované proměřování – možnost srovnání s předchozími výsledky = k dispozici graficky trend vývoje stavu nebo léčby;

- archivace a porovnávání výsledků – změřené výsledky automaticky archivovány ve vestavěném nebo v externím počítači;

- výsledky lze archivovat i na výměnná zařízení a lze je i hromadně vyexportovat pro offline analýzy ve formátu .csv (otevře např. Excel);

- přehledný výtisk výsledků ve formátu A4 – upravitelná, barevně rozlišená výsledná zpráva;

- tisk na libovolné USB barevné tiskárně fungující ve Windows;

- Chyba měření:

- Accuracy: minimální rozsah (0,25-0,50) % - dle zvolené sondy;

- Precision: minimální rozsah (0,40-0,80) % - dle zvoleného místa měření;

- vybavení sondama:

- požadována sonda pro předloktí a holenní kost;

- možnost rozšíření/doplnění o další sondy/měřená místa;

Další požadavky uživatele:

- jednoduchá a jednoznačná obsluha a údržba – garance bezproblémového a bezpečného provozu:

- jednoduchá (intuitivní) obsluha (rychlé a dostatečné zaučení obsluhy – minimalizace rizika chyby lidského faktoru (obsluhy)) - kompletní zaškolení personálu (medicínského i technického);

- intuitivní uživatelské rozhraní se zjednodušenou manipulací s pacientskými daty;

- ovládací prvky srozumitelné a jednoduché (požadavek na jednoduché, jednoznačné a rychlé ovládání) - intuitivní ovládání a přímočarý pracovní postup;

- požadován modul pro tréning obsluhy v systému – výuka a nácvik uživatele pro bezproblémové použití;

- rychlá příprava pro aplikaci/použití;

- garance jednoznačnosti a okamžité funkčnosti, spolehlivosti; bezpečnosti (pacienta 
i obsluhy);

- minimální provozní náklady = bez spotřebního materiálu nebo spotřební materiál ve výši max. 10 000 Kč ročně (s garancí ceny po dobu min. 5-ti let).

Pro výše uvedený nabízený systém požadováno a platí:

Příslušenství a doplňky, požadavky uživatele:

- veškeré komponenty pro uvedení do funkčního provozu – kompletní SW a HW (včetně kabeláže, všech propojení (napájecí kabely, propojovací kabely a hadice), čidel, senzorů, ovládacích prvků; klíče pro jednotlivé aplikace; spotřebního materiálu – pokud vyžadovány pro provoz přístrojů) pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti;

- v rozsahu požadovaných klinických aplikací (vybavení pro požadované použití dle medicínského účelu);

- garance rychlého servisu a zprovoznění systému po poruše (dostupnost záručního 
a pozáručního servisu) - autorizovaný servis v ČR;

- požadována jednoduchá a vysoce přesná diagnostika;

- stolní provedení, Interface – dotyková obrazovka min. 19";

- možnost připojení k počítači a zálohování dat přes USB.

Možné OPTION:

- pediatrický program – rozšířené možnosti v pediatrii (vyhodnocování hustoty kostí a růstu pro včasné varování při nedostatečném vývoji pevnosti kostí; použití pro děti s rizikem špatného stavu kostí);

- vysoká přesnost měření umožňuje záchyt i minoritních změn při denním sledování;

- sondy pro měření prstu a nártu;

- možnost SW a HW rozšíření;