Klimatická komora s konstantním prostředím

Teplotní rozsah: od 0 ° C do 70 ° C.

Teplotní rozsah světla: od 10 ° C do 60 ° C.

Rozsah vlhkosti: od 10 % do 80 % relativní vlhkosti.

Variabilní polohy světelných vaniček s UV / Vis osvětlením, v souladu s aktuální platnou směrnicí.

Nezávislé ovládání UVA a úrovně viditelného světla prostřednictvím systému kuličkových senzorů.

Homogenní distribuce světla po celé užitečné ploše.

Technologie předehřívací komory.

Regulace vlhkosti s kapacitním senzorem vlhkosti a systémem zvlhčování páry.

Vnitřní komora musí být vyrobená z nerezové oceli.

Ovládání s dotykovou obrazovkou, programování v reálném čase a intervalech a interní protokol měřicích dat.

Hermetické interiérové dveře a bezpečnostní sklo (ESG).

Sklo musí být ošetřeno proti korozi.

Mřížky musí být z nerezové oceli.

Přístupový port se silikonovou zástrčkou, 30 mm.

Komora musí být pojízdná a systém musí umožnit zabrzdění (aretaci).

Regulace nastavení teploty třídy 3.1 (DIN 12880) s vizuálním a akustickým alarmem teploty.

Funkce vytápění dveří.

Rozhraní pro připojení k PC: Ethernet nebo USB

Rozměry – vnější:

Š×H×V: 925×880×1460 mm (+-10 %)

Rozměry – vnitřní:

Š×H×V: 650×485×785 mm (+-10 %)

Objem min. 235 a max. 255 dm3.