Závazné technické parametry pro dodávku uceleného systému na měření jízdní dynamiky silničních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka uceleného systému na měření a analýzu jízdní dynamiky silničních vozidel vč. měření teplot. Tento systém se skládá z měřící jednotky včetně příslušenství a vyhodnocovacího SW.

Systém zařízení musí zajistit zejména následující hlavní funkce a požadavky:

- Měřící systém musí být schopen zaznamenávat polohu a rychlost silničního vozidla během běžné jízdy, při definovaných parametrech i během tzv. rychlých dynamických jevů s dostatečnou přesností a vzorkovací frekvencí pomocí GPS

- Měřící systém musí být schopen zaznamenávat stáčení, klonění a klopení vozidla jak pomocí systému GPS, tak pomocí inerciální jednotky.

- Je vyžadováno ukládání dat na externí paměťový prvek

- Je požadováno univerzální použití pro osobní, nákladní a jednostopé vozidla.

- Je vyžadována implementace univerzálního systému pro měření teplot pomocí termočlánků.

- Je vyžadována možnost připojení a nastavení vlastních analogových snímačů.

- Měřící zařízení musí být kompaktní, univerzální a umístitelné na jakékoliv silniční vozidlo. Zejména na nástavbu či do kabiny prvosledového hasičského vozidla.

- Měřící zařízení musí dovolit bezdrátové sledování měřených veličin pomocí vhodné technologie.

- Měřící zařízení musí povolit základní správu a nastavení pomocí vlastního displeje, bez připojení systému k PC.

- K měřícímu zařízení musí být poskytnut SW umožňující nastavení zařízení pomocí PC.

- K měřícímu zařízení musí být poskytnut SW umožňující správu, analýzu a vyhodnocení dat.

Základní technická specifikace:

- Měřící jednotka musí pracovat se dvěma družicovými systémy např. GPS + Glonass

- Měřící jednotka musí být schopna ukládat údaje o poloze a rychlosti s minimální frekvencí 100 HZ na přenosné paměťové médium (např. CF karta)

- Záznam rychlosti s přesností minimálně 0,1 km/h

- Záznam ujeté dráhy minimálně s přesností <50 cm na ujetý kilometr

- Přesnost při měření brzdné dráhy 100 km/h – 0 km/h minimálně ± 2cm

- Minimálně 2x CAN bus vstup

- Digitální vstup pro použití záznamu spínače brzdy aj.

- Minimálně 4x analogový vstup (0-5V) s minimálně 24bit převodníkem a minimálně dvěma napěťovými výstupy 5V stejnosměrně pro vlastní napájení externích snímačů.

- Napájení pomocí externího zdroje umožňující použití 12V, a 24V výstupu ze sítě zkoušeného automobilu.

- Použitelnost v rozmezí teplot -20°C a 50°C

- Systém musí být doplněn o inerciální jednotku:

- Inerciální jednotka musí být umístitelná na definované místo na vozidle

- Musí mít ochranu minimálně IP65

- Rozsah akcelerometru v jednotce minimálně ±5G v každé ose

- Rozsah gyroskopu v jednotce pro tzv. Yaw rate minimálně ±450°/s

- Měřící systém musí mít displej povolující zobrazení minimálně čtyř měřených parametrů zvolených uživatelem a možností jednoduchého připevnění do zorného pole řidiče

- Měřící systém musí mít minimálně 8 různých vstupů pro měření teplot pomocí termočlánků typu K

- Teplotní rozmezí pro vstupní signál z termočlánků minimálně -269 °C  - 1370 °C

- Minimální přesnost naměřené teploty ± 1°C

- Systém musí mít zařízení umožňující bezdrátovou komunikaci dovolující sledování měření v okruhu minimálně 400 m

- Systém musí dovolovat rozšíření měřícího řetězce o další analogové vstupy

Ostatní položky týkající se příslušenství stroje a služby v ceně:

- Dodávka včetně potřebného příslušenství, propojovacích kabelů, konektorů, napájecích zdrojů, držáků a stojanů.

- Dodávka včetně ochranného boxu s možností připevnění k držákům na vozidle pomocí vlastních popruhů

- Dokumentace dle příslušných předpisů (návod k obsluze minimálně v anglickém jazyce).

- Záruka 2 roky od předání

- Doprava na místo určené (areál VŠB-TU Ostrava, Ostrava-Poruba, Institut dopravy) a balné v ceně zařízení.