Energetický management VŠB – VII.etapa

- Osazení přívodu elektronabíječek

V rámci kampusu jsou nainstalovány elektronabíječky automobilů. V dnešní době není ani jedna z nabíječek napájená z měřeného vývodu. V rámci VII. etapy dojde k osazení těchto vývodu pro měření odběru, které bude sloužit pro potřeby energetického managementu.

Dojde k osazení vývodu pro nabíječky na těchto budovách:

- VEC ( 3xEV; pozn: jeden vývod je pro dvě nabíječky , proto osadit jen dva vývody )

- CPIT TL1 ( 1xEV )

- CPIT TL3 ( 2xEV )

- FEI ( 1xEV )

- HARD (1xEV )

Pro měření vývodu budou použity analyzátory sítě DIRIS Digiware od firmy SOCOMECO.

- Osazení přívodu fotovoltaických elektráren

Na některých střechách budov kampusu jsou instalovány fotovoltaické elektrárny. V rámci VII. etapy dojde k osazení přívodních kabelů pro měření výroby energie z těchto FVE. Data z těchto měření budou přenášena do energetického managementu.

Dojde k osazení vývodů z FVE na těchto budovách:

- J ( 1x )

- G ( 1x )

FVE, které se nachází na budovách UK a HARD nebudou v této etapě připojeny, slouží především pro výzkumné účely, proto není důvod je připojovat do energetického managementu.

Pro měření vývodu budou použity analyzátory sítě DIRIS Digiware od firmy SOCOMECO.

- Měření spotřeby el. energie na budovách CPIT TL1-přístavba a CPIT TL3

V kampusu se nachází dvě nové budovy a to přístavba CPIT TL1 a CPIT TL3. Tyto budovy budou zavedeny do systému energetického management.

- CPIT TL1-přístavba → Dojde k osazení hlavního přívodu elektrické energie. Další vývod, který se osadí, bude vývod pro kompresor. Ostatní technologie je v tuto chvíli zanedbatelná

- CPIT TL3 → Dojde k osazení hlavního přívodu elektrické energie. Dalším osazeným vývodem bude vývod pro rozvaděč  v tzv „utility room“, ze které je napájená celá technologie  ohřevu UT, ohřevu TUV a chlazení.

Pro měření vývodu budou použity analyzátory sítě DIRIS Digiware od firmy SOCOMECO.

- Začlenění dokumentace VII.etapy do celkové dokumentace energetického managementu

Po začlenění všech předchozích bodů do energetického managementu je nutné vypracovat dokumentaci skutečného provedení a sjednotit ji se všemi předchozími etapami.