Technická specifikace - Laboratorní vibrační pila pro používání ve zdravotnictví

Zařízení musí splňovat následující kritéria:

- Oscilační pila pro pitevní provoz

- Rychlost: min. 13 000 ot/min bez zatížení

- Hlučnost bez nástroje: max. 40 dB

- Napájení bezpečným napětím max. 40 V

- Ochrana pily min. IP67

- Ochrana proti přetížení

- Tělo z eloxovaného hliníku

- Možnost ponoření do vody při čištění i při zapnutém stavu

- Snadná výměna řezných nástrojů

- Řezné nástroje: kruhové Ø64 a Ø76 mm, segmentové R51 mm

- Možnost vybavení pily odsávacím zařízením

Technické parametry

- Součástí dodávky je napájecí modul pro napájení pily bezpečným napětím

- Vstupní napětí napájecího modulu 230 V/50Hz

- Délka kabelu napájecího modulu: min. 4 m

Předpokládaná cena: 60 000 Kč.