TECHNICKÁ SPECIFIKACE – Makro fotografický systém

Požadované zařízení musí splňovat následující kritéria:

Popis zařízení:

Lékařský makro fotografický systém pro instalaci do přikrajovacího pracoviště (bez CPU).

Parametry:

- Kamera

- Digitální kamera v pouzdře odolném postříkání s vestavěným osvětlením

- min. 30 optický zoom, auto Iris a auto focus

- Rozlišení: min. 20 Mpixelů

- Včetně filtrů 1+, 1,3+, 1,5+

- Vestavěné LED osvětlení pro kameru

- Ovládací pedál USB s min.3 tlačítky a funkcemi (zoom in/out a Save)

- Ovládací a kontrolní software (časově neomezená licence)

- umožňuje digitální pořízení snímků ve formátu JPG/JPEG, pořízení videa ve formátu AVI, možnost anotace (měření, vzorkování, kreslení rukou), hlasový záznam ve formátu MP3, možnost přiblížení snímků již uložených k podrobnému zkoumání.

- Generování reportů v kompatibilním formátu pro Microsoft Word.

- Kalibrační měřítko

- Mikrofon

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: 	220 000 Kč bez DPH