Příloha 1 - Technické parametry

Část I – Karty s personalizací

Dodávka čipových bezkontaktních karet MIFARE DESFire EV2 (8k) v kvalitě dle normy ISO/IEC 7810 s čipem splňující normu ISO/IEC 14443-2/3 A, ISO/IEC 14443-4, ISO/IEC 7816-4.

Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat část karet s čipem MIFARE DESFire EV1 z důvodů, zachování kompatibility s dopravní kartou (ODIS, IN-Karta) pro uživatele, kteří se rozhodnou tuto službu využívat.

Karty budou vyrobeny v grafické podobě dle typu karty a personalizovány na základě dodaných osobních dat (jméno, příjmení, datum narození, platnost od, platnost do, VŠB login, ESC kód, QR kód, ODIS ID – čárový kód, ID karty, ISIC/ITIC/Alive licence). Personifikační data dodá VŠB-TUO. Grafické podklady pro výrobu karet dodá podle typu buď VŠB-TUO nebo GTS. Hologramy pro výrobu karet ESC dodá VŠB-TUO a budou na roli po 8 tis. kusech určené pro „hot stamping“. Karta musí být na povrchu laminována z obou stran průhlednou ochranou folií / vrstvou (Overlay) o tloušťce minimálně 0.5 mil.

Kupující provede autorskou korekturu, na základě odsouhlasené autorské korektury bude zahájena výroba karet.

Seznam typů a počtu karet (celkem zadavatel požaduje 13 850 ks karet s personalizací)

| Typ | Podklady | Hologram EU (ESC karta) | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| ISIC | GTS | Ano | 6620 |
| Studentský | VŠB | Ano | 2700 |
| Identifikační | VŠB | Ne | 2210 |
| ITIC | GTS | Ne | 400 |
| ALIVE student | GTS | Ano | 400 |
| ALIVE zaměstnance | GTS | Ne | 70 |
| Knihovna | VŠB | Ne | 170 |
| Služební | VŠB | Ne | 280 |
| Alumni | VŠB + GTS | Ne | 1000 |

Harmonogram plnění části I:

Dodavatel bude vyrobené karty průběžně v týdenních intervalech předávat kupujícímu (viz níže), aby si kupující mohl zajistit následnou inicializaci čipu karty.

17. 6. 2019 – dodávka prvních min 3000 ks karet a pak každý následující týden min. 3000 ks
22. 7. 2019 – dokončení dodávky

Ukázka vzhledu personalizované karty

ISIC + ESC karta

Část II – Karty bez personalizace

Dodávka čipových bezkontaktních karet MIFARE DESFire EV2 (8k) v kvalitě dle normy ISO/IEC 7810 s čipem splňující normu ISO/IEC 14443-2/3 A, ISO/IEC 14443-4, ISO/IEC 7816-4.

Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat část karet s čipem MIFARE DESFire EV1 z důvodů, zachování kompatibility s dopravní kartou (ODIS, IN-Karta) pro uživatele, kteří se rozhodnou tuto službu využívat.

Karty budou vyrobeny v grafické podobě dle typu karty a budou určeny k následné personalizaci termosublimačním tiskem, které si již VŠB-TUO bude provádět sama. Grafické podklady pro výrobu karet dodá podle typu buď VŠB-TUO nebo GTS. Hologramy pro výrobu karet ESC dodá VŠB-TUO a budou na roli po 8 tis. kusech určené pro „hot stamping“.

Kupující provede autorskou korekturu, na základě odsouhlasené autorské korektury bude zahájena výroba karet.

Seznam typů a počtu karet:

Dodavatel uvede počet karet s předtiskem (barevnost 4/4, bez personalizace), určené k následnému potisku, které je schopen dodat po splnění části I. (karty s personalizací) za uvedenou fixní cenu. Počet bude rozdělen na dvě skupiny (s hologramem EU / bez hologramu) v poměru 70 / 30.

Harmonogram plnění části II:

Dodavatel bude vyrobené karty průběžně v týdenních intervalech předávat kupujícímu), aby si kupující mohl zajistit následnou inicializaci čipu karty.

10. 6. 2019 – dodávka prvních min 3000 ks karet a pak každý následující týden min. 3000 ks

24. 6. 2019 – dokončení dodávky