Technická specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky:	Analyzátor spalin QMS

Předmět veřejné zakázky:	Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu přístroje Analyzátor spalin QMS ke stávajícímu zařízení

NETZSCH STA 449 F3 Jupiter včetně dopravy a zaškolení obsluhy.

Počet: 				1 kus

Dodávaný přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícímu zařízení NETZSCH STA 449 F3 Jupiter.

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Analyzátor musí být způsobilý pro analýzy jako přídavný modul na zařízení NETZSCH STA 449 F3 Jupiter (dále jen STA 449 F3) | ano |
| Analyzátor umožňuje on-line a kontinuální spektrometrickou analýzu chemického složení plynných složek (spalin) vznikajících v průběhu vysokoteplotních termických analýz | ano |
| Analyzátor má minimalizaci studených míst v celé přenosové cestě plynů a to pomocí zajištění rovnoměrné teploty min. 300 ° C | ano |
| Analyzátor má vyhřívanou komoru pro snadnou manipulaci a přesné nastavení kapilárního vstupu křemenného skla do QMS | ano |
| Analyzátor musí umožnit standardní termoanalytické měření a současně měření TGA, DTA, c-DTA či DSC | ano |
| Analyzátor je vybaven vyhřívaným adaptérem pro připojení na výstup stávajícího STA 449 F3 | ano |
| Analyzátor je vybaven multikanálovým ovladačem teploty pro spojovací adaptér | ano |
| Analyzátor bude vybaven softwarem (SW), který je kompatibilní a/nebo zajišťuje přenos dat se zařízením STA 449 F3 | ano |
| Analyzátor bude vybaven knihovnou hmotnostní spektrometrie | ano |
| Analyzátor bude vybaven rozšířením analytického SW pro import, grafické zobrazení a analýzu hmotnostních spekter společně s naměřenými daty z STA 449 F3 | ano |
| Ionizační energie analyzátoru v rozsahu | Min. 25 eV až 100 eV |
| Analyzátor má rozsah měření spekter | Min. 1-300 amu s rozlišením min. 0,5 amu |
| Analyzátor má současný záznam v celém rozsahu měření spekter | 300 měřených kanálů (hmotností nebo hmotnostních rozsahů) |
| Elektrické napájení | 230 V, 50 Hz |
| Dodávka včetně potřebných vývěv pro analýzu | ano |
| Součástí dodávky analyzátoru budou speciální korundové konické kelímky pro použití při analýze v přístroji STA 449 F3 | Min. 15 Ks |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby