Technická specifikace část 1

„Monitoring hladin podzemních vod vrtů VODAMIN II“

- Předmět řešení

monitoring hladin vod ve vrtech realizovaným v rámci projektu VODAMIN II, jejichž seznam je uveden níže.

| Vrt číslo | Název vrtu | Hloubka v m | GPS souřadnice X | GPS souřadnice Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jaroslav*** | 121 | 973045 | 777924 |
| 2 | Jaroslav II | 107 |  |  |
| 3 | Wenzel | 50 | 975015 | 775767 |
| 4 | Barbora | 143 | 975264 | 782647 |
| 5 | Viktorin | 81,5 | 977399 | 783517 |
| 6 | Koněv * | 186 |  |  |
| 7 | Žižka | 90,5 | 993810 | 806321 |
| 8 | Nelson | 223 | 978085 | 784873 |
| 9 | Hus | 159 |  |  |
| 10 | Anna | 111 |  |  |
| 11 | Pluto | 347 |  |  |
| 12 | Emerán * | 147 | 983598 | 782309 |
| 13 | Julius | 199 |  |  |
| 14 | Julius J | 185 |  |  |
| 15 | Minerva | 250 |  |  |
| 16 | Vítězný únor | 334 |  |  |
| 17 | Kolumbus | 202 | 981992 | 793736 |
| 18 | Centrum I | 182 |  |  |
| 19 | Nejedlý | 120 |  |  |
| 20 | KP51 |  |  |  |

Pozn. přesné souřadnice GPS u ostatních plánovaných vrtů budou doplňovány dle jejich realizace

* aktivní dobývací prostor

*** vrt je situován v ploše využívané pro parkování osobních automobilů. Pro monitoring hladiny vod z vrtu si dodavatel zajistí u MÚ Dubí uvolnění prostoru kolem vrtu rozmístěním mobilních zábran v době monitoringu.

Součástí monitoringu budou následující práce:

- pravidelná kontrola hladiny podzemních vod v uvedených vrtech

- měření úrovně hladiny podzemních vod v uvedených vrtech v četnosti minimálně 1krát měsíčně po uvedenou dobu

- pravidelné předávání naměřených dat v elektronické podobě zadavateli na určenou elektronickou adresu (e-mail)

- účast na kontrolních jednáních dle požadavku zadavatele, min. jednou za čtvrtletí.

- Výsledky řešení a jejich předání zadavateli

Výsledkem bude databáze naměřených hodnot úrovní hladin podzemních vod v monitorovaných vrtech provedená v softwaru Microsoft Excel.  Dále bude výsledkem Závěrečná zpráva o monitoringu hladin podzemních vod, která bude sumarizovat průběh plnění monitoringu na jednotlivých vrtech. Zpráva bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a na datovém nosiči CD.

- Termíny řešení

Předpokládaný termín zahájení do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy s plněním postupným podle vzniku vrtu a termín ukončení 30. 4. 2020. Závěrečná zpráva o monitoringu hladin podzemních vod bude s objednatelem projednána cca 14 dní před ukončením zakázky. Naměřené hodnoty hladin podzemních vod budou předávány pravidelně 1krát měsíčně v elektronické podobě zadavateli.

Termín zahájení prací na monitoringu:		do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín ukončení prací na monitoringu:		15. 4. 2020

Termín předání závěrečné zprávy:		 	nejpozději do 30. dubna 2020

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn realizací monitorovaných vrtů. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na průběh realizace monitorovaných vrtů a s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení je v takovém případě povinen uzavřít smlouvu v co nejkratším možném termínu po odpadnutí takové překážky s tím, že smlouva nabude účinnosti v den její registrace v registru smluv. Stanovený termín dokončení plnění veřejné zakázky, je pevný, neměnný a zadavatel vyžaduje jeho bezpodmínečné akceptování.