Technická specifikace   H2 aplikační set

Základní popis předmětu dodávky:

H2 aplikační set (tlakové cely s příslušenstvím) musí být kompatibilní se stávajícím zařízením SETARAM Sensys EVO.

Výrobce H2 aplikační setu včetně příslušenství:			uvede účastník

Přesné typové označení H2 aplikační setu:				uvede účastník

Základní (minimální) technické parametry

Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení. Technické specifikace je nutno řešit v plném rozsahu, a to pouze jedním dedikovaným zařízením.

Minimální technické parametry H2 aplikačního setu:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| h2 APLIKAČNÍ SET |
| Set musí být kompatibilní se stávajícím zařízením SETARAM Sensys EVO | kompatibilita |  |
| Set musí umožňovat provádění analýz při různých tlacích | rozmezí 0-350 barů |  |
| Set musí umožňovat měření v reaktivní (H2, O2,) i inertní (Ar, He, N2) atmosféře | měření v reaktivní i inertní atmosféře |  |
| Set musí umožňovat studium adsorpčních a desorpčních procesů, tepelné stability materiálů a chemických procesů | studium adsorpčních a desorpčních procesů, tepelné stability materiálů a chemických procesů |  |
| Set musí umožňovat studium anorganických i organických materiálů v různých formách | analýza anorganických i organických materiálů v různých formách |  |
| Set musí umožňovat provádění analýz minimálně v teplotním rozmezí RT až 800 °C | teplotní rozmezí RT až 800°C |  |
| Součástí dodávky bude příslušenství k tlakovým celám (zavaděče, propojovací díly) | příslušenství k tlakovým celám |  |
| Součástí dodávky bude 10 ks speciálních ocelových kelímků | 10 ks speciálních ocelových kelímků |  |
| Součástí dodávky bude 10 ks speciálních grafitových kelímků | 10 ks speciálních grafitových kelímků |  |
| Součástí dodávky bude 5 ks korundových kelímků | 5 ks korundových kelímků |  |

V ……………………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………