Příloha č. 1 smlouvy

PARAMETRY ZBOŽÍ

(Účastník povinně vyplní!)

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Uchazeč vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole uchazeč nevyplňuje. Vyplněná tabulka je přílohou č. 1 smlouvy.

| PARAMETRY | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Senzory NO2 |  |  |  |
| Měřící metoda: Elektrochemický senzor |  |  |  |
| Měřicí rozsahy: 0 – 250 ppb |  | ppb – ppm |  |
| Dolní detekční limit: ≤ 20 ppb |  | ppb |  |
| Jednotky: μg/m3, ppb |  |  |  |
| Aktivní nasávání |  |  |  |
| Čerpadlo:Interní nebo externí |  | typ |  |
| 2. Senzory O3 |  |  |  |
| Měřící metoda: Elektrochemický senzor |  |  |  |
| Měřicí rozsahy: 0 – 5000 ppb |  | ppb – ppm |  |
| Dolní detekční limit: ≤ 40 ppb |  | ppb |  |
| Jednotky: μg/m3, ppb |  |  |  |
| Aktivní nasávání |  |  |  |
| 3. Senzory PMx |  |  |  |
| Měřící metoda: Optický senzor |  |  |  |
| Měřicí rozsahy: 0 – 500 μg/m3 |  | μg/m3 |  |
| Dolní detekční limit: ≤ 1 μg/m3 |  | μg/m3 |  |
| Současné měření PM1, PM2.5 a PM10 |  |  |  |
| Jednotky: μg/m3 |  |  |  |
| Aktivní nasávání |  |  |  |
| 4. Senzory VOC |  |  |  |
| Měřící metoda: Elektrochemický senzor |  |  |  |
| Měřicí rozsahy: 0 – 16 ppm |  | ppb – ppm |  |
| Dolní detekční limit: ≤ 10 ppb |  | ppb |  |
| Jednotky: μg/m3, ppb |  |  |  |
| Aktivní nasávání |  |  |  |
| 5. Senzory PAU |  |  |  |
| Měřící metoda: Elektrochemický senzor |  |  |  |
| Měřicí rozsahy: 0 – 16 ppm |  | ppb – ppm |  |
| Dolní detekční limit: ≤ 10 ppb |  | ppb |  |
| Jednotky: μg/m3, ppb |  |  |  |
| Aktivní nasávání |  |  |  |
| 6. Automatický středněobjemový vzorkovač (MVS čerpadlo) pro odběr PM10 |  |  |  |
| separační hlava pro PM10 – průtok 2,3 m3/hod |  |  |  |
| nastavení průtoku 10 – 50 l/ min |  | l/ min |  |
| držák filtru pro průměr 47 mm |  |  |  |
| držák PUF filtru pro průměr 6 cm |  |  |  |
| Záznam odebraného množství vzdušniny a průtoku |  |  |  |
| napájení: 230 V |  | V |  |
| Maximální spotřeba: 20 W |  | W |  |
| Zařízení plně odpovídá požadavkům normy ČSN EN 12341 |  |  |  |
| 7. Meteorologické komponenty |  |  |  |
| a) Rychlost a směr větru - Ultrasonický anemometr |  |  |  |
| Výstup: digitální |  |  |  |
| Směr - rozsah: 0 – 360° (bez „mrtvého“ pásma) |  | ° |  |
| Přesnost měření směru větru: ±3° |  | ° |  |
| Rychlost – rozsah: 0,2-60 (m/s) |  | m/s |  |
| Přesnost měření rychlosti větru: ±2% |  | % |  |
| nekorodující provedení |  |  |  |
| příslušenství pro uchycení na meteostožár |  |  |  |
| b) Kombinované čidlo pro měření teploty a vlhkosti vzduchu |  |  |  |
| - dodávka vč. lamelového ochranného radiačního krytu |  |  |  |
| Typ čidel: Pt100 (teplota) a kapacitativní (vlhkost) |  |  |  |
| Rozsah měření teploty: -30°C až +50°C |  | °C |  |
| Rozsah měření vlhkosti: 0 až 100 % relativní vlhkosti |  | % relativní vlhkosti |  |
| Rozlišení: 0,1°C a 0,1% |  | °C a % |  |
| Přesnost měření teploty: ±0,4°C |  | °C |  |
| Přesnost měření vlhkosti: ±3 % |  | % |  |
| c) Čidlo pro měření barometrického tlaku |  |  |  |
| Tlakový rozsah: 800 – 1200 hPa |  | hPa |  |
| Přesnost měření: 2 hPa |  | hPa |  |
| 8. Propojení na systémy ENETu - IIS |  |  |  |
| Minimální požadavky na zobrazená data: - data budou prezentována v tabulkové i grafické formě - průměrování zobrazených dat bude odpovídat imisním limitům pro jednotlivé látky - zobrazení relevantní legislativy a imisních limitů - zobrazování měřených dat sledovaných meteorologických veličin s historií min. 5 let |  |  |  |
| Projektová dokumentace, montáž, zaškolení obsluhy |  |  |  |
| Montáž všech systémů formou dodávky „na klíč“ |  |  |  |
| Zaškolení obsluhy |  |  |  |
| Projektová dokumentace všech instalovaných systémů |  |  |  |
| Další základní požadavky dodávky |  |  |  |
| Spotřební materiál nutný k zajištění kontinuálního provozu všech zařízení pro kompletní záruční dobu 5 let |  |  |  |
| Součástí dodávky je mechanická a elektrická instalace senzorů včetně datového připojení do vyhodnocovacího a přenosového systému |  |  |  |

V………………….., dne………………..

……………………………………….

(Podpis osoby oprávněné)